Инструкция

Внимание!

Подводное пневматическое ружье “Pelengas Z-linka” является исключительно спортивным снарядом для активного отдыха, который предназначен для любительской подводной охоты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещено любое профессиональное, а также не целевое использование данного изделия.

Ружьё “Pelengas Z-linka” должно использоваться только в водной среде. Попытки зарядки и эксплуатации на воздухе приводят к поломкам изделия.

Внимание: Запрещена любая эксплуатация и хранение при температуре выше 50°С (оставлять под открытыми солнечными лучами, в закрытом автомобиле, хранение вблизи нагревательных приборов и т.д.). Не соблюдение данных условий может привести к потере прочностных характеристик пластиковых деталей, ведущих к разгерметизации изделия.

Технические характеристики.

- Положительная плавучесть без гарпуна.

- Удобная рукоять, с большим заходом под указательный палец. С резиновой яркой накладкой с тыльной стороны, для удобства удержания. Внутри рукояти имеется герметичная полость, повышающая общую плавучесть изделия, а также предотвращающая эффект холодной рукояти. Отверстие в нижней части рукоятки для возможности крепления страховочного резинового шнура.

- Встроенное в защитную скобу крепление катушки, позволяет устанавливать и демонтировать ее в течение минуты в полевых условиях (запатентовано).

- Ресивер изделия изготовлен по технологии гидра формовки из коррозионностойкого алюминиевого сплава АМГ, с последующим гальваническим покрытием, стойким к механическим и химическим воздействиям.

- Ствол с внутренним диаметром 10.5 мм выполнен из нержавеющей стали.

- Стальной гарпун диаметром 7 мм по длине и диаметру хвостовика взаимозаменяем с изделиями других производителей.

- Скользящая втулка изготовлена из высокопрочной нержавеющей стали, методом литья по выплавляемым моделям. Она оснащена фирменной защитой линя от порезов, разработанной и внедренной в производство компанией “PELENGAS”.

Внимание: Стандартная комплектация предусматривает использование гарпуна диаметром 7 мм. Допускается эксплуатация ружья с гарпуном диаметром 7.5мм.

Описание:

1. Гайка надульника. Служит направляющей скользящей втулки, в процессе зарядки и вылета гарпуна.

2. Резиновые кольца демпфера поршня.

3. Двуступенчатый демпфер поршня (изготовленный из титанового сплава).

4. Надульник с отверстиями для выхода воды.

5. Крюк намотки линя с отверстием для крепления амортизатора (при использовании ружья без катушки), оснащен прицельным приспособлением «мушка». Имеет возможность вращения вокруг оси, для установки в нужное положение (использование с компенсатором плавучести).

6. Резиновое уплотнительное кольцо (герметизирующее надульник с ресивером).

7. Резиновое уплотнительное кольцо (герметизирующее подвижное соединение ствола с надульником).

8. Поршень.

9. Уплотнительное кольцо поршня.

10. Стопорная шайба (изготовленная из алюминиевого сплава), оснащенная резиновым демпферным кольцом.

11. Передняя напайка ствола.

12. Скользящая втулка гарпуна.

13. Гарпун.

14. Ресивер.

15. Ствол (изготовлен из нержавеющей стали, с внутренним диаметром 10.5мм).

16. Рукоять.

17. Лине сброс.

18. Пружина возврата лине сброса в рабочее положение.

19. Резьбовой штифт, удерживающий лине сброс в рабочем положении (Изготовлен из конструкционного пластика). В не штатной ситуации срезается под нагрузкой 50кг. Предохраняя остальные детали спускового механизма от повреждения.

Не допускается использование «резьбового штифта» из других материалов.

20. Спусковой крючок.

21. Регулировочный винт свободного хода спускового крючка (окрашен на предприятии лаком оранжевого цвета). Имеет прямую зависимость с лине сбросом. Запрещена самостоятельная регулировка. Нарушение данного пункта приводит к несанкционированному срабатыванию спускового механизма, влекущему за собой возможность получения травм и увечий.

22. Штифт, удерживающий спусковой крючок в рабочем положении.

23. Гайка герметичного ввода, удерживающая и уплотняющая шток, соединяющий спусковой крючок и шептало. Также служит фиксатором рукояти от смещения и поворота.

24. Уплотнительное кольцо, установленное с наружной части герметичного ввода.

Внимание:

25. Уплотнительное кольцо штока.

26. Шток, соединяющий спусковой крючок и шептало, диаметром 2мм.

27. Центральная опора. Служит для направления движения ствола, шептала.

28. Шептало.

29. Штифт шептала.

30. Центральная напайка (изготовлена из коррозионной стойкой стали марки 95х18 с последующей термообработкой).

31. Задняя напайка.

32. Винт клапанного механизма, удерживающий уплотнительное кольцо.

33. Уплотнительное кольцо клапанного механизма.

Внимание:

34. Подвижный клапан.

35. Пластина клапана закачки насосом.

36. Уплотнительная резиновая пластина клапана закачки.

37. Уплотнительное кольцо задней пробки.

38. Резьбовой штифт ограничивающий перемещение подвижного клапана.

39. Корпус клапанного механизма с резьбой для закручивания насоса.

40. Уплотнительное кольцо, герметизирующее корпус насоса во время закачки.

41. Резьбовая, пластиковая пробка-пыльник, препятствующая попаданию инородных загрязнителей в зону уплотнения насоса.

42. Пружина шептала (изготовлена из нержавеющей стали).

43. Пружина клапана закачки (изготовлена из нержавеющей стали.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия. А также изменять материалы и/или сплавы по своему усмотрению, без уведомления об этом потребителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Категорически запрещена самостоятельная разборка-сборка изделия, внесение каких-либо изменений в конструкцию, и/или гарпунную оснастку. Нарушение данного предупреждения влечет за собой снятие с гарантии. Окончательное решение о действительности нарушения запрета остается за производителем.

Комплектация:

- Ружье подводное пневматическое.

- Гарпун в сборе.

- Зарядная рукоятка.

- Линь гарпунный.

- Насос.

- Запасная пневмовакуумная манжета (только для комплектации в пневмовакуумном варианте).

- Инструкция.

- Упаковка.

Принцип работы.

Пневматическое подводное ружье “Pelengas Z-linka” накачивается сжатым воздухом на предприятии-изготовителе. Воздух, первоначально закаченный в ресивер, расширяется при каждом вылете гарпуна, но не расходуется.

Воздух, содержащийся в ресивере (14), закачивается через входной клапан (35-36) при помощи насоса.

При зарядке гарпуна (13), поршень (8) движется внутри ствола (15), еще больше увеличивая давление до тех пор, пока не защелкнется центральной напайкой ствола (30) за шептало (28). При нажатии на спусковой крючок (20), шток (26) передает усилие на шептало, освобождая ствол. Расширяющийся сжатый воздух, толкает поршень на длину ствола, выбрасывая гарпун. Поршень останавливается в конце ствола, упираясь в титановый демпфер (3), и готов для перезарядки.

Заряжание ружья гарпуном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не заряжайте и не разряжайте Ваше подводное ружье, находясь не в воде (исключение составляет манипуляция гарпуном при изменении давления без насоса). Помните, что нередко дальность полета гарпуна под водой гораздо больше прямой видимости (прозрачности).

Никогда не стреляйте при плохой видимости под водой или в направлении других людей и стационарных объектов. Также никогда не стреляйте из-под воды по направлению к воздуху и наоборот. Гарпун может не погасить скорость в водной среде, и, вылетев из воды на воздух, оборвать шнур (линь), травмировать людей на суше, или резко вернуться назад, покалечив охотника.

Нарушение этих правил может привести к увечьям.

1. Перед зарядкой осмотрите гарпун, убедитесь, что линь надежно привязан, не имеет потертостей и надрывов.

2. Убедитесь, что наконечник Вашего гарпуна надежно закреплен и не имеет повреждений (трещин, сколов).

3. Вставьте гарпун хвостовиком в отверстие надульника, зафиксировав его в поршне, (при использовании одно лепесткового наконечника выставьте лепесток в удобное вам положение).

4. Отцентрируйте гарпун (13) скользящей втулкой (12) в гайке надульника (1).

5. Намотайте линь на лине сброс (17) до отсутствия провисания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверяйте зарядную рукоятку перед каждой охотой. Если есть какая-либо трещина, её нужно заменить. Применение поврежденной зарядной рукоятки может привести к разрушению её гарпуном, что, в свою очередь, приведет к серьезной травме. Частое использование увеличивает коэффициент износа Вашей зарядной рукоятки.

6. Уприте рукоятку ружья в согнутую в бедре ногу, удерживая одной рукой подводное ружье за надульник, а второй, свободной рукой, при помощи зарядной рукоятки, одетой на острие наконечника, вдавите гарпун в ствол до упора.

7. Не допускайте перекоса гарпуна по отношению к ружью при зарядке.

8. Не заряжайте ружье погнутым или более длинным гарпуном. Это опасно!

9. В конечной стадии заряжания Вы почувствуете не большое повышение усиления зарядки («ступеньку»), это характерная особенность работы клапанного механизма с подвижным стволом.

10. Аккуратным, быстрым движением снимите зарядную рукоятку наконечника гарпуна. Не подставляйте руку на возможную линию вылета гарпуна.

11. При обнаружении ясно-видимой цели (рыбы), положите указательный палец на спусковой крючок и произведите выстрел. Вторая рука не должна держать ружьё или прикасаться к нему. Это опасно! Возможна травма руки резко слетающим с лине сброса шнуром, карабином и. т.д.

12. По окончанию охоты ружьё разряжать исключительно выстрелом в толщу воды.

Внимание: После длительного хранения ружья, при первой зарядке может потребоваться дополнительное усилие в начале хода поршня.

Уход и техническое обслуживание.

1. После каждой охоты, незамедлительно ополаскивайте Ваше ружье и гарпун в чистой, пресной, проточной воде с последующей просушкой в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.

2. Осматривайте после каждой охоты гарпунную оснастку на предмет трещин, погнутостей, потертостей рабочего линя.

3. После охоты в соленой воде.

4. При закручивании резьбовой части гайки надульника запрещено использование, каких-либо механических усилителей (плоскогубцы, тиски и т.д.), и посторонних предметов.

5. Проверьте целостность зарядной рукоятки, при необходимости замените её.

6. Пневматическое ружье должно храниться в вертикальном положении, надульником вниз для поддержания поршня постоянно смазанным. Допустимо небольшое появление смазки в конце ствола.

7. по окончанию сезона охоты рекомендуется заменить масло, находящееся внутри ресивера вашего ружья.

Внимание: Допускается к эксплуатации только масло ATF (для автоматических коробок передач). Любые другие смазочные материалы запрещены.

Порядок замены масла в ресивере.

1. Удерживая подводное ружье в вертикальном положении (надульником вверх), при помощи подходящего тупого предмета, надавив на шарик клапана, стравите образовавшуюся в процессе эксплуатации водно-масляную эмульсию. Соблюдайте осторожность, возможно разбрызгивание. При этом произойдёт частичное падение рабочего давления.

2. Наберите в штатный насос ¼ объема масла ATF.

3. Закрутите насос в резьбу клапана, удерживая изделие за ресивер надульником вверх.

4. Переверните изделие насосом вверх, произведите закачку. При этом масло поступит в ресивер.

5. Измерив, усилие на напольных весах, закачайте штатным насосом до 22-23кг.

Закачка ружья сжатым воздухом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не закачивайте Ваше ружье выше максимальных значений. Повышенное давление может вызвать взрыв, который причинит серьезные травмы или смерть.

Внимание: При закачивании сжатого воздуха запрещено использование, каких-либо механических приспособлений (переходников, компрессоров, баллонов и т.д.). Допускается к закачке только атмосферный воздух. Любые другие газы, в любой пропорции запрещены к применению. Возможен разрыв ресивера, влекущий за собой увечья.

1. При закачке используйте только ручной насос, поставляемый в комплекте, и не превышайте максимального рабочего давления.

2. Для проверки рабочего давления Вашего ружья используйте домашние напольные весы:

а) в закачанное воздухом ружье, вставьте гарпун (предварительно открутив с него наконечник), не заряжая его;

б) установите в центр напольных весов какой-либо жесткий, но в то же время не скользкий предмет. Уприте гарпун резьбовой частью в весы и надавите сверху на ружье, удерживая его двумя руками за ресивер и рукоять. Все действия выполняйте, удерживая подводное ружье строго вертикально, с максимальной осторожностью. Не допускайте перекосов, во избежание соскальзывания гарпуна с весов;

в) введите гарпун в ресивер, на 15-20 см. Полученные данные на табло весов и есть усиление закачки Вашего ружья в кг. Оптимально 20-23 кг.

г) максимально допустимое давление 25 кг.

Увеличение давления в ресивере при помощи гарпуна:

1. Зарядите Ваше ружье, как указано в разделе «Заряжение ружья гарпунов».

Внимание: Не прикасайтесь к спусковому крючку во избежание самопроизвольного выстрела.

2. Открутите гайку надульника (1) на несколько оборотов (приблизительно 3-4). Соблюдая максимальную осторожность, вытащите гарпун, удерживая его за лепесток до момента пока поршень не упрется в гайку надульника. При этом в ствол должно произойти всасывание воздуха. Если этого не произошло, открутите гайку надульника еще на один оборот.

3. Уперев зарядную рукоять в наконечник произведите зарядку ружья, закачивая, таким образом, порцию воздуха в ствол (10 циклов закачки увеличивает давление в ружье на 1 кг.).

4. По окончанию закачки, оставив гарпун в заряженном положении полностью закрутите гайку надульника.

5. Уперев рукоять в бедро и удерживая гарпун заряжалкой, нажмите на спусковой крючок. Соблюдая максимальную осторожность, разрядите ружье.

Внимание: Во время разряжения ружья без выстрела гарпун нужно извлекать из поршня следующим образом:

А) Разрядите Ваше ружье при помощи зарядной рукояти.

Б) Снова вдавите гарпун в ствол на 10-15 см. и резким движением извлеките его из ружья.

Таблица рекомендуемой закачки

| Модель ружья | Количество качков |
| --- | --- |
| Pelengas Z-linka 55 | 130-150 |
| Pelengas Z-linka 75 | 150-180 |

Уменьшение давления сжатого воздуха в ресивере ружья.

1. Выкрутите заднюю пластиковую заглушку (33), слегка надавите в отверстие клапана закачки, используя тупой металлический предмет цилиндрической формы диаметром до 2мм.

2. Стравите воздух. В случае залипания клапана налейте несколько капель ATF для восстановления работоспособности.

3. Уменьшение давления при помощи гарпуна:

А. Зарядите ружье зарядной рукоятью.

Б. Не прикасайтесь к спусковому крючку во время всех дальнейших манипуляций. Открутите гайку надульника и извлеките гарпун вместе с поршнем из ствола.

В. Отложите ружье в безопасное место. Помните про спусковой крючок.

Г. Энергичным движением  сбейте поршень с гарпуна при помощи гайки надульника.

Д. Вставив гарпун в ствол, произведите лёгкое постукивание торцом гарпуна по донышку клапана (не прикасаясь при этом к спусковому крючку). При этом воздух будет выходить из ствола порционно легкими хлопками.

Е. Стравив воздух, извлеките гарпун из ствола.

Ё. Вставьте поршень в ствол (без участия гарпуна), закрутите гайку надульника до упора, нажмите на спусковой крючок.

Замена поршня без стравливания воздуха:

Клапанный механизм данной модели ружья позволяет производить замену рабочего поршня без стравливания давления из ресивера.

Для этого Вам необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Зарядите Ваше ружье при помощи зарядной рукояти (помните, что при всех дальнейших манипуляциях запрещено прикасаться к спусковому крючку, во избежание самопроизвольного выстрела).

2. Открутите гайку надульника и извлеките поршень из ствола при помощи гарпуна.

3. Снимите поршень с гарпуна энергичным движением при помощи гарпуна.

4. Вставьте новый поршень в ствол, без гарпуна.

5. Закрутите гайку надульника до упора.

6. Нажмите на спусковой крючок.

Гарантия:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Предприятие изготовитель гарантирует работоспособность ружья в течение 12 месяцев со дня продажи его магазином – при условии его реализации в пределах гарантийного срока хранения и при соблюдении потребителем условий эксплуатации описанных в настоящем руководстве. В гарантийный срок входят 12 месяцев гарантийного хранения до дня продажи и 12 месяцев эксплуатации. На ружья со стволом из алюминиевого сплава гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

Без руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже, претензии на качество ружья не принимаются.

Срок службы ружья не менее трех лет.

В случае отсутствия в гарантийном листе отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.