Керівництво з експлуатації

Прес-підбирач РУЛОННИЙ

ПРП-80/50

ПРП-80/70

ПРП-100/70

Прес-підбирач рулонний ПРП-80/50, ПРП-80/70, ПРП-100/70

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дане Керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а так само необхідних заходів безпеки при роботі з виробом. Дбайливо зберігайте цей посібник і звертайтеся до нього в разі виникнення питань по експлуатації, зберігання і транспортування вироби. У разі зміни власника вироби передайте це Керівництво новому власнику.

У той же час слід розуміти, що цей посібник не описує абсолютно все ситуації, можливі при застосуванні вироби. У разі виникнення ситуацій, що не описаних у цій настанові, або при необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру або в представництво компанії.

Компанія постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, в зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не зачіпають основні принципи управління, як в зовнішній вигляд, конструкцію і оснащення вироби, так і в зміст даного Керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на поліпшення і модернізацію вироби.

|  | УВАГА! Перед початком експлуатації прес-підбирача уважно ознайомтеся з даним Керівництвом та виконуйте його вимоги. |
| --- | --- |

- ОПИС ВИРОБУ

Прес-підбирач рулонний призначений для підбору валків сіна та пресування їх в акуратні рулони циліндричної форми. Для того щоб рулони не розсипалися, прес-підбирач автоматично обв'язує їх спеціальною ниткою (шпагатом). Зберігання сіна в таких тюках значно скорочує складські розтрати, так як рулони дуже компактно можна скласти в невеликому приміщенні.

|  | УВАГА! Заборонено застосовувати прес-підбирач для інших цілей. |
| --- | --- |

- Прес-підбирач розрахований на добірку і пакування в копиці різноманітних матеріалів, таких як рисова і пшенична солома, сіно і фураж.

- Машина надійна, має просту конструкцію і проста в експлуатації.

- Копиця має малі розміри і проста в транспортуванні.

- під'єднують до трактора за допомогою 3-х опорної зчіпки, машина має гарну рухливість для роботи на невеликих ділянках.

- Гідравлічна система може відкривати задній відкидний борт для вивантаження готової копиці.

Відмінні риси рулонного прес-підбирача

- Для роботи з даними прес-підбирачем досить міні-трактора потужністю всього 18 л.с., а це істотна економія на паливі, а значить і собівартості готової сировини.

- Висока продуктивність: до 80 рулонів за 1 годину.

- Міні-рулони легко складувати: впорається навіть одна людина, легко транспортувати і використовувати для корму худоби.

- Не потрібно використовувати додаткову техніку для навантаження-розвантаження рулонів.

- Система звукової сигналізації сигналізує про сформування тюка (рулону).

- У комплект входить бобіна з обв'язують ниткою (шпагат).

- Механізм автоматичної подачі шпагату регулює норму витрати шпагату.

Умови експлуатації

Машина придатна до добірки та пакування в копиці рисової і пшеничної соломи, сіна і фуражу на відносно плоских, рівнинних сільськогосподарських землях а також в саду і городі. Прес-підбирач призначений для збору, пресування і пакування соломи, сіна і кормів з довжиною стебел більше 7см. Солома і сіно повинні бути покладені в рівні скошені смуги перед операцією їх пакування в копиці. Валок не повинен в довжину перевищувати 80 см, а у висоту 30 см. Розміри поперечного перерізу скошеної смуги показані на малюнку. Прийнятне вміст вологи соломи / сіна має бути в межах 18-25%.

Розміри поперечного перерізу скошеної смуги (валка)

Вимоги до трактора.

- Потужність: 14-52 кВт (18-70 к.с.).

- Триколісні зчіпка, здатна підняти прес-підбирач.

- Тип валу відбору потужності (ВВП): задній.

- Швидкість обертання ВВП: 540 об/хв.

Технічні характеристики прес-підбирача

| Модель | 80/50 | 80/70 | 100/70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип кріплення до трактора | навісний |
| Відкривання заднього борту | гідравлічним циліндром |
| Ширина захвата (см) | 80 | 80 | 100 |
| Розміри рулона (см) | Ø50×70 | Ø62×70 | Ø62×93 |
| Тип мотузки для обв'язування рулону | шпагат в'язальний для прес-підбирачів |
| Робоча швидкість (км/ч) | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Потужність трактора (к.с.) | 18-30 | 30-50 | 50-70 |
| Оберти ВВП (об/хв.) | 540 | 540 | 540 |
| Габаритні розміри (см) | 115×130×120 | 130×130×135 | 130×150×135 |
| Маса (кг) | 441 | 470 | 560 |

Принцип роботи

Скошена смуга сіна або соломи підбирається за допомогою пружинних пальців і безперервно подається в циліндричну камеру прес-підбирача.

Рівномірний, потік матеріалу продовжує безперешкодно подаватися, вільно випадаючи в камеру. У міру наповнення камери матеріал трамбуется всередині неї.

Коли рулон досягне заздалегідь заданій щільності, обгортковий важіль опуститься і буде безперервно звучати сигналізація, кажучи про те, що рулон готовий до обгортання. З початком процесу обгортання рулону припиніть рух вперед, утримуючи швидкість двигуна на номінальному значенні для механізму відбору потужності під час циклу обгортання. По завершенні процесу обгортання шпагат відрізається, а обгортковий важіль піднімається знову, операція обгортання шпагатом завершується.

По завершенні операції обгортання шпагатом відкривається задній відкидний борт під керуванням гідроприводу і готовий рулон викидається з камери.

Загальне конструктивне виконання

Кінематична схема прес-підбирача

1 - нижні тяги (ліва і права), 2 - верхня тяга, 3 - ланцюги для регулювання, 4 - натягувач, 5 - роликовий ланцюг, 6 - зірочка ланцюгової передачі, 7 - редуктор, 8 - барабан підбирача, 9 - масляний насос, 10 - запобіжна муфта, 11 - гідроциліндр, 12 - куліса, 13 - пластина, 14 - гак, 15 - маятникова пластина.

Функції основних деталей

- верхня ланка і нижні ланки (зліва і справа): для закріплення машини до трактора за допомогою підвісної зчіпки,

- коробка передач: для передачі потужності з механізму відбору потужності трактора на прес-підбирач,

- подборний механізм: для підбору скошеної смуги і подачі в камеру формування копиці за допомогою пружинних пальців,

- ланцюг для регулювання: для регулювання висоти підбору від землі,

- зрізна запобіжна муфта: для запобігання пошкодженню машини від перевантаження. (Після того, як муфта буде зрізана під впливом перевантаження, зрізний болт необхідно вчасно замінити).

- гідравлічний насос і циліндр: для відкривання і закривання заднього відкидного борта для викиду готової сформованої копиці,

- тягова петля, пластина з прорізом і гак: для замикання відкидного борта за допомогою регулювання болта на пластині з прорізом, що забезпечує накидання гака на гак за допомогою ролика, змонтованого на відкидному борту. Щоб відкрити відкидний борт, поздовжня тяга стягне гак з ролика, після чого відкидний борт буде відімкнутий і готовий до відкриванню,

- циліндр із зірочками: для формування і обертання копиці в камері,

- пластина що гойдається і натягач: для регулювання натягу ланцюга за допомогою регулювання гайки на регулюючому стрижні,

- обгортковий пристрій: для обертання рулону.

Методика укладання шпагату

Помістіть один моток шпагату хорошої якості в коробку для шпагату і витягніть шпагат з кінця мотка. Як показано на малюнку, пропустіть шпагат через напрямні 1, 2 і притискну пластину для притиску шпагату 3, накрутіть ПОВНИЙ виток шпагату навколо більшої спрямовуючої шпагату 5, потім, пропустіть шпагат через напрямні 6, 7 і 8, і, нарешті, пропустіть шпагат через притискну пластину 9. У положенні початку обертання, показаному на малюнку, зріжте шпагат на 35-38 мм позаду кінця пластини для натягу шпагату, ця довжина є відстань від пластини натягу шпагату 9 до різака. Якщо довжина буде занадто великий, копиця буде обгорнута до того, як досягне повного діаметра, причому, якщо довжина буде дуже короткою, машина взагалі не буде обертати копицю, через недостатнє тертя шпагату всередині копиці.

Хороша якість шпагату грає дуже важливу роль для належної операції формування копиці. Вибирайте шпагат з хорошим межею міцності при розтягуванні і рівномірним розміром (діаметром 3-5 мм). Краще всього шпагат з сизалю (обробленої агави).

Різак змонтований на супорті різака. Міняйте затупився різак на гострий, як тільки виникне необхідність. Щоб відбувалося хитання і обрізка шпагату, супорт різака може вільно рухатися в невеликому діапазоні при додатку зусилля.

Пристрій розчеплення гака

Малюнок показує в початковому положенні для обертання, в якому вигнутий тонарм, що з'єднує кулачок з обертається стрижнем, знаходиться нижче валу черв'ячної передачі, а пристрій розчеплення гака блоковано виїмкою на пластині.

- МОНТАЖ І РЕГУЛЮВАННЯ

Підключення прес-підбирача до трактора

- Опустіть нижні зчіпки трактора і встановіть їх відповідно з нижніми зчіпками прес-підбирача.

- Вставте штирі в отвори сцепок.

- Налаштуйте гвинт верхньої зчіпки, щоб підняти підбір до висоти, на якій пружинні пальці механізму підбору ледь торкаються землі.

|  | УВАГА! Для малих тракторів (18-25 к.с.) забезпечте достатній баласт спереду до того, як прес-підбирач буде приєднаний до трактора. |
| --- | --- |

- Використовуйте універсальний ведучий вал для під'єднання механізму відбору потужності трактора до силового приводу прес-підбирача (вал на коробку передач).

- Замкніть запірний штир на універсальному шарнірі.

- Налаштуйте довжину універсального ведучого вала згідно з малюнком.

- Ображати вал, якщо він має надлишкову довжину.

Регулювання довжини універсального ведучого вала

Підключення прес-підбирача до трактора

- Змініть довжину регульованою ланцюга і відрегулюйте гвинт верхньої зчіпки для регулювання висоти підбору від землі.

- Задайте висоту підбиральної зуба ближче до землі для підбору більш коротких стебел соломи та сіна.

- Відрегулюйте висоту підбиральної зуба таким чином, щоб отримати зазор від землі 20 мм для підбору довшою соломи і сіна.

- Працюйте з підбиральної зубами, розташованими якомога вище, але в залежності від умов на поле і товщини скошених смуг.

- Налаштуйте гвинт верхньої зчіпки, щоб ще більше збільшити висоту підбору і підвищити зазор від землі.

- Остаточне регулювання визначається польовими умовами.

|  | УВАГА! Робота з підбиральної зубами, що стосуються землі, веде до пошкодження підбиральної механізму. |
| --- | --- |

Регулювання щільності копиці (рулону)

Регулювання щільності копиці (рулону) вкрай важлива. Для більш щільних копиць потрібно більше кінських сил, підвищується знос ланцюгів, зірочок, а також інших рухомих частин, і навіть може статися пошкодження ланцюга. Навпаки, менш щільні копиці підвищують експлуатаційні витрати. Тому настройка щільності копиці в залежності від польових умов є однією з найважливіших частин комплексу всіх регулювань.

Для нормальних умов з'єднайте стрижень 2 з одним з отворів на шасі 3 (див. малюнок Регулювання щільності копиці). Підключення стрижня 2 до верхнього отвору дасть зниження щільності копиць, навпаки, приєднання стрижня 2 до нижнього отвору буде підвищувати щільність копиць.

Регулювання щільності копиці

Після того, як стрижень 2 буде приєднаний до отвору на шасі 3, підійміть обертається стрижень до вихідного положення (малюнок Пристрій розчеплення гака), повільно перемістіть шасі 3, забезпечте, щоб зазор розчеплення між крюком 6 і роликом 8 становив 10-15 мм (Малюнок регулювання гака, поздовжньої тяги і пластини з прорізом). Якщо зазор не підходящий, від'єднайте стрижень 1 від шасі 3 (рисунок Регулювання щільності копиці), затягніть (укоротите) стрижень 1, щоб збільшити зазор і щільність копиці.

Регулювання гака, поздовжньої тяги і пластини з прорізом

Налаштуйте довжину тягової петлі 5 і болта на пластині з прорізом 7, що забезпечує зачеплення гак на гак ролика, змонтованого на відкидному борту, і потім затягніть гайку на пластині з прорізом 7 (попередньо відрегульована при покупці).

Регулювання гака, поздовжньої тяги і пластини з прорізом

|  | УВАГА! Штир на хитному важелі 4 повинен рухатися вільно в прорізи на верхньому кінці тягової штанги, коли гайка затягнута. |
| --- | --- |

Регулювання натягу подборного ременя

Зніміть захисний щиток. Відпустіть притискну гайку. Налаштуйте регулювальну гайку пристрою натягу до тих пір, поки ремінь можна буде натиснути вниз на 10-20 мм рукою. Затягніть притискну гайку і встановіть захисний щиток.

Регулювання натягу ланцюга

Більш висока натяг на роликового ланцюга призведе до надмірного зносу або пошкодження ланцюга, зірочок і підшипників на різних обертових циліндрах, навпаки, підскакування ланцюга, викликане низьким натягом, також призведе до надмірного зносу. Таким чином, регулювання роликового ланцюга на розумне натяг продовжить термін служби ланцюга і машини.

Налаштуйте натяг роликового ланцюга за допомогою регулювання монтажної гайки холостого шківа до тих пір, поки провисання не складе 10-15 мм.

|  | УВАГА! Надмірне затягування пружини холостого шківа знизить його пружність.. |
| --- | --- |

Підготовка, огляд і пробний пуск перед випробувальним пробігом

Після завершення всіх монтажних робіт і регулювань переконайтеся, що всі болти на машині затягнуті, ланцюг і ремені належним чином встановлені в межах заданого натягу, а карданний вал замкнений. Проверните карданний вал на кілька оборотів в тому ж напрямку, що і напрямок обертання механізму відбору потужності трактора. Якщо все нормально, машина готова до випробувального пробігу.

Запустіть двигун трактора, включите механізм відбору потужності, повільно відпустіть муфту зчеплення, поверніть вал механізму відбору потужності на низькій швидкості з мало відкритим дроселем, підвищуйте установку дроселя до номіналу механізму відбору потужності поступово. Якщо машина працює добре, зупиніть машину.

- Правила безпеки

Загальні вимоги

Вимоги до оператора. Оператор повинен мати водійські права на керування трактором, знати, як працювати з прес-підбирачем і розуміти всі запобіжні заходи. Ніколи не користуйтеся інструментом після прийому алкоголю або коли відчуваєте себе недобре.

Носіть захисний одяг.

Носіть припасовану захисний одяг і спорядження, що забезпечує безпеку, прийнятне для роботи, щоб уникнути заплутування одягу в машині.

Карданний вал повинен перекриватися трубовідной деталлю на 1/2 - 2/3.

Встановіть карданний вал на вал механізму відбору потужності трактора і зафіксуйте його.

Переконайтеся, що карданний вал зафіксований на буртике вала механізму відбору потужності трактора.

Ніколи не намагайтеся самостійно видозмінювати машину. Будь ласка, не використовуйте інші деталі, які не пройшли перевірки і сертифікації.

Періодично проводите огляд і техобслуговування.

|  | УВАГА! Оператор ЗАВЖДИ ПОВИНЕН ПАМ'ЯТАТИ ПРО БЕЗПЕКУ. |
| --- | --- |

|  | УВАГА! Не намагайтеся відкрити або зняти захисний щиток, коли працює двигун трактора. Не наближайтеся до механізму підбирання, якщо машина знаходиться в русі. |
| --- | --- |

|  | УВАГА! Не піднімайте машину, коли працює карданний вал. |
| --- | --- |

Запобіжні заходи

Проводьте техобслуговування і виконуйте мастило механізмів на початку сезону і в кінці сезону для підтримки прес-підбирача в найкращому стані.

Виконуйте огляд і проводите техобслуговування перед і після кожної роботи. Частіше змащуйте зірочки.

Щоб допомогти запобігти отриманню травми, викликаної несподіваним рухом, переконайтеся, що обслуговуєте машину на рівній поверхні.

Якщо машина приєднана до трактора, включіть гальмо стоянки трактора і / або поставте трансмісію в положення "Park" (парковка), заглушите двигун. Якщо машина від'єднана від трактора, заблокуйте колеса, щоб не допустити її рух.

Носіть рукавички, коли замінюєте різаки.

Тримайте машину в чистоті і частіше чистите камеру для формування копиць.

Тримайте всі види захисних пристосувань і щити в хорошому стані. Якщо їх необхідно демонтувати, вимкніть всю потужність, заглушите двигун трактора, дочекайтеся, поки зупиняться всі рухомі деталі.

Перед дозаправкою палива вимкніть всю потужність і заглушите двигун трактора.

При проведенні огляду та обслуговування шин завжди підтримуйте коректне тиск в шинах (2.0 кгс / см2). Чи не накачуйте шини понад цього тиску.

Для машини, яка тривалий час не використовувалася.

- Почистіть всі деталі.

- Виконайте мастило в зазначених місцях.

- Нанесіть солідол або масло на ланцюгу і все деталі, що обертаються.

- Зберігайте прес-підбирач в рівному, сухому і добре провітрюваному місці.

Коли машина рухається і знаходиться в роботі, не дозволяйте людям і тваринам наближатися до неї. Не дозволяйте дітям наближатися до машини!

Щоб запобігти отриманню травми або смерть, ніколи не торкайтеся карданного валу руками, коли він обертається.

Коли два або більше осіб працюють разом, вони повинні співпрацювати одна з одною і бути впевнені в безпеці перед початком роботи з машиною.

Переконайтеся в безпеці запуску двигуна трактора. Ніколи не ведіть трактор вперед і назад раптово, а також не виконуйте різких поворотів і не перевищуйте допустиму швидкість руху. Знижуйте швидкість руху до мінімуму на горбистій або похилій місцевості.

Будьте дуже уважні, працюючи на схилах і роботі з машиною по контурної лінії поля: в іншому випадку прес-підбирач може перевернутися. Знижуйте швидкість руху при виконанні поворотів на схилах.

Щоб запобігти отриманню травми або пошкодження від котиться копиці, вивантажуйте копиці на рівну землю або таким чином, щоб копиця НЕ котилася.

Не торкайтеся рукою механізму вибірки і циліндра, коли машина працює.

Чи не замінюйте запобіжні болти і не виймайте зону подачі, коли прес-підбирач працює. Вимикайте механізм відбору потужності і заглушає двигун.

Переконайтеся, що немає людей або перешкод за заднім відкидним бортом перед тим, як працювати з ним для викидання копиці.

Вимикайте механізм відбору потужності і заглушає двигун трактора перед відкриванням заднього відкидного борта для техобслуговування і огляду.

Щоб запобігти пошкодженню механізму вибірки, тримайте механізм добірки піднятим до тих пір, поки машина не почне формувати копиці.

Закріплюйте колеса прес-підбирача під час його транспортування на вантажівці.

Не користуйтеся інструментом, коли колеса підняті за допомогою 3-х опорної зчіпки. Тримайте колеса на землі для нормальної роботи і руху по рівній поверхні.

Для малих тракторів забезпечте достатній баласт спереду трактора, щоб забезпечувати можливість підйому прес-підбирача.

- ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ

|  | УВАГА Ніколи не наближайтеся до механізму вибірки, коли машина знаходиться в русі |
| --- | --- |
|  | УВАГА Ніколи не намагайтеся відкрити або зняти захисний щит, коли машина знаходиться в русі |
|  | НЕБЕЗПЕЧНО Стояти під відкидним бортом до того, як буде задіяний запобіжний замок |
|  | НЕБЕЗПЕЧНО Стояти поблизу під час роботи машини |

|  | НЕБЕЗПЕЧНО Ніколи не намагайтеся відкрити або зняти захисний щит, коли працює двигун |
| --- | --- |
|  | УВАГА Перед роботою з машиною, будь ласка, повністю прочитайте Керівництво з експлуатації |
|  | УВАГА Ручка управління гідравлічного циліндра: ON = включений OFF = вимкнений |

- ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Підготовка та огляд перед роботою в полі

Задній відкидний борт управляється гідравлічною системою, що приводиться в дію механізмом відбору потужності. Після запуску гідравлічної системи штовхніть ручку управління вперед - відкидний борт буде відкритий, а, повернувши ручку управління в початкове положення, Ви закриєте відкидний борт.

Перед операцією формування копиць, опустіть задні опори, переконайтеся, що обгортковий стрижень знаходиться в початковому положенні, шпагат добре прокладений і все натяжні пристрої затягнуті.

Залийте в червячную коробку передач і коробку передач масло згідно специфікації і залийте в гідравлічну систему гідравлічне масло згідно специфікації. Нанесіть солідол або мастило на підшипники, зірочки, карданний вал, а також інші обертові частини згідно з вимогами таблиці техобслуговування (див. Технічне обслуговування).

|  | УВАГА! Не намагайтеся відкрити або зняти захисний щиток, коли працює двигун трактора. Не наближайтеся до механізму підбирання, якщо машина знаходиться в русі. |
| --- | --- |

Безпека і захист, попереджувальні знаки та інструкції з безпеки

Дотримуйтесь безпечну відстань до машини під час операції вибірки.

Вимкніть механізм відбору потужності і заглушите двигун трактора перед спробою видалити урожай (підбирається матеріал), який засмітили механізм вибірки.

Вимкніть механізм відбору потужності і заглушите двигун трактора перед спробою видалити урожай (підбирається матеріал), який засмітили камеру для формування копиць.

Вимкніть механізм відбору потужності при повторній прокладці шпагату.

Процедури роботи, методи і заходи обережності

Запустіть двигун трактора. Увімкніть зумер. Переконайтеся, що задній відкидний борт закритий. Увімкніть механізм відбору потужності і збільшіть установку дроселя до номінальної швидкості механізму відбору потужності. Увімкніть рух вперед трактора і почніть скошену смугу.

Налаштуйте швидкість механізму відбору потужності в залежності від стану врожаю (подбираемого матеріалу).

| Стан врожаю | Скорость механизма отбора мощности (об./мин.) |
| --- | --- |
| Нормальний | 540 |
| Короткий і сухий | 510–640 |
| Вологий і легко засмічує механізм підбирання | 540–760 |

Ведіть машину на швидкості 3-5 км / год для сіна, рисової соломи і пшеничної соломи. Знизьте швидкість руху, якщо урожай вологий.

Коли копиця досягне повного розміру, обертається стрижень опуститься автоматично і почне звучати зумер, кажучи про те, що копиця готова до обертання. З початком процесу обертання припиніть рух вперед, але підтримуйте швидкість двигуна на номінальному числі обертів механізму відбору потужності в ході циклу обертання (якщо цикл обертання не запускається, подайте трактор вперед не більше, ніж на 1 метр).

В кінці циклу обертання шпагат обрізається, обертається стрижень повертається у вихідне положення, потім цикл обертання завершується. Подайте ручку управління вперед - гідравлічна система відкриє задній відкидний борт і потім готова копиця буде викинута з прес-підбирача.

Після викиду копиці відпустіть ручку управління, закрийте задній відкидний борт і продовжите нормальну роботу з наступного копицею.

Під час роботи починайте подачу довгою смуги скошеного урожаю в центр прес-підбирача. Для короткого, сухого врожаю може знадобитися знизити висоту добірки і подавати смугу в центр або ж трохи лівіше центру.

|  | УВАГА! Піднімайте висоту підпори через ланцюг, коли перетинаєте гребені ріллі на поле. Вимикайте механізм відбору потужності і піднімайте прес-підбирач для транспортування його на довгі відстані по полю або виконання різких поворотів. Ніколи не виконуйте різкі повороти без баласту спереду трактора або без подиманія 3-х опорної зчіпки. |
| --- | --- |

Відключення, методи і заходи обережності

По завершенні роботи вимкніть механізм відбору потужності. Зупиніть трактор. Вимкніть зумер. Очистіть пил і солому з машини. Огляньте затяжку болтів і натяг ланцюга і ременя. Підніміть машину за допомогою 3-х опорної зчіпки на тракторі.

Ключові моменти процедури роботи прес-підбирача

|  | з'єднайте 3-опорні зчіпки вставте карданний вал з перекриттям мінімум 50% |
| --- | --- |
|  | пропустіть шпагат згідно з інструкцією відрегулюйте притискну гайку протестуйте зумер |
|  | навколишнє оточення повинна бути безпечна спочатку ведіть трактор повільно |
|  | початок циклу обертання (якщо цикл обертання все ще не почався, подайте трактор вперед не більше, ніж на 1 метр) |
|  | кінець циклу обертання |
|  | викид копиці |
|  | переконайтеся, що копиця викинута |

- Технічне обслуговування

|  | УВАГА! Не чистіть, що не змащуйте і не виконуйте регулювання машини, коли вона знаходиться в русі. |
| --- | --- |

Рекомендована періодичність техобслуговування заснована на нормальних умовах. Важкі або незвичайні умови можуть зажадати більш частою змащення. Виконуйте кожну мастило і проводите роботи по сервісному обслуговуванню, проілюстровані в даному розділі, на початку сезону і в кінці сезону.

Прочищайте мастильні фітинги перед використанням шприца для змащення. Негайно замінюйте втрачені або зламані фітинги. Якщо новий фітінг не пропускає мастило, зніміть його і проконтролюйте на предмет справності суміжних з ним деталей.

Регламентне техобслуговування

Виконуйте огляд і техобслуговування кожен раз перед використанням машини.

Контролюйте тиск накачування шин і гайки на колесах. Гайки на колесах повинні бути затягнуті.

Виконуйте змазування, як показано в таблиці нижче.

| № п/п | Место | Мастила і масла | Интервал (ч) | Кол-во (л) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черв'ячна коробка передач | Масло № 46 | 50 | 0,15 |  |
| 2 | Коробка масляного насоса | Гідравлічне масло № 90 | 50 | 2,0 |  |
| 3 | Коробка передач | Трансмісійне масло | 50 | 1,5 |  |
| 4 | Підшипники | Солідол | 6 |  |  |
| 5 | Зірочки / ланцюги | Масло или солідол | 6 |  |  |
| 6 | Вал стрижня що обертається | Масло | 6 |  |  |
| 7 | Карданний вал | Солідол | 6 |  |  |
| 8 | Інші обертові і рухомі частини | Масло или солідол | 6 |  |  |

Техобслуговування під час роботи

- Під час роботи перевіряйте регулярно кожух масляного насоса і коробку передач рукою, щоб подивитися, чи не перегрілися чи вони. Якщо вони перегрілися (що відчувається на дотик), зупиніть трактор або замініть масло.

- Працюйте так, щоб підбиральної зуби не торкалися землі або твердих об'єктів (таких як камені і цеглу), щоб не допустити пошкодження механізму вибірки.

- Ніколи не піднімайте раптово машину при все ще включеному механізмі відбору потужності.

- Контролюйте щільність копиці. Якщо вона не рівномірна, виконайте необхідні регулювання.

- Огляньте пристрою натягу, притискні гайки і болти на предмет їх ослаблення або ненормальних звуків.

Періодичний контроль

- Виконуйте мастило в зазначених місцях через необхідні інтервали відповідно до таблиці мастила.

- Контролюйте силовий привід, притискні гайки і болти перед роботою і замінюйте їх у міру необхідності.

Техобслуговування машини, яка не працювала тривалий час

- Чистіть всі деталі.

- Контролюйте силовий привід, притискні гайки і болти щодня і замінюйте їх у міру необхідності.

- Виконуйте мастило в зазначених місцях через необхідні інтервали відповідно до таблиці мастила. Наносите солідол на відкриті деталі приводу і карданного валу.

- Офарбуйте всі деталі, на яких зношена фарба, щоб запобігти іржу.

- Зберігайте прес-підбирач в рівному, сухому і добре провітрюваному місці.

- Якщо прес-підбирач повинен зберігатися зовні, прикрийте машину водонепроникним матеріалом.

- Можливі несправності та шляхи їх усунення

Несправності механізму добірки

| Несправність | Можлива причина | Усунення |
| --- | --- | --- |
| Незвичайний шум | 1.Подборочние зуби погнуті або зламані 2.Ціліндр зламаний 3.Обернуто сіном, соломою або шпагатом 4. Підшипник вигнутого тонарма зламаний 5. Кільце, що відділяє сіно, зігнуто або зламано | 1. Вирівняти або замініть зуби 2. Замініть циліндр 3. Видаліть сіно, солому або шпагат 4. Замініть підшипник 5. Замініть кільце, що відділяє сіно |
| Не підбирає сіно чисто | 1.Подборочние зуби встановлені занадто високо 2.швидкість руху занадто велика 3.Зубья зламані або занадто сильно зношені | 1. Опустіть механізм добірки нижче 2. Знизьте швидкість руху 3. Замініть пошкоджені зуби |
| Механізм добірки засмічений і копиця не обертається усередині камери для формування копиці. | 1.Начальная швидкість обертання занадто низька 2.швидкість руху занадто швидка 3.Скошенная смуга занадто висока 4.Урожай занадто вологий 5.Механізм добірки занадто сильно нахилений | 1.Снізьте швидкість руху і збільште швидкість механізму відбору потужності. 2.Снізьте швидкість руху 3.Отрегуліруйте висоту збірки, щоб отримати зазор в 2 см (або більше) між штангами, що блокують сіно і скошеної смугою. 4.Висушіте урожай, щоб його вологість була нижче 25% 5.Укоротіте верхню зчеплення трактора |
| Механізм підбирання не обертається | 1. Зламаний зрізний запобіжний болт 2. Ремінь ослаб або зношений 3. Подає отвір засмічено урожаєм 4. Стерня занадто висока або скошена смуга занадто велика | 1.Заменіте зрізний болт новим тієї ж довжини 2.Отрегуліруйте натяг ременя або замініть ремінь 3.Остановіте машину і вийміть урожай, що засмічує 4.Только для підбірки врожаю зі стернею менше 20 см або зробіть скошену смугу меншою |
| Проштовхує скошену смугу вперед | Центр механізму добірки суміщений з центром скошеної смуги | Змістіть центр механізму добірки вправо від осі скошеної смуги |

Неисправности цилиндра

| Несправність | Можлива причина | Усунення |
| --- | --- | --- |
| Незвичайний шум | 1. Циліндр обліплений урожаєм, брудом або іншим об'єктом 2. Ланцюг без мастила 3. Натяг ланцюга занадто мале 4. Циліндр пошкоджений | 1. Видаліть налиплий урожай, бруд або інший об'єкт 2. Змастіть ланцюг 3. Відрегулюйте пристрій натягу ланцюга 4. Замініть циліндр |
| Циліндр обгорнутий урожаєм | 1.Скорость обертання валу механізму відбору потужності надто висока 2.Механізм добірки засмічений іншим об'єктом 3.Ціліндр погнутий | 1. Знизьте швидкість механізму відбору потужності 2. Див. Попередню таблицю "Несправності механізму добірки" з методом усунення 3. Замініть циліндр |

Неисправности формирователя копны

| Несправність | Можлива причина | Усунення |
| --- | --- | --- |
| Копиця надмірно щільна або навпаки надто пухка | 1. Не працює зумер 2. Щільність копиці не відрегульована належним чином | 1. Див. Таблицю "Несправності зумера" 2.Виполніте повторну регулювання щільності копиці згідно вимог |

Неисправности срезного предохранительного болта

| Несправність | Можлива причина | Усунення |
| --- | --- | --- |
| Зрізаний зрізний запобіжний болт | 1.Скорость обертання валу механізму відбору потужності надто висока 2.Механізм добірки засмічений 3.Болт ослаб 4.Плотность копиці занадто висока | 1. Працюйте з механізмом відбору потужності на необхідної швидкості 2. Див. Таблицю "Несправності механізму добірки" 3. Затягніть болт 4. Налаштуйте щільність копиці |

Неисправности карданного вала

| Несправність | Можлива причина | Усунення |
| --- | --- | --- |
| Незвичайний шум | Недостатнє змазування | Нанесіть солідол на трубку карданного валу, поперечний стик і захисний щиток |
| Сталося "заїдання" під час підйому машини | Невідповідна довжина карданного валу | Подрежьте карданний вал згідно з вимогами |

Несправності пристрою обертання копиці

| Несправність | Можлива причина | Усунення |
| --- | --- | --- |
| Відсутня обертання, коли завершується формування копиці | 1. Шпагат не перебуває у потрібному вихідному положенні 2. Недостатня мастило на пристрої відпустки шпагату 3. Пружина натягу шпагату не відрегульоване належним чином 4. Шпагат зійшов з колеса 5. Шпагат переплутав з урожаєм 6. Щільність копиці зліва нижче, ніж справа 7. обертається стрижень не може піднятися вчасно 8. обертається стрижень не може опуститися автоматично 9. Кінець шпагату не входить в камеру формування копиці | 1. Відрегулюйте шпагат згідно з вимогами 2. Змастіть пристрій відпустки шпагату 3. Відрегулюйте натяг пружини 4. Повторно прокладете шпагат 5. Розплутайте шпагат 6.Подайте більше врожаю на ліву сторону 7.Отрегуліруйте пружину на пластині, що притискає шпагат, щоб домогтися правильного натягу шпагату 8. Налаштуйте щільність копиці згідно з вимогами 9. Усуньте перешкоди і пропустіть шпагат в камеру формування копиці |
| Початок обертання до досягнення заданої щільності | 1. Шпагат не перебуває у потрібному вихідному положенні (з більш довгим кінцем шпагату) 2. Занадто довгий кінець шпагату через затупившегося різака | 1. Відрегулюйте довжину кінця шпагату на 35-38 см 2. Замініть різак і відрегулюйте довжину кінця шпагату |
| Негладко обрізаний кінець шпагату | Шпагат занадто ослаблений | Підтягніть гайку пружини на пластині натягу шпагату на 1 або 2 обороту |

Несправності заднього відкидного борта

| Несправність | Можлива причина | Усунення |
| --- | --- | --- |
| Неможливо викинути копицю | 1. Натяг копиці занадто велике або діаметр копиці занадто великий 2. Скошенная смуга занадто велика 3. Земля нерівна | 1. Зменшіть задану щільність копиці 2. Зробіть скошену смугу меншою 3. Викидайте копицю на рівну поверхню |
| Неможливо відкрити задній відкидний борт | 1. Протікання або пошкодження в гідравлічному шлангу 2. Позиціюючий ролик не встановлено належним чином 3. Виключений вал механізму відбору потужності 4. Недостатньо масла в масляному баку | 1. Ремонт з або замініть шланг 2. Встановіть ролика (див. Рисунок 6) 3. Увімкніть механізм відбору потужності і викиньте копицю 4. Долийте масло |

Неисправности зуммера

| Несправність | Можлива причина | Усунення |
| --- | --- | --- |
| Зумер не функціонує | 1. Вимикач вимкнений 2. виснажити акумулятор 3. Неналежна проводка 4. Провід пошкоджені 5. Зазор між вимикачем і обертається стрижнем занадто великий 6. Вимикач або зумер пошкоджені | 1. Увімкніть вимикач 2. Заряджайте 3. З'єднайте дроти належним чином 4. Замініть дроти 5. Відрегулюйте положення вимикача 6. Замініть вимикач або зумер |

- Транспортування і зберігання

Прес-підбирач рулонний може транспортуватися в упаковці або в зібраному стані всіма видами транспорту відповідно до загальних правил перевезень.

Допустимі умови транспортування: температура навколишнього повітря від -15 ° С до + 55 ° С, відносна вологість повітря до 90%.

Розміщення і кріплення прес-підбирача в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення і відсутність можливості його переміщення під час транспортування.

Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упаковка з лресс-підбирача або весь механізм в зборі не повинні піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

У зв'язку з тим, що прес-підбирач в зборі має досить велику вагу, рекомендується при його навантаження і вивантаження використовувати підйомно-транспортні пристрої.

Якщо прес-підбирач не використовується тривалий час, його необхідно зберігати в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від -15 ° С до + 55 ° С і відносній вологості не більше 90%, укривши від попадання всередину пилу і дрібного сміття. Приміщення для зберігання повинно бути обладнане відповідно до правил протипожежної безпеки. Наявність в повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних домішок не допускається.

Перед установкою прес-підбирача на тривале зберігання необхідно виконати ряд операцій:

- очистити мотоблок від патьоків машинного масла і бруду;

- відновити пошкоджене лакофарбове покриття;

- змастити тонким шаром мастила відкриті ділянки поверхонь металевих деталей;

- зняти транспортувальні колеса, встановити прес-підбирач на підставках так, щоб він не торкався підлоги;

- накачати шини транспортувальних коліс і укласти колеса на зберігання в такий спосіб, щоб шини не торкалися підлоги.

- Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації прес-підбирача становить 1 (один) рік з вказаною в гарантійному талоні дати роздрібного продажу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну експлуатації і обумовлених виробничими і конструктивними факторами.

Гарантійне усунення несправностей виробляється шляхом ремонту або заміни несправних частин прес-підбирача в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати більше двох тижнів. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищене від пилу і бруду.

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наступних випадках:

• Відсутність або нечитаність гарантійного талона.

• Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність в ньому дати продажу або друку (штампа) і підписи продавця, серійного номера виробу.

• Наявність виправлень або підчисток в гарантійному талоні.

• При повному або частковому відсутність, нечитаність серійного номера на виробі, невідповідність серійного номера виробу номером, вказаним в гарантійному талоні.

• Недотримання правил експлуатації, наведених в цьому посібнику, в тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.

• Експлуатація несправного або некомплектного вироби, що стала причиною виходу вироби з ладу.

• Попадання усередину апарату сторонніх речовин або предметів.

• Причиною виниклої несправності стало застосування неякісних мастильних матеріалів.

• Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалих експлуатації, зберігання або транспортування.

• Виріб використовувався не за призначенням.

• Проводилися несанкціонований ремонт, розтин або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами.

• Несправність сталася в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган і т. П.).

Замінені по гарантії деталі і вузли переходять в розпорядження сервісного центру. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт вироби неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування і ремонт вироби, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, що виникли внаслідок природного зносу або перевантаження вироби; на комплектуючі, на неповноту комплектації вироби, яка могла бути виявлена при його продажу.

Всі витрати на транспортування вироби несе споживач. Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.

# Text boxes

Підключіть

прес-підбирач

до трактора

Завантажте мотки шпагату

Увімкніть механізм відбору потужності.

Ведіть трактор вперед

Відкрийте задній відкидний борт, викиньте копицю

Стрижень який обертає повертається у вихідне положення

Закрийте задній відкидний борт

Припиніть рух вперед коли спрацює зумер