ИНСТРУКЦИЯ

НА СЕЙФЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ MAG-LC (Е)

ТОРГОВОЙ МАРКИ SAFETRONICS

1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 При открывании и закрывании сейфа (шкафа) не допускается применение больших усилий во избежание поломки или деформации замков и дверей.

1.2 Сейф (шкаф) имеет декоративное специальное покрытие, которое придает элегантный вид. Для сохранения покрытия не допускается воздействовать на него острыми твердыми предметами, подвергать ударам и сильным нагрузкам, а также воздействовать на покрытие и на конструктивные элементы химически активными веществами (растворителями, кислотами, щелочью и т.п.).

1.3 Не нажимайте сильно, а также острыми предметами, на клавиши набора кода во избежание повреждения клавиатуры.

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Любое нажатие кнопки на клавиатуре сейфа (шкафа) сигнализируется зеленым светодиодом «OK» и звуковым сопровождением.

2.2 Открытие сейфа (шкафа) производится поворотом механического ключа по часовой стрелке до упора, а после вводом кода на клавиатуре и нажатием кнопки «ENTER».

2.3 После ввода и подтверждения кода механизм замка откроется на 5 секунд, о чем сигнализирует зеленый светодиод «OK».

2.4 Интервал между вводом цифр кода должен быть не более 6 секунд, иначе код придется вводить заново.

2.5 Электроника сейфа (шкафа) позволяет запрограммировать до 11 числовых кодов.

основной 6-тизначный код «000000» запрограммирован изготовителем.

2.6 Десять пользовательских кодов не программируются изготовителем.

2.7 По соображениям безопасности пользователь должен как можно скорее изменить основной код изготовителя.

2.8 Код должен состоять минимум из 1-ой и максимум из 8-ми цифр.

2.9 Слабому заряду батареек сигнализирует желтый светодиод «BATT», пустым  батарейкам – мигающий желтый светодиод «BATT».

3 ОТКРЫТИЕ СЕЙФА (ШКАФА)

3.1 Открытие сейфа (шкафа) производится после ввода пользовательского кода на клавиатуре сейфа (шкафа) (код изготовителя «000000») и его подтверждения нажатием клавиши «ENTER».

4 ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА (ШКАФА)

4.1 Закрыть дверь сейфа (шкафа) до упора.

4.2 Повернуть ручку в направлении против часовой стрелки (в направлении стрелки «CLOSE») до упора.

4.3 Электронный замок автоматически блокирует дверь после поворота ручки.

5 Смена основного кода (первый раз – смена кода изготовителя)

5.1 Открыть дверь сейфа (шкафа) и нажать красную кнопку на задней крышке двери сейфа (шкафа).

5.2 Динамик заиграет мелодию «CODE», зеленый светодиод моргнет три раза и останется светить, а динамик начнет шуметь, сигнализируя, что вы находитесь в режиме ввода нового кода.

5.3 Ввести новый максимум 8-мизначный код и после ввода нажать клавишу «ENTER».

5.4 Динамик заиграет мелодию «OK», сигнализируя успешный ввод нового кода.

5.5 При плохом вводе во время смены кода загорится красный светодиод и динамик заиграет мелодию «ERROR» (старый код останется без изменения).

5.6 Проверить исправность нового кода путем его ввода и нажатия клавиши «ENTER» (желательно на открытой двери).

6 Установка, смена или удаление пользовательского кода в ячейке «0»

6.1 Открыв дверь сейфа (шкафа), нажмите на клавиатуре «0», нажмите красную кнопку на задней крышке двери сейфа (шкафа).

6.2 Повторите пункт 5, начиная с 5.2.

6.3 Для удаления кода в ячейке «0»: повторите пункт 6.1, 5.2, нажмите клавишу «ENTER» не вводя код, повторится пункт 5.4, проверьте удаление кода ячейки «0» путем ввода старого кода и нажатия клавиши «ENTER», после чего должен загореться красный

светодиод и прозвучать мелодия «ERROR» - это значит код в ячейке «0» удален.

Примечание: аналогично производится установка, смена и удаление кода в ячейках «1», … , «9» путем нажатия нужной ячейки вместо ячейки «0».

7 Блокировка открытия сейфа (ШКАФА)

7.1 При вводе неправильного кода загорится красный светодиод и прозвучит мелодия «ERROR» и дверь останется закрытой.

7.2 При троекратном вводе неправильного кода электроника заблокируется на 10 минут.

8 Проверка заряда батареек и их замена

8.1 При каждом открытии электроника автоматически определяет уровень заряда батареек.

8.2 Если при открытии сейфа (шкафа) загорелся или замигал желтый светодиод «BATT» – это значит, что батарейки разряжены и их требуется как можно скорее заменить.

8.3 Для замены батареек откройте сейф (шкаф), откройте крышку блока батареек на задней крышке двери, извлеките старые батарейки и установите новые, соблюдая полярность, которая нанесена на блоке батареек.

8.4 Для замены требуется 4-ре батарейки напряжением 1,5 вольт, размера АА

9 Аварийное открывание:

9.1 При полной разрядке батареек электронный замок сейфа (шкафа) можно открыть с помощью батарейки напряжением 9 вольт типа “Крона” (в комплект не входит). Приложите контакты батарейки “+, -” к соответствующим контактам на клавиатуре сейфа,  выполните пункт 3 настоящей инструкции.  После открытия двери сейфа (шкафа) немедленно замените неисправные батарейки.