ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕЙФОМ

NT, ST, TSS, HT - ME

(электроніка RESET)

УВАГА:

вийняти ключі з сейфа і наслідувати інструкцію!

Ключами користуватися в аварійних випадках, при загубленому коді,     несправній електроніці,  при заміні елементів живлення.

Ключі зберігати в безпечному місці поза сейфом!

У разі втрати ключа виробник не надає запасні ключі!

У разі постійного користування сейфом потрібне кріплення сейфа до задньої стіни або  до підлоги.

1.	Основна інформація

-	Сейф відкривається набором на клавіатурі правильного коду, що складається з 6-ти цифр.

-	Правильність набору підтверджується коротким музичним сигналом і загоранням зеленого світлодіода.

-	Сейф поставляється в закритому стані з робочим кодом  "00 00 00", встановленим на заводі-виробника.

-	При заміні елементів живлення необхідно витримати 2-х хвилинний інтервал

-	Факт заміни елементів живлення сейфа підтверджується одночасним миганням усіх світлодіодів і звучанням мелодії “HELLO”

2.	Перше відкриття сейфа

-	Сейф відкриваємо набором правильного 6-тизначного коду, при цьому натиснення кожної клавіші супроводжується  звуковим сигналом.

-	Замок сейфа розблоковується на 3 секунди, що підтверджується загорянням зеленого світлодіода і короткочасним звуковим сигналом.

-	Поворотом ручки вправо до упору відкриваємо сейф.

3.   Введення нового коду

-	Введення нового коду робимо при відкритих дверях сейфа (ручка повернена вправо до упору). Активатор вставляємо в отвір на  внутрішній стінці дверей сейфа (INSERT AKTIVATOR), на декілька секунд натискаємо (чи натискаємо важіль) і витягаємо активатор ( чи відпускаємо важіль в початкове положення).

-	Звуковий сигнал і зелений світлодіод свідчать про готовність сейфа до введення нового коду

-	Наберіть новий 6-значный код натискаючи будь-які цифрові клавіші, окрім  ENTER  і CLEAR, і натисненням клавіші ENTER, введіть в пам'ять сейфа новий робочий код.

-	Кожне натиснення цифрової клавіші супроводжується звуковим сигналом і миганням зеленого світлодіода. Інтервал між натисненням клавіш не більше 6 секунд, інакше спалахне червоний світлодіод і зазвучить музичний сигнал, в такому випадку набір коду необхідно почати спочатку  (робочим кодом залишається попередній, старий код).

-	Підтвердженням введення коду є триваліше світіння зеленого світлодіода після набору останньої цифри коду і звуковий сигнал  New code

-	у разі помилки, що припустилася, при  неповному наборі коду, натисненням клавіші CLEAR анулюються все раніше набрані цифри, введення 6-значного коду необхідно повторити (див.п. 3).

4.    Замикання сейфа

-	Закрити двері сейфа, повернути ручку сейфа  вліво до упору, відбувається автоматичне замикання сейфа (блокування запірного механізму сейфа).

-	Легким поверненням ручки вліво - управо переконаєтеся в тому, що сейф замкнутий.

5.   Відкриття сейфа

-	Сейф відкривається набором робочого 6-значного коду (див.п. 2.).

-	При відкритому сейфі можлива зміна робочого коду (див.п. 3).

-	Електромеханічний замок активний 3 секунди, якщо за цей час не відкрити сейфа (поворот ручки сейфа управо до упору), замок  автоматично блокується.

-	При неправильному наборі коду на 3 секунди спалахує червоний світлодіод і звучить мелодія Error.

-	При 3-х спробах неправильного набору коду,  звучить мелодія Hold і  сейф блокується на 10 хвилин, набір коду  неможливий.

-	В стані блокування  сейфа,  на будь-яке натиснення клавіші сейф реагує мелодією Hold  загорянням червоного діода на 3 секунди.

-	Нова спроба набору коду можлива після закінчення 10 хвилин.

-	Якщо під час відкриття електромеханічного замку звучить мелодія Error і спалахує помаранчевий світлодіод, потрібна заміна елементів живлення.

6.	Аварійне відкриття сейфа

-	Ключем сейф відкривається при загубленому коді або при необхідності заміни батарей, а також при несправності електроніки.

-	Поворотом ключа в замку розблоковується електромеханічний замок, потім поверніть ручку сейфа вправо до упору.

7.	Контроль стану батарей

-	Виробник рекомендує перевірку стану батарей раз на півроку від початку експлуатації сейфа.

-	Натисненням клавіші Enter  при закритому сейфі перевіряється стан батарей.

-	При справних батареях електроніка блимає усіма 3 світлодіодами і звучить мелодія Hello.

-	При несправних батареях  звучить мелодія Error і спалахує помаранчевий світлодіод.

-	Використовуються 4 х 1,5 V лужні батареї типу З (alkaline).

-	Виробник не несе відповідальності за передчасну несправність батарей при використанні іншого типу елементів живлення.

8.	Несправність електроніки

-	У разі несправності електроніки, коли при будь-якому натисненні клавіші звучить мелодія Error,  раз або двічі  блимає  червоний світлодіод, або ж сейф ніяк не реагує на натиснення клавіш, сейф необхідно відкрити ключем аварійного відкривання!

-	Зробіть заміну батарей і наслідуйте інструкцію п. 3 - набір нового коду

-	Якщо і після цього електроніка поводиться неадекватно, потрібне сервісне обслуговування.