Инструкция по сборке узла закладных элементов

(фундамент рассчитывается исходя из конкретных условий на местности)

Стойка для установки ветогенератора  представляет собой трехгранную трубчатую ферму, устанавливающуюся на трех бетонных фундаментных блоках. Размеры фундамента  для типовых стоек представлены в таблице 1.

Таблица 1. Пример фундамента.

| Высота Стойки (м) | Размеры (м) |
| --- | --- |
|  | L | H | D |
| 20.0 | 2.89 | 1.2 | 1.4 |

Для крепления стойки служат закладные элементы. Заливка закладных осуществляется по треугольному шаблону. Грань треугольника собирается из трех частей. При сборке шаблона необходимо обеспечить совпадение прорезей в полках угольников. На гранях выполнены соответственно по 1-й, 2 и 3 прорези. Сначала совмещаем и скрепляем двумя болтами элементы имеющие сдвоенные прорези (1+1, 2+1 и 3+1.

ВНИМАНИЕ!

При сборке шаблона совмещать цветовые метки. Следить, что бы горизонтальные полки связывающих угольников располагались снаружи, а ось симметрии пластин была перпендикулярной противоположному связывающему угольнику.

Затем присоединяем оставшуюся часть .

Внешняя пара отверстий служит для сборки шаблона для стойки 22.8 м, средняя для стойки 20м и внутренняя для стойки 17.2 м

Узлы шаблона соединяются между собой с помощью шпилек закладных элементов. Одна гайка закручивается до упора, затем одеваются соответствующие элементы шаблона и закрепляются второй гайкой.

Перед установкой на шаблон отогнуть хвостовики закладных элементов на расстоянии 15-30 см от верхушки шпильки на угол 20-30 град в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Свободный участок резьбы необходимо защитить обмоткой какой – либо лентой.

Закладные элементы расположить так, чтобы оны, по возможности, равномерно заполнили объем фундамента

Опустить сборку в ямы и выставить площадки по уровню.