| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ №70 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя «Северс-М3» на автомобили: МАЗ-642508-230 с дв. ЯМЗ-7511.10-27 (Е2); МАЗ-642205-220 с дв. ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Руководство по монтажу (РМ МПБ-0070) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-М3» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили: МАЗ-642508-230 с двигателем ЯМЗ-7511.10-27 (Е2); МАЗ-642205-220 с двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 при использовании комплекта монтажного № 70 (КМПБ-0070).

1.2  Допускается применять подогреватели мощностью, кВт: 2,0; 2,5; 3,0.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМПБ-0070 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Кронштейн 1781 Тройник переходной 4331 Штуцер 6121 (заменитель Ниппель 2600 14-1/4NPTF) Штуцер 6131 Тройник 8133 Тройник 8432 Втулка 9321 (9322) Болт М6х50 Гайка М6 Шайба 6 Шайба 8 Шайба пружинная 6 Хомут S16-27 Хомут S20-32 Хомут S25-40 Рукав (шланг) D14 Рукав (шланг) D18 Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МПБ-0070 Приложение ПРМБ-0070 Пакет упаковочный | 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 4 4 2 1 1 1 6 1 1 1 | К3/8-К3/8 14-К1/4 14-К3/8 19х14х14 25х18 L=10 мм L=50 мм L=1200 мм L=1350 мм L=200 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1-2 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый D18 отрезками длиной: L1 = 550 мм; L2 = 800 мм; и рукав резиновый D14 отрезками длиной: L3 = 450 мм; L4 = 750 мм. * ВНИМАНИЕ! При монтаже для устранения перегибов рукава допускается укорачивать. Нарезать трубу гофрированную отрезками по 50 мм (4 отрезка). Надеть на входной патрубок подогревателя рукав L1=550 мм. Надеть на отводы тройника 19х14х14 рукава (см. приложение ПРМБ-0070 рис. 1) и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Открыть сливной кран и слить ОЖ. Вывернуть температурные датчики из правой и левой водяных труб (на ЯМЗ-238ДЕ2 только левой), а также пробку, расположенную на правой водяной трубе. Прочистить отверстия. На ЯМЗ-7511 протереть резьбу правого термодатчика нанести на нее герметик и ввернуть его вместо пробки (рис. 2). Отвернуть 8-й и 9-й болты крепления масляного поддона картера с правой стороны по ходу автомобиля, считая сзади (рис. 3). |
| 4 | Монтаж тройника 25х18 | Разрезать шланг заливной горловины в соответствии с рис. 4. Надеть на концы шланга хомуты S25-40. Установить в разрез шланга тройник отводом вниз, направленным к подогревателю. |
| 5 | Монтаж кронштейна | Закрепить кронштейн болтами поддона картера через шайбы 8 из комплекта в соответствии с рис. 3. |
| 6 | Монтаж подогревателя | Закрепить подогреватель на кронштейне болтами через втулки при помощи шайб и гаек, таким образом, чтобы передняя часть (входной патрубок) была опущена вниз под углом 5…10 градусов (рис. 3). |
| 7 | Монтаж термодатчика, тройника переходного и штуцера 14-К1/4 | Протереть резьбу левого термодатчика нанести на нее герметик и ввернуть его в торцевое отверстие тройника переходного (рис. 5). Нанести герметик на резьбу тройника переходного и ввернуть его в левую водяную трубу, при этом боковое отверстие должно быть направлено в правую сторону с небольшим наклоном вниз, если смотреть сзади. Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в боковое отверстие тройника переходного. |
| 8 | Монтаж штуцера 14-К3/8 | Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в правую водяную трубу (рис. 2). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | Собранный с тройником рукав L2 провести между рамой и двигателем и с хомутом S20-32 надеть на выходной патрубок подогревателя (рис. 6). Рукав L4 провести по двигателю в соответствии с рис. 5 и 7 и с хомутом надеть на штуцер тройника переходного (рис. 5). Через рукав L3 залить в подогреватель 500 мл ОЖ. Рукав L3 с хомутом надеть на штуцер, ввернутый в правую трубу (рис. 2). На двигателе ЯМЗ-7511 рукава L3 и L4 подрезать по месту. Надеть отрезок трубы гофрированной на рукав L2 и установить в соответствии с рис. 6 (место указано кружком), закрепить крепежным ремешком к электрическому жгуту. Надеть отрезки трубы гофрированной на рукава L3 и L4 установить в соответствии с рис. 5, 7, закрепить крепежными ремешками (места указаны кружками). Соединения шлангов закрепить хомутами. Заполнить систему охлаждения. |
| 10 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 11 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. |
| 12 | Проверка работы подогревателя | ВНИМАНИЕ! Перед включением подогревателя необходимо убедиться в исправности электрической проводки, целостности электрических контактов розеток и вилок. Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава и отводящих шлангов. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМПБ-0070 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50

50-80-60

50-80-70