| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ №72 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя «Северс-М3» на автомобили: МАЗ-543203-220 с дв. ЯМЗ-236БЕ2-22 |
| Руководство по монтажу (РМ МПБ-0072) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-М3» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили: МАЗ-543203-220 с двигателем ЯМЗ-236БЕ2-22 при использовании комплекта монтажного № 72

(КМПБ-0072).

1.2  Допускается применять подогреватели мощностью, кВт: 2,0; 3,0.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМПБ-0072 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Кронштейн 1781 Тройник переходной 4331 Штуцер 6121 Угольник 5221 Угольник 5231 Тройник 8133 (8132) Тройник 8432 Болт М6х50 Втулка 9321 Гайка М6 Шайба 6 Шайба пружинная 6 Хомут S16-27 Хомут S20-32 Хомут S25-40 Рукав (шланг) D14 Рукав (шланг) D18 Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МПБ-0072 Приложение ПРМБ-0072 Пакет упаковочный | 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 4 4 2 1 1 1 6 1 1 1 | К3/8-К3/8 14-К1/4 К1/4-К1/4 К1/4-К3/8 19х14х14 25х18 L=50 мм L=10 мм L=1150 мм L=1250 мм L=400 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1-2 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый D18 отрезками длиной: L1 = 400 мм; L2 = 850 мм; и рукав резиновый D14 отрезками длиной: L3 = 450 мм; L4 = 700 мм. * ВНИМАНИЕ! При монтаже для устранения перегибов рукава допускается укорачивать. Нарезать трубу гофрированную отрезками по 50 мм (3 отрезка) и остаток 250 мм. Надеть на входной патрубок подогревателя рукав L1 и закрепить соединение хомутом S20-32. Надеть на отводы тройника 19х14х14 рукава L2, L3, L4 (см. приложение ПРМБ-0072 рис. 1) и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Открыть сливной кран и слить ОЖ. Вывернуть температурный датчик из правой водяной трубы, а также пробку, расположенную на левой водяной трубе (если температурные датчики ввернуты в обе водяные трубы, то их необходимо вывернуть и правый датчик установить сверху на трубе вместо пробки). Прочистить отверстия. Отвернуть, 6-й и 7-й болты крепления масляного поддона картера считая сзади, с правой стороны по ходу автомобиля (рис. 2). |
| 4 | Монтаж тройника 25х18 | Разрезать отводящий шланг радиатора отопителя салона в соответствии с рис. 3. Надеть на концы шланга хомуты S25-40. Установить в разрез шланга тройник боковым отводом, направленным вниз в сторону подогревателя. |
| 5 | Монтаж кронштейна | Закрепить кронштейн болтами поддона картера в соответствии с рис. 2. |
| 6 | Монтаж подогревателя | Закрепить подогреватель на кронштейне шпильками через втулки при помощи шайб и гаек, таким образом, чтобы передняя часть (входной патрубок) была опущена вниз под углом 5…10 градусов (рис. 2, 7). |
| 7 | Монтаж термодатчика, тройника переходного, угольника К1/4-К1/4 и штуцера 14-К1/4 | Протереть резьбу правого термодатчика нанести на нее герметик и ввернуть его в торцевое отверстие тройника переходного (рис. 6). Нанести герметик на резьбу тройника переходного и ввернуть его в правую водяную трубу, при этом боковое отверстие должно быть направлено в левую сторону, если смотреть сзади. Нанести герметик на резьбу угольника и ввернуть его в боковое отверстие тройника переходного, при этом боковое отверстие угольника должно быть направленно назад с небольшим наклоном вниз. Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в боковое отверстие угольника. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Монтаж угольника К1/4-К3/8 и штуцера 14-К1/4 | Нанести герметик на резьбу угольника и ввернуть его в левую водяную трубу, при этом боковое отверстие должно быть направлено в правую сторону, если смотреть сзади, с небольшим наклоном вниз (рис. 4). Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в боковое отверстие угольника. ВНИМАНИЕ! Если температурные датчики располагаются на обеих водяных трубах, то в п.п. 7, 8 монтаж тройника переходного и угольника К1/4-К3/8 необходимо поменять местами (рис. 4, 6), тройник переходной со штуцером должен находиться на левой трубе, а угольники со штуцером на правой. |
| 9 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | Рукав L1 с хомутом S20-32 надеть на боковой отвод тройника и закрепить соединение хомутом (рис. 3). Рукав L2 (собранный с тройником) провести между рамой и двигателем, затем с хомутом S20-32 надеть на выходной патрубок подогревателя (рис. 5, 7). Рукав L4 с трубой гофрированной (250 мм) провести по двигателю в соответствии с рис. 4, 5 и с хомутом надеть на штуцер угольника с левой стороны. Через рукав L3 залить в подогреватель 500 мл ОЖ. Рукав L3 с хомутом надеть на штуцер с правой стороны (рис. 6). Отрезки трубы гофрированной (50 мм) надеть: 1) на рукав L2, установить в соответствии с рис. 7 и закрепить крепежным ремешком к электрическому жгуту; 2) на рукав L4, установить в соответствии с рис. 5 и закрепить крепежным ремешком к трубе. 3) на трубки, проходящие под тройником (рис. 5) и закрепить крепежным ремешком к тройнику. Соединения шлангов закрепить хомутами. Заполнить систему охлаждения. |
| 10 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 11 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. |
| 12 | Проверка работы подогревателя | ВНИМАНИЕ! Перед включением подогревателя необходимо убедиться в исправности электрической проводки, целостности электрических контактов розеток и вилок. Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава и отводящих шлангов. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМПБ-0072 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70