| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 1102 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили: Volkswagen “Polo”, 2010 г. в., дв. CFN (1,6 л), МКПП |
| Руководство по монтажу (РМ МП-1102) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Volkswagen “Polo” 2010 года выпуска с двигателем CFN (1,6 л), МКПП при использовании комплекта монтажного

№ 1102 (КМП-1102).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,0 и 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-1102 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Кронштейн 1290 Тройник 8112 Тройник 8313 Пружина 9423 Шпилька 9212 Втулка 9312 Гайка М5 Шайба 5 Шайба пружинная 5 Хомут S16-27 Хомут S20-32 Рукав (шланг) D14: - входной - выходной Рукав (шланг) D20 Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-1102 Приложение ПРМ-1102 Пакет упаковочный | 1 1 1 1 2 2 4 4 4 6 2 1 1 1 3 1 1 1 | 14х14 20х14 13х150 М5х75 12х3-28 L=700 мм L1=280 мм L2=420 мм L=50 мм L=100 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: входной рукав L1 = 280 мм; остаток выходной рукав L2 = 420 мм. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-1102, рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Слить ОЖ. Снять воздуховод. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Кронштейн с подогревателем закрепить над приводом правого колеса, с помощью крепежного болта поз. А коробки передач (рис. 2). |
| 5 | Монтаж тройника 14х14 | Разрезать шланг поз. Б (ВНИМАНИЕ! Возможно вытекание остатков ОЖ), соединяющий расширительный бачек и трубу помпы поз. В, в разрез вставить тройник 14х14, закрепить хомутами S16-27. Отвод направить в сторону подогревателя (рис. 3). |
| 6 | Монтаж тройника 20х14 | Отсоединить отвод печки поз. Г. На магистраль подачи жидкости в печку поз. Д монтировать рукав D20 с тройником 20х14, закрепить хомутами S20-32. Присоединить отвод печки поз. Г к тройнику 20х14, закрепить штатным хомутом. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Входной рукав надеть на отвод тройника 14х14 и закрепить соединение хомутами S16-27 (рис. 3). Выходной рукав проложить по направлению к тройнику 20х14, перед этим вставить пружину в верхнюю часть рукава. Надеть рукав на тройник 20х14, закрепив хомутом S16-27. Установить гофрированную трубу на выходном рукаве с помощью крепежных ремешков в месте возможного контакта с корпусом автомобиля. Заполнить систему охлаждения. |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить воздушный фильтр. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-1102 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50

50-80-60

50-80-70