| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 211 | В0 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили: Nissan “Juke”, 2011 г. в., дв. HR16DE (1,6 л), MКПП. |
| Руководство по монтажу (РМ МП-0211) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Nissan “Juke” 2011 года выпуска с двигателем HR16DE (1,6 л), MКПП при использовании комплекта монтажного № 211 (КМП-0211).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,0 и 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-0211 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Кронштейн 1031 Штуцер 6151 Тройник 8313 Втулка 9312 Шпилька 9212 Гайка М5 Шайба 5 Шайба пружинная 5 Хомут S16-27 Хомут S20-32 Рукав (шланг) D14: - входной; - выходной Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-0211 Приложение ПРМ-0211 Пакет упаковочный | 1 1 1 2 2 4 4 4 4 2 1 1 3 1 1 1 | 14-R1/4 20х14 12х3-28 М5х75 L=870 мм L1=390 мм L2=480 мм L=250 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации резьбовых соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: входной рукав L1 = 390 мм; выходной рукав L2 = 480 мм. Закрепить кронштейн на подогревателе через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-0211 рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка двигателя автомобиля | Снять защиту картера двигателя. Открутить нижний болт щитка привода на правое колесо (на рис.2 и 4 указано стрелкой Б). Выкрутить сливную пробку из блока двигателя и слить охлаждающую жидкость. Расположение сливной пробки показано на рис.4 стрелкой В. Прочистить отверстие. |
| 4 | Монтаж штуцера 6151 | Нанести герметик на резьбу штуцера и закрутить его вместо сливной пробки рис 4 стрелка В. |
| 5 | Монтаж подогревателя | Подогреватель с кронштейном закрепить на болт щитка привода (рис. 2 и 4 стрелка Б). Положение подогревателя показано на рис. 3. |
| 6 | Монтаж тройника 20х14 | Разрезать шланг, подающий жидкость в отопитель салона и установить в разрез тройник, как показано на рис.5. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Входной рукав надеть на штуцер, закрученный вместо сливной пробки и затянуть соединение хомутом см. рис. 4 стрелка В. Залить в подогреватель через выходной рукав 250 мл ОЖ. Надеть на выходной рукав трубу гофрированную (рис.2 стрелка А). Выходной рукав с хомутом надеть на боковой отвод тройника 20х14 (рис.5 стрелка Г) и затянуть соединения хомутами. Зафиксировать положение рукава ремешком крепежным от возможного касания его трубы выхлопного коллектора. Заполнить систему охлаждения. |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. Установить снятые при монтаже детали автомобиля. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-0211 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70