| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 609 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили: Hyundai “Solaris” 2011г. в., с дв. G4FC (1,6 л), МКПП и АКПП, с дв. G4FA (1,4 л), МКПП |
| Руководство по монтажу (РМ МП-0609) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Hyundai  “Solaris” 2011 года выпуска с двигателем G4FC (1,6 л), МКПП и АКПП, G4FA (1,4 л), МКПП при использовании комплекта монтажного № 609 (КМП-0609).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,0 и 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-0609 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Кронштейн 1023 Тройник 8712 Тройник 8311 Шпилька 9212 Болт М8х25 Втулка 9312 Гайка М5 Пружина 9423 Шайба 5 Шайба 9810 Шайба пружинная 5 Шайба пружинная 8 Хомут S16-27 Хомут S35-50 (S32-50) Рукав (шланг) D14: Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-0609 Приложение ПРМ-0609 Пакет упаковочный | 1 1 1 2 1 2 4 1 4 1 4 1 6 2 1 1 4 1 1 1 1 | 35х14 19х14 М5х75 12х3-28 13х150 d8, D24 L=1300 мм L=200 мм 200х4,8 (250х4,2) 450х7,8 |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый в размер, соответствующий типу коробки передач: Тип коробки передач L1 входной рукав, мм L2 выходной рукав, мм Крепление кронштейна МКПП 690 420 Рисунок 1 АКПП 800 500 Рисунок 2 Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-0609 рис. 1 и рис.2). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка двигателя автомобиля | Снять защиту картера. Cлить ОЖ, отвернув пробку на радиаторе. Снять воздушный фильтр. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Способ крепления подогревателя зависит от типа коробки передач. АКПП МКПП Открутить болт фиксации направляющей трубки масляного щупа (рис.3, стрелка А). Заменить болт на болт М8х25 из комплекта. Установить шайбу пружинную 8 и шайбу 9810 из комплекта и прикрутить подогреватель, как показано на рис.3. Открутить болт крепления «массы» (рис. 4 стрелка Б) на коробке передач. Установить подогреватель в соответствии с рисунком 4. После фиксации кронштейна с подогревателем выровнять подогреватель, подогнув кронштейн на месте. |
| 5 | Монтаж тройника 19х14 (вход в подогреватель) | Разрезать патрубок отводящий ОЖ из отопителя салона. Установить тройник 19х14 в разрез шланга боковым отводом, направленным вниз, предварительно надев хомуты S16-27 см. рис. 4 стрелка В. |
| 6 | Монтаж тройника 35х14 (выход из подогревателя) | Разрезать верхний патрубок радиатора на расстоянии 60 мм от торца, вырезать отрезок 15 мм. Надеть хомуты S35-50 на разрезанный шланг. Установить тройник в разрез шланга, боковым отводом, направленным к подогревателю см. рис.5 стрелка Г. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Установить во входной рукав пружину из комплекта для предотвращения пергиба рукава на участке, указанном стрелкой Ж на рис 4. Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника 19х14 и затянуть соединения хомутами. Зафиксировать рукав крепежными ремешками и защитить трубой гофрированной, разрезав её на две части (показано стрелкой Д рис. 4, стрелкой Е рис. 5). Выходной рукав с хомутом надеть на боковой отвод тройника 35х14 и затянуть соединения хомутами. Заполнить систему охлаждения. |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить воздушный фильтр и защиту двигателя. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-0609 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70