| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 301 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили Chevrolet: “Aveo” 2004 г. в., дв. F14D3, F14S3 (1,4 л), МКПП; “Lacetti” 2005 г. в., дв. F14D3, (1,4 л), F16D3, (1,6 л), МКПП; “Lanos” 2007 г. в., дв. A15SMS (1,5 л), МКПП. |
| Руководство по монтажу (РМ МП-0301) |

ВНИМАНИЕ!    Ввиду сложности демонтажа заглушки предохраняющей размораживание двигателя, монтаж подогревателя рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Chevrolet: “Aveo” 2004 года выпуска с двигателями F14D3, F14S3 (1,4 л), МКПП; “Lacetti” 2007 года выпуска с двигателями F14D3 (1,4 л), F16D3 (1,6 л), МКПП; “Lanos” 2007 года выпуска с двигателем A15SMS (1,5 л), МКПП при использовании комплекта монтажного

№ 301 (КМП-0301).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,0 и 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-0301 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Кронштейн 1171 Заглушка 2251 Тройник 8712 Штуцер 6121 (Заменитель Ниппель 2600 14-1/4NPTF) Шпилька 9212 Втулка 9312 Гайка М5 Шайба 5 Шайба пружинная 5 Хомут S16-27 Хомут S35-50 (32-50) Рукав (шланг) D14 | 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 2 1 | (34 35х14 14-К1/4 М5х75 12х3-28 L=650 мм |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 14 15 16 | Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-0301 Приложение ПРМ-0301 Пакет упаковочный | 2 1 1 1 | L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации резьбовых соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: в первую очередь (выходной рукав) на “Lanos” и “Lacetti L2 = 350 мм, на “Aveo” L2=370 мм; остаток (входной рукав) L1. ВНИМАНИЕ! При монтаже для устранения перегибов рукава допускается укорачивать. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-0301 на “Lanos” и “Lacetti рис. 1, на “Aveo” рис. 2). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Слить ОЖ. Снять вентилятор с кронштейном. Извлечь из двигателя заглушку (рис. 4). Осторожно чтобы не повредить посадочного отверстия в двигателе, ударами по краю заглушки бородком развернуть её, после чего выдернуть заглушку плоскогубцами. Отвернуть болт крепления КПП к двигателю (рис. 3). |
| 4 | Монтаж заглушки | С помощью груши отсосать ОЖ из блока цилиндров. Обезжирить посадочную поверхность отверстия. Нанести герметик на посадочную поверхность заглушки, вставить ее в отверстие и запрессовать до упора легкими ударами молотка через втулку из мягкого металла. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Монтаж штуцера К1/4 | Монтаж штуцера можно производить только после выравнивания температуры заглушки и двигателя. Нанести герметик на резьбу и ввернуть штуцер в заглушку (рис. 4). Заглушка не должна проворачиваться. |
| 6 | Монтаж подогревателя | Подогреватель с кронштейном закрепить к двигателю болтом (рис. 3). |
| 7 | Монтаж тройника 35х14 | В зависимости от длины рукава L1 разрезать нижний шланг радиатора на автомобиле “Lacetti” - рис. 5, на “Aveo” и “Lanos” - рис. 6, вырезать отрезок 20 мм. Надеть хомуты на разрезанный шланг. Установить тройник в разрез шланга, боковым отводом, направленным к подогревателю. |
| 8 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника и затянуть соединения хомутами (рис. 5, 6). Залить в подогреватель через выходной рукав 250 мл ОЖ. Выходной рукав с хомутом надеть на штуцер и затянуть хомутом (рис 4). Установить вентилятор с кронштейном. Заполнить систему охлаждения. |
| 9 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 10 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 11 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-0301 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50

50-80-60

50-80-70