| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 305 | В0 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили Chevrolet “Cruze” 2010 г. в., дв. F18D4 (1,8 л), МКПП |
| Руководство по монтажу (РМ МП-0305) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Chevrolet: “Cruze” 2010 года выпуска с двигателем F18D4 (1,8 л), МКПП при использовании комплекта монтажного

№ 305 (КМП-0305).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-0305 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Кронштейн 1092 Тройник 8314 Тройник 8612 Тройник 8712 Шпилька 9212 Втулка 9312 Гайка М5 Шайба 5 Шайба пружинная 5 Пружина 9423 Хомут S16-27 Хомут S20-32 Хомут S35-50 (S32-50) Рукав (шланг) D14: - входной; - выходной Труба гофрированная ТГППС-Р-26 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-0305 Приложение ПРМ-0305 Пакет упаковочный | 1 1 1 1 2 2 4 4 4 2 4 2 2 1 1 4 1 1 1 | 20х14 32х14 35х14 М5х75 12х3-28 13х150 L=1300 мм L1=700 мм L2=600 мм L=150 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной входной рукав L1 = 700 мм, выходной рукав L2 = 600 мм. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек через втулки (см. приложение ПРМ-0305 рис. 1). Установить во входной рукав пружину со стороны подогревателя. Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами S16-27. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Слить ОЖ. Обеспечить доступ к шлангу, подающему ОЖ в отопитель салона, показанному на рис.5 (Г) и 6 (Д). Выкрутить болт передней подушки двигателя (место указано стрелкой А на рис.2). |
| 4 | Монтаж подогревателя | Подогреватель с кронштейном закрепить на болт подушки двигателя, как показано на рис.2. |
| 5 | Монтаж тройника 32х14 (или 35х14) | Разрезать нижний шланг радиатора на горизонтальном участке около двигателя (рис. 3, выноска Б). Определить подходящий для установки тройник из комплекта 32х14 или 35х14 в зависимости от внутреннего диаметра шланга. При необходимости вырезать участок 20 мм в шланге для установки тройника. Надеть хомуты S35-50 на разрезанный шланг. Установить тройник в разрез шланга, боковым отводом, направленным вниз и к подогревателю. Затянуть соединения хомутами. |
| 6 | Монтаж тройника 20х14 | Разрезать шланг, подающий жидкость в отопитель салона, в месте, указанном на рис. 5 (Г) и 6 (Д). Надеть хомуты S20-32, установить тройник в разрез шланга. Боковой отвод направить вниз и в сторону салона рис. 5 (Г). Затянуть соединения хомутами. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника, установленного в нижний шланг радиатора и затянуть соединение хомутом рис. 4 (В). Зафиксировать рукав ремешками от возможного попадания его на выхлопной коллектор и вентилятор (рис.2 стрелка Е ремешком через трубу гофрированную). Выходной рукав проложить к тройнику 20х14. Установить в рукав пружину и надеть его с хомутом на отвод тройника см. рис.6 (Д). Зафиксировать рукав ремешками (показано стрелкой на рис.6). Заполнить систему охлаждения. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить, снятые при подготовке детали автомобиля. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Перед первым включением подогревателя для подогрева двигателя, необходимо удалить воздушные пробки из системы охлаждения двигателя, образовавшиеся в процессе установки (слив, залив ОЖ). После заполнения системы охлаждения жидкостью, запустите и прогрейте двигатель до момента открытия термостата, проверьте циркуляцию жидкости и работу отопителя. Доведите уровень ОЖ в расширительном бачке до нормы. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-0305 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 68-09-05

68-09-06

68-09-07