| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 904 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-M1“ на автомобили Mazda: “3” 2007 г. в., дв. Z6 (1,6 л), МКПП |
| Руководство по монтажу (РМ МП-0904) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Mazda:“3” 2007 года выпуска с двигателем Z6 (1,6 л), МКПП при использовании комплекта монтажного № 904

(КМП-0904).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-0904 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Кронштейн 1040 Тройник 8311 Тройник 8412 Пружина 9422 Втулка 9312 Шпилька 9212 Гайка М5 Шайба 5 Шайба пружинная 5 Хомут S16-27 Хомут S20-32 Хомут S25-40 Рукав (шланг) D14: -входной; -выходной Рукав D18 (шланг удлинения) Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-0904 Приложение ПРМ-0904 Пакет упаковочный | 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 2 2 1 1 1 5 1 1 1 | 19х14 25х14 13-100 12х3-28 М5х75 L=1140 мм L1=230 мм L2=910 мм L=60 мм L=100 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной в первую очередь (входной рукав) L1=230 мм, остаток (выходной рукав) L2=910 мм. При необходимости рукава подрезать по месту. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-0904 рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Снять защиту картера двигателя. Отсоединить воздушный фильтр. Cлить ОЖ. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Кронштейн с подогревателем закрепить на болт крепления рулевой рейки (рис. 2). |
| 5 | Монтаж тройника 19х14 | Укоротить шланг на 20 мм, идущий от забора с обратки печки до головки двигателя, надеть хомуты S20-32, вставить тройник 19х14. На тройник надеть рукав удлинения (D18) и подсоединить рукав к головке двигателя. Отвод тройника направить в сторону подогревателя (рис. 3). |
| 6 | Монтаж тройника 25х14 | Разрезать верхний шланг радиатора в соответствии с рис. 4, вырезать отрезок 20 мм. Надеть хомуты S25-40 на разрезанный шланг (рис.4). Установить тройник в разрез шланга, боковым отводом к подогревателю. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Надеть хомут на входной рукав. Входной рукав надеть на боковой отвод тройника (19х14) и затянуть соединения хомутами. Вставить пружину и надеть хомут на выходной рукав. Выходной рукав надеть на боковой отвод тройника (25х14) и затянуть соединения хомутами. Зафиксировать рукав ремешками через трубу гофрированную (рис.5). Заполнить систему охлаждения |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить защиту двигателя и воздушный фильтр. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-0904 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70