| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 1403 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили: Peugeot 308, 2010 г. в., дв. 1,6 л, АКПП |
| Руководство по монтажу (РМ МП-1403) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Peugeot 308, 2010 года выпуска с двигателем 1,6 л, с АКПП при использовании комплекта монтажного № 1403 (КМП-1403).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1 кВт; 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-1403 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн 1091 | 1 |  |
| 2 | Тройник 8311 | 1 | 19х14 |
| 3 | Тройник 8512 | 1 | 28х14 |
| 4 | Втулка 9312 | 2 | 12х3-28 |
| 5 | Шпилька 9212 | 2 | М5х75 |
| 6 | Гайка М5 | 4 |  |
| 7 | Шайба 5 | 4 |  |
| 8 | Шайба пружинная 5 | 4 |  |
| 9 | Хомут S16-27 | 6 |  |
| 10 | Хомут S25-40 | 2 |  |
| 11 | Рукав (шланг) D14: - входной - выходной | 1 1 1 | L=990 мм L1=620 мм L2=370 мм |
| 12 | Ремешок крепежный | 3 | L=(200-250) мм |
| 13 | Руководство по монтажу РМ МП-1403 | 1 |  |
| 14 | Приложение ПРМ-1403 | 1 |  |
| 15 | Пакет упаковочный | 1 |  |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками согласно таблице. Длина, мм Peugeot 308 L1 (входной) 620 мм L2 (выходной) 370 мм При необходимости рукава подрезать по месту. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-1403 Peugeot 308 рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Cлить ОЖ. Обеспечить доступ к шлангу отводящему жидкость из отопителя салона (рис. 3, выноска А). |
| 4 | Монтаж подогревателя | Кронштейн с подогревателем закрепить гайкой на шпильке коробки передач (рис. 2, указано стрелкой). |
| 5 | Монтаж тройника 19х14 | Разрезать шланг отводящий жидкость от отопителя салона в месте указанном на рис. 3, выноска А. Вставить в разрез тройник 19х14 и зафиксировать соединения хомутами. Боковой отвод тройника должен быть направлен в сторону подогревателя. |
| 6 | Монтаж тройника 28х14 | Разрезать верхний шланг радиатора в месте, указанном на рис. 4, выноска Б. Вставить в раз тройник 28х14 боковым отводом, направленным в сторону подогревателя. Зафиксировать соединения хомутами. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Входной рукав провести к тройнику 19х14 и одеть на его боковой отвод, герметизировать соединение хомутами. Зафиксировать положения входного рукава ремешками рис. 4, указано стрелкой. Залить через выходной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ. Выходной рукав с хомутом надеть на боковой отвод тройника 28х14 и затянуть соединение хомутом (рис. 4, выноска Б). ВНИМАНИЕ! Рукава не должены касаться выступающих и подвижных частей двигателя Заполнить систему охлаждения. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава и отводящих шлангов. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-1403 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70