| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 1604 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили: Fiat “Ducato”, 2009 г. в., дв. F1AE0481C, 2012 г.в., дв. F1AE0481D, (2,3 л), МКПП. |
| Руководство по монтажу (РМ МП-1604) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Fiat “Ducato”, 2009 года выпуска, с двигателем F1AE0481C, 2012 г.в., с двигателем F1AE0481D, 
(2,3 л), МКПП при использовании комплекта монтажного № 1604 (КМП-1604).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-1604 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Кронштейн 1142 Тройник 8211 Тройник 8712 Втулка 9312 Шпилька 9212 Болт М8х25 Гайка М5 Шайба 5 Шайба 9810 Шайба пружинная 5 Шайба пружинная 8 Хомут S16-27 Хомут S35-50 (S32-50) Рукав (шланг) D14: - входной; - выходной Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-1604 Приложение ПРМ-1604 Пакет упаковочный | 1 1 1 2 2 1 4 4 1 4 1 6 2 1 1 2 1 1 1 | 16х14 35х14 12х3-28 М5х75 d=8; D=24 L=640 мм L1=220 мм L2=420 мм L=100 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: входной рукав L1 = 220 мм; выходной рукав L2 = 420 мм при необходимости подрезать по месту. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-1604 рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Слить ОЖ. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Кронштейн с подогревателем закрепить болтом через шайбы к КПП (рис. 3, 7). |
| 5 | Монтаж тройника 35х14 | Разрезать нижний шланг радиатора (рис. 4, 7), вырезать отрезок 20 мм. Для двигателя F1AE0481D место разреза шланга определить по длине входного рукава. Надеть на разрезанный шланг хомуты, установить тройник боковым отводом, направленным к подогревателю. |
| 6 | Монтаж тройника 16х14 | Разрезать шланг, идущий от теплообменника в головку двигателя (рис. 5). Снять фланец, подводящий ОЖ в головку (рис. 2). Укоротить длину шланга так, чтобы в разрез можно было вставить тройник 16х14 (рис. 5), но не допускать касания тройника соседних штуцеров. Надеть хомуты на разрезанный шланг. Вставить тройник в разрез шланга, боковым отводом, направленным к подогревателю. Установить фланец (рис. 2) на место. Затянуть хомуты. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника 35х14 (рис. 4, 7) и затянуть соединения хомутами. Залить в подогреватель через выходной рукав 250 мл ОЖ. Выходной рукав с хомутом надеть на отвод тройника 16х14 (рис 5, 6) и затянуть соединения хомутами. На выходной рукав надеть трубу гофрированную в месте, указанном стрелкой на рис. 6. Заполнить систему охлаждения. |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-1604 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70