| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ №75 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя «Северс-М3» на автомобили: Мерседес-Бенц AXOR 1840 LS 4X2, с дв. OM457LAIII/8, 2007 г.в. |
| Руководство по монтажу (РМ МПБ-0075) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-М3» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Мерседес-Бенц  AXOR 1840 LS 4X2, с дв. OM457LAIII/8, 2007 г.в. при использовании комплекта монтажного № 75 (КМПБ-0075).

1.2  Допускается применять подогреватели мощностью, кВт: 2,0; 2,5; 3,0.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМПБ-0075 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Кронштейн 1541 Штуцер 6351 Заглушка переходная 2264 Штуцер угловой 7331 Втулка 9321 (9322) Болт М6х50 Болт М8х25 Гайка 6 Гайка М8 Шайба 6 Шайба 8 Шайба пружинная 6 Шайба пружинная 8 Хомут S16-27 Рукав (шланг) D18 -входной -выходной Трубка гофрированная ТГППС-Р-26,0 Трубка гофрированная ТГППС-Р-13,4 Ремешок крепежный Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МПБ-0075 Приложение ПРМБ-0075 Пакет упаковочный | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 1 1 1 15 2 1 1 1 | 18-М14х1,5 М26х1,5-К3/8 18х110-К3/8 L=10 мм L=50 мм L=25 мм L=2180 мм L1=930 мм L2=1250 мм L=250 мм L=1500 мм 200х4,8 (250х4.2) 450х7,8 |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); герметик типа «Автосил» (для герметизации соединений); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1-2 литра; емкости для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: L1=930 мм; L2=1250 мм. Закрепить подогреватель на кронштейне при помощи болтов М6х50 и гаек через втулки и шайбы, как показано на рис. 1 (см. приложение ПРМБ-0075). Входной рукав L1=930мм надеть на входной патрубок подогревателя. Выходной рукав L2=1250 мм надеть на выходной патрубок подогревателя. Затянуть соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Открыть сливной кран на радиаторе и слить ОЖ. С правой стороны по ходу а/м снять щиток, закрывающий двигатель и патрубок воздуховода, для обеспечения доступа к двигателю. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Закрепить кронштейн с подогревателем болтами и гайками М8 через шайбы на кронштейне подножки за гидроцилиндром подъёма кабины, как показано на рис. 1, 2. |
| 5 | Установка штуцера 18-М14х1,5 | Вывернуть заглушку из блока (с правой стороны по ходу движения а/м), переставить уплотнительную шайбу с заглушки на штуцер, уплотнить резьбу герметиком и ввернуть штуцер 18-М14х1,5 (рис. 3). |
| 6 | Установка заглушки переходной М26х1,5-К3/8 и штуцера углового 18х110-К3/8 | Вывернуть заглушку (см. рис. 4, 5, аналогично предыдущей операции). Переставить уплотнительную шайбу на заглушку переходную и ввернуть её вместо штатной заглушки, уплотнив резьбовое соединение герметиком. Штуцер угловой ввернуть в заглушку, используя герметик, при этом его положение должно соответствовать тому, как показано на рис. 4, 5 (направление к подогревателю). |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | Входной рукав L1 = 930 мм провести через отверстие в раме (рис. 6). Надеть на него два отрезка трубы гофрированной (26,0) L=100 и L= 50 мм, установить их в местах касания рамы и зафиксировать ремешками. Надеть рукав на штуцер 18-М14х1,5, показанный на рис. 3. Затянуть соединение хомутом. Выходной рукав L2 = 1250 мм аналогично входному защитить от касания рамы, надеть на штуцер угловой рис. 5. Затянуть соединение хомутом. При помощи ремешков зафиксировать положение выходного рукава, как показано на рис. 7. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод провести в подкапотное пространство, защитить трубкой гофрированной и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. При фиксации провода необходимо учитывать то, чтобы при подъеме кабины он не натягивался, а к вилке был свободный доступ, не поднимания кабины. |
| 9 | Заключительная операция | Заполнить систему охлаждения. Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить снятые при подготовке монтажа детали. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | ВНИМАНИЕ! Перед включением подогревателя необходимо убедиться в исправности электрической проводки, целостности электрических контактов розеток и вилок. Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 5-10 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМПБ-0075 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта – не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70