| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ №77 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя «Северс-М3» на автомобили: Мерседес-Бенц ACTROS 1840 LS, с дв. OM501LAIII/5, 2003 г.в. |
| Руководство по монтажу (РМ МПБ-0077) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-М3» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Мерседес-Бенц  ACTROS 1840 LS, с дв. OM501LAIII/5, 2003 г.в. при использовании комплекта монтажного № 77 (КМПБ-0077).

1.2  Допускается применять подогреватели мощностью, кВт: 2,0; 2,5; 3,0.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМПБ-0077 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Кронштейн 1501 Штуцер 6351 Втулка 9321 (9322) Пружина 9443 Болт М6х50 Болт М8х35 Гайка 6 Гайка М8 Шайба 6 Шайба 8 Шайба увеличенная 8 Шайба пружинная 6 Шайба пружинная 8 Хомут S16-27 Рукав (шланг) D18 -входной -выходной Трубка гофрированная ТГППС-Р-26,0 Трубка гофрированная ТГППС-Р-13,4 Ремешок крепежный Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МПБ-0077 Приложение ПРМБ-0077 Пакет упаковочный | 1 2 2 1 2 2 2 2 4 1 1 2 2 4 1 1 1 8 1 1 1 1 | 18-М14х1,5 L=10 мм 17х150 L=50 мм L=35 мм L=2870 мм L1=1850 мм L2=1020 мм L=350 мм L=1500 мм 200х4,8 (250х4,2) 450х7,8 |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); герметик типа «Автосил» (для герметизации соединений); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1-2 литра; емкости для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: L1=1850 мм; L2=1020 мм. Закрепить подогреватель на кронштейне при помощи болтов М6х50 через втулки, шайбы и гайки, как показано на рисунке 1 (см. приложение ПРМБ-0077). Входной рукав L1=1850мм надеть на входной патрубок подогревателя. В выходной рукав L2=1020 мм вставить пружину и надеть на выходной патрубок подогревателя. Затянуть соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Открыть сливной кран на радиаторе и слить ОЖ. Снять щитки с обеих сторон, закрывающие двигатель для обеспечения доступа к нему. Рассверлить два отверстия до диаметра 8,5 мм на ребре коробки передач (с правой стороны по ходу движения а/м), показанные стрелками на рис. 2. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Закрепить кронштейн с подогревателем болтами М8 через шайбы гайками М8 на рассверленные отверстия, как показано на рис. 3. В месте касания выходного рукава ребра коробки установить защитный рукав и зафиксировать его ремешком (на рис. 3 указано стрелкой). |
| 5 | Установка штуцера 18-М14х1,5 с правой стороны | Выкрутить заглушку из блока (с правой стороны по ходу движения а/м), переставить уплотнительную шайбу с заглушки на штуцер, уплотнить резьбу герметиком и вкрутить штуцер 18-М14х1,5 вместо заглушки (см. рис. 5 выноска А). |
| 6 | Установка штуцера 18-М14х1,5 с левой стороны | Выкрутить заглушку из блока (с левой стороны по ходу движения а/м), аналогично предыдущей операции переставить уплотнительную шайбу на штуцер 18-М14х1,5 и закрутить его вместо штатной заглушки, уплотнив резьбовое соединение герметиком (см. рис. 4 выноска А). |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | Входной рукав L1 = 1850 мм провести по диагонали под двигателем к штуцеру с левой стороны. Надеть на него два отрезка трубы гофрированной (26.0) L=100 и L=50 мм, установить их в местах касания и зафиксировать ремешками (см. рис. 6). Надеть рукав на штуцер 18-М14х1,5, показанный на рис. 4 выноска А. Затянуть соединение хомутом. Стрелками показаны места фиксации рукавов. Выходной рукав L2 = 1020 мм аналогично входному защитить от касания, надеть на штуцер справа рис. 5 выноска А. Затянуть соединение хомутом. При помощи ремешков зафиксировать положение выходного рукава, как показано на рис. 5 и 6. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод защитить трубкой гофрированной (13,4), провести по раме в сторону воздушного фильтра по кратчайшему пути и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями. При фиксации провода необходимо учитывать то, чтобы при подъеме или опускании кабины он не натягивался и не зажимался, а к вилке был свободный доступ, не поднимания кабины. |
| 9 | Заключительная операция | Заполнить систему охлаждения. Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить снятые при подготовке монтажа детали. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | ВНИМАНИЕ! Перед включением подогревателя необходимо убедиться в исправности электрической проводки, целостности электрических контактов розеток и вилок. Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 5-10 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМПБ-0077 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта – не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70