| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 1840 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя «Северс-М1» на автомобили: Isuzu NKR 55, 2007 г. в., с дв. 4JB1-TC (2,8 л) |
| Руководство по монтажу (РМ МП-1840) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя модели «Северс-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Isuzu NKR 55, 2007 года выпуска, c двигателем 4JB1-TC (2,8 л), при использовании комплекта монтажного

№ 1840 (КМП-1840).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-1840 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Кронштейн 1216 Тройник 8211 Штуцер 6151 Втулка 9312 Шпилька 9212 Гайка М5 Шайба 5 Шайба пружинная 5 Хомут S16-27 Рукав (шланг) D14: - входной - выходной Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-1840 Приложение ПРМ-1840 Пакет упаковочный | 1 1 1 2 2 4 4 4 6 1 1 3 1 1 1 | 16х14 14-R1/4” 12х3-28 М5х75 L=1050 мм L1=380 мм L2=670 мм L=100 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик (типа “Автосил”); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость в количестве 1 л; емкость для слива охлаждающей жидкости. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: в первую очередь (входной рукав) L1 = 380 мм; остаток (выходной рукав) L2 = 670 мм. ВНИМАНИЕ! При монтаже для устранения перегибов рукава допускается укорачивать. Закрепить подогреватель на кронштейне шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-1840 рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Снять защиту картера двигателя. Доработать защиту в соответствии с рис. 2: - обрезать утеплитель; - вырезать угол кожуха. Отвернуть гайку крепления кронштейна (рис. 3). Отвернуть сливную пробку (рис. 5) и слить ОЖ. |
| 4 | Монтаж штуцера | Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в сливное отверстие (рис. 5). |
| 5 | Монтаж входного тройника 19х14 | Разрезать шланг теплообменника (рис. 4), вырезать отрезок 20 мм. Надеть хомуты на разрезанный шланг. Установить в разрез шланга тройник боковым отводом, направленным назад. |
| 6 | Монтаж подогревателя | Кронштейн с подогревателем закрепить гайкой к раме (рис. 3). |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | Надеть на выходной рукав трубу гофрированную. Выходной рукав проложить в соответствии с рис. 6. Выходной рукав с хомутом надеть на боковой отвод тройника и затянуть соединение хомутом (рис. 4). Закрепить выходной рукав с трубой гофрированной ремешком крепежным к электрическому жгуту (рис. 6). Залить через входной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ. Надеть на входной рукав хомут, входной рукав надеть на штуцер R1/4” и затянуть соединение хомутом (рис. 5). Заполнить систему охлаждения. |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить защиту. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава и отводящих шлангов. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-1840 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик      №123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70