| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 2401 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили: Skoda «Octavia» и Volkswagen “Passat” с дв. BSE, (1,6 л.), с МКПП |
| Руководство по монтажу (РМ МП-2401) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Skoda «Octavia» и Volkswagen “Passat” с дв. BSE (1,6 л.) при использовании комплекта монтажного № 2401 (КМП-2401).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,0 или 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-2401 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Кронштейн 1120 Тройник 8211 Тройник 8612 Шпилька 9212 Втулка 9312 Гайка М5 Шайба 5 Шайба пружинная 5 Хомут S16-27 Хомут S25-40 Рукав (шланг) D14: - входной; - выходной Рукав (шланг) D16 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-2401 Приложение ПРМ-2401 Пакет упаковочный | 1 1 1 2 2 4 4 4 6 2 1 1 2 1 1 1 | 16х14 32х14 М5х75 12х3-28 L=850 мм L1=400 мм L2=450 мм L=55 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | В приложении ПРМ-2401 приведён пример установки подогревателя на автомобиль Skoda «Octavia». Установка подогревателя на автомобиль Volkswagen “Passat” производится аналогичным способом. Нарезать рукав резиновый отрезками длиной (входной рукав) L1 = 400 мм, (выходной рукав) L2 = 450 мм. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек см. приложение ПРМ-2401 рис. 1 (указано стрелками). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка двигателя автомобиля | Снять защиту картера. Cлить ОЖ. Снять воздушный шланг с турбины, отсоединить тонкий шланг от верхнего шланга радиатора (рис. 4, стрелка В). Переместить фиксатор шланга в место, указанное стрелкой Г. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Подогреватель с кронштейном закрепить на болт коробки передач двигателя см. рис. 1 и 2. |
| 5 | Монтаж тройника 16х14 (вход в подогреватель) | Внимание! Трубки системы охлаждения изготовлены из пластмассы, поэтому при монтаже рукавов необходимо соблюдать осторожность, чтобы их не повредить! Отсоединить шланг расширительного бачка от двигателя. Вставить в шланг тройник 16х14, боковой отвод направить вниз. С другой стороны на тройник надеть рукав D16, L=55 мм. Аккуратно установить шланг с тройником на место. Боковой отвод тройника направить в сторону подогревателя. Зафиксировать все соединения хомутами. См. рис. 3 и 5 выноска А. |
| 6 | Монтаж тройника 32х14 (выход из подогревателя) | Разрезать верхний шланг радиатора в месте, указанном на рис. 4 и 5 выноска Б «выходной тройник». Вырезать участок 15 мм для избегания перегиба шланга при установке тройника. Установить тройник в разрез шланга боковым отводом, направленным вниз в сторону подогревателя, предварительно надев хомуты. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника 16х14, показанного на рис. 3 и рис. 5 выноска А «входной тройник». Зафиксировать соединение хомутом. Залить в подогреватель через выходной рукав 250 мл ОЖ. Выходной рукав с хомутом надеть на отвод тройника, показанного на рис. 4 и рис. 5 выноска Б «выходной тройник». Зафиксировать соединение хомутом. При необходимости зафиксировать рукава ремешком. Заполнить систему охлаждения. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. Установить снятые при подготовке детали. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-2401 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70