| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ № 2601 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя “Северс-М1“ на автомобили: SsangYong «Rexton» с дв. D27DT, (2,7 л.), с АКПП |
| Руководство по монтажу (РМ МП-2601) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «СЕВЕРС-М1», именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили SsangYong «Rexton» с дв. D27DT (2,7 л.) при использовании комплекта монтажного № 2601 (КМП-2601).

1.2  Рекомендуется применять подогреватели мощностью 1,5 кВт.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-2601 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Кронштейн 1214 Тройник 8322 Заглушка переходная 2271 Угольник 5221 Штуцер 6121 Шпилька 9212 Втулка 9312 Гайка М5 Шайба 5 Шайба пружинная 5 Хомут S16-27 Хомут S20-32 Рукав (шланг) D14: - входной; - выходной Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МП-2601 Приложение ПРМ-2601 Пакет упаковочный | 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 2 1 1 4 1 1 1 | 22х14 М18х1,5-К1/4 К1/4-К1/4 14-К1/4 М5х75 12х3-28 L=800 мм L1=520 мм L2=280 мм L=100 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); герметик (типа “Автосил” для герметизации резьбовых соединений); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной (входной рукав) L1 = 520 мм, (выходной рукав) L2 = 280 мм. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек см. приложение ПРМ-2601 рис. 1. Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка двигателя автомобиля | Снять, защиту картера. Cлить ОЖ с блока двигателя через сливную пробку. Примечание. Герметичность соединения сливной пробки с блоком двигателя осуществляется медной (алюминиевой) шайбой (18х23х1,5). Указанная шайба понадобится для установки заглушки переходной при дальнейшем монтаже. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Подогреватель с кронштейном закрепить на верхний болт крепления рулевой рейки см. рис. 2, стрелка А. |
| 5 | Монтаж заглушки переходной 2271, угольника 5221 и штуцера 6121 (выход из подогревателя) | После слива ОЖ с блока двигателя протереть место установки заглушки переходной, установить на неё медную (алюминиевую) шайбу и закрутить вместо сливной пробки см. рис. 5. Нанести герметик на наружную резьбу угольника и закрутить его в заглушку переходную, боковое отверстие направить вниз. Нанести герметик на резьбу штуцера и закрутить его в боковое отверстие угольника рис. 5. |
| 6 | Монтаж тройника 22х14 (вход в подогреватель) | Разрезать шланг расширительного бачка в месте, указанном на рис. 3 и 4 (выноска Б). Установить в разрез тройник 22х14, боковой отвод тройника направить в сторону подогревателя. Зафиксировать соединения хомутами. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника 22х14, показанного на рис. 4 (выноска Б). Зафиксировать соединение хомутом. Используя трубу гофрированную и ремешки защитить рукав от перетирания рис. 4, показано стрелкой Г. Залить в подогреватель через выходной рукав 250 мл ОЖ. Выходной рукав с хомутом надеть на штуцер 6121 (показанного на рис. 6). Зафиксировать соединение хомутом. Заполнить систему охлаждения. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками (рис.6 стрелка Д) для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить снятые при подготовке детали. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМП-2601 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта соответствует сроку службы подогревателя и устанавливается не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70