| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ №71 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя «Северс-М3» на автомобили: КамАЗ с дв. 740.31-240, 740.37-400 |
| Руководство по монтажу (РМ МПБ-0071) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-М3» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили КамАЗ с двигателем

740.31-240, 740.37-400 при использовании комплекта монтажного № 71 (КМПБ-0071).

1.2  Допускается применять подогреватели мощностью, кВт: 2,0; 2,5; 3,0.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМПБ-0071 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Кронштейн 1771 Тройник 8333 Втулка 9321 (9322) Пружина 9445 Фланец 9510 Ниппель 9630 Скобка 9800 Болт М6х50 Гайка М6 Шайба 6 Шайба пружинная 6 Хомут S20-32 Рукав (шланг) D18 - входной - выходной Труба гофрированная ТГППС-Р-26,0 Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МПБ-0071 Приложение ПРМБ-0071 Пакет упаковочный | 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 2 6 1 1 4 1 1 1 | 19х18 L=10 мм 17х250 L=50 мм L=1400 мм L1=1100 мм L2=300 мм L=100 мм L=(200-250) мм |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1-2 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: в первую очередь (выходной рукав) L2 = 300 мм; остаток (входной рукав) L1 = 1100 мм. ВНИМАНИЕ! При монтаже для устранения перегибов рукава допускается укорачивать. Надеть выходной рукав на соответствующий патрубок подогревателя и закрепить соединение хомутом. Загнуть скобку в соответствии с рис. 1 (см. ПРМБ-0071) для двигателя 740.31-240 или увеличить отверстие в скобке до 10,5 мм для двигателя 740.37-400. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Открыть сливные краники и слить ОЖ. Снять заглушку (или фланец с краником) с отверстия рубашки охлаждения двигателя, расположенную в правой задней части двигателя у сапуна (рис. 2). Отвернуть с правой стороны двигателя 2-й и 3-й болты крепления картера, считая сзади. |
| 4 | Монтаж ниппеля с фланцем | Вместо снятой заглушки установить ниппель с фланцем (рис. 2). Уплотнить соединения герметиком или прокладками. Затяжку болтов производить равномерно, не допуская перекоса ниппеля |
| 5 | Монтаж кронштейна | Закрепить кронштейн болтами картера в соответствии с рис. 2. |
| 6 | Монтаж подогревателя | Закрепить подогреватель на кронштейне болтами через втулки при помощи шайб и гаек, таким образом, чтобы передняя часть (входной патрубок) была опущена вниз под углом 5…10 градусов (рис. 3). |
| 7 | Монтаж скобки | Отвернуть угловую гайку крепления картера (рис. 5) – для двигателя 740.31-240. Закрепить скобку гайкой к картеру. Отвернуть болт крепления трубы к кронштейну (рис. 6) – для двигателя 740.37-400. Закрепить скобку болтом к кронштейну трубы. |
| 8 | Монтаж тройника | Разрезать всасывающий шланг на расстоянии 70 мм от края (рис. 4). Надеть на концы шланга хомуты. Установить в разрез шланга тройник, таким образом, чтобы боковой отвод был направлен вниз к двигателю. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | В выходной рукав вставить пружину. Выходной рукав с хомутом надеть на ниппель (рис. 2) и закрепить соединение. Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника (рис. 4) и закрепить соединение. Трубу гофрировавнную надеть на входной рукав и закрепить крепежным ремешком к скобке (рис. 5, 6). Выходной рукав проложить к входному патрубку подогревателя и укоротить рукав, чтобы не было прогиба или касания. Рукав с хомутом надеть на входной патрубок подогревателя и закрепить соединение. Заполнить систему охлаждения. |
| 10 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 11 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. |
| 12 | Проверка работы подогревателя | ВНИМАНИЕ! Перед включением подогревателя необходимо убедиться в исправности электрической проводки, целостности электрических контактов розеток и вилок. Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава и отводящих шлангов. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМПБ-0071 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта – не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70