РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации резьбовых соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной в первую очередь (входной рукав) L1=325 мм, остаток (выходной рукав) L2=475 мм. При необходимости рукава подрезать по месту. Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-2100 рис. 1). |
| 3 | Подготовка автомобиля | Отвернуть сливную пробку блока цилиндров двигателя и слить ОЖ. Отвернуть гайку крепления опоры двигателя (рис. 1, 2). Подогнуть трубку масляного щупа в соответствии с рис. 3. |
| 4 | Монтаж кронштейна с подогревателем | Закрепить кронштейн с подогревателем болтом к опоре двигателя (рис. 1, 2). |
| 5 | Монтаж тройника удлинителя и штуцера | Нанести герметик на наружную резьбу штуцера и ввернуть егНанести герметик на наружную резьбу удлинителя и ввернуть его в блок цилиндров двигателя вместо пробки (рис. 3). |
| 6 | Монтаж тройника | Разрезать верхний шланг радиатора в соответствии с рис. 4, вырезать отрезок 20 мм. Надеть хомуты S35-50 на разрезанный шланг. Установить тройник в разрез шланга, боковым отводом, направленным к подогревателю. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | Надеть хомут на входной рукав. Входной рукав надеть на штуцер и затянуть соединение хомутом. Залить в подогреватель через выходной рукав 250 мл ОЖ. Надеть хомут на выходной рукав. Выходной рукав надеть на отвод тройника и затянуть соединения хомутами. Заполнить систему охлаждения. |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |

| 9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 3-5 минут выключить подогреватель. |

ВНИМАНИЕ!  Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.