| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ №76 | В1 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя «Северс-М3» на автомобили: Фрейтлайнер Colambia 120, с дв. 6067HV6E, 2004 г.в. |
| Руководство по монтажу (РМ МПБ-0076) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-М3» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили Фрейтлайнер Colambia 120, с дв. 6067HV6E, 2004 г.в. при использовании комплекта монтажного № 76

(КМПБ-0076).

1.2  Допускается применять подогреватели мощностью, кВт: 2,0; 2,5; 3,0.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМПБ-0076 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Кронштейн 1535 Штуцер 6331 Заглушка переходная 2331 Штуцер угловой 7331 Втулка 9321 (9322) Болт М6х50 Болт М10х30 Гайка М6 Гайка М10 Шайба 6 Шайба 9820 Шайба пружинная 6 Шайба пружинная 10 Хомут S16-27 Рукав (шланг) D18 -входной -выходной Трубка гофрированная ТГППС-Р-26,0 Трубка гофрированная ТГППС-Р-13,4 Ремешок крепежный Ремешок крепежный Руководство по монтажу РМ МПБ-0076 Приложение ПРМБ-0076 Пакет упаковочный | 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 1 4 1 1 1 8 3 1 1 1 | 18-К3/8 К1-К3/8 18х110-К3/8 L=10 мм L=50 мм L=30 мм d=10, D=21 L=1350 мм L1=550 мм L2=800 мм L=150 мм L=1500 мм 200х4,8 (250х4,2) 450х7,8 |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); герметик типа «Автосил» (для герметизации соединений); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1-2 литра; емкости для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: L1=550 мм; L2=800 мм. Закрепить подогреватель на кронштейне при помощи болтов М6х50 через втулки, шайбы и гайки, как показано на рисунке 1 (см. приложение ПРМБ-0076). Входной рукав L1=550мм надеть на входной патрубок подогревателя. Выходной рукав L2=800 мм надеть на выходной патрубок подогревателя. Затянуть соединения хомутами. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Открыть сливной кран на радиаторе и слить ОЖ. С правой стороны по ходу а/м снять подкрылок, закрывающий двигатель от брызг, для обеспечения доступа к двигателю. |
| 4 | Монтаж подогревателя | Закрепить кронштейн с подогревателем болтом М10 через шайбы в свободное отверстие рамы под кронштейном правого подкрылка рис. 2. На рис. 1 стрелкой показано отверстие, через которое кронштейн крепится к раме. |
| 5 | Установка штуцера 18-К3/8 | Выкрутить сливную заглушку из корпуса помпы и вкрутить вместо неё штуцер 18-К3/8 предварительно уплотнив резьбу герметиком (см. рис. 3). |
| 6 | Установка заглушки переходной К1-К3/8 и штуцера углового 18х110-3/8 | Выкрутить заглушку под турбиной рядом с трубкой отопителя салона. Размер под ключ – квадрат 14 мм (см. рис. 4). Вместо заглушки вкрутить заглушку переходную и штуцер угловой, уплотнив резьбовые соединения герметиком. |
| 7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | Входной рукав L1 = 550 мм надеть на штуцер 18-К3/8 рис. 3. Затянуть соединение хомутом. Выходной рукав L2 = 800 мм надеть на штуцер угловой рис. 4. Затянуть соединение хомутом. При помощи трубы гофрированной (26,0) и ремешков зафиксировать положение выходного рукава, как показано на рис. 5. |
| 8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод провести в подкапотное пространство, защитить трубкой гофрированной (13,4) и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. При фиксации провода необходимо учитывать то, чтобы при подъеме капота он не натягивался, а к вилке был свободный доступ, не открывая капота. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Заключительная операция | Заполнить систему охлаждения. Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Установить снятые при подготовке монтажа детали. |
| 10 | Проверка работы подогревателя | ВНИМАНИЕ! Перед включением подогревателя необходимо убедиться в исправности электрической проводки, целостности электрических контактов розеток и вилок. Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава. Через 5-10 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование комплектов монтажных производится любым видом транспорта, при защите изделий от атмосферных осадков и механических повреждений, по условиям и правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

4.2  Условия транспортировки в части воздействия механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216-78.

4.3  Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

4.4  Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект монтажный КМПБ-0076 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________ Упаковщик ____№ 123____

Продан ________________________________________________________________

наименование предприятия торговли

###### Дата продажи _________________________ Подпись _____________________  М.П.

Подпись владельца ____________________

Особые отметки ________________________________________________________

6  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого комплекта конструкторской документации при условии соблюдения условий хранения и рекомендаций по монтажу.

6.2  Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

6.3  Срок службы составных частей монтажного комплекта – не менее 24 месяцев.

6.4  Приобретая комплект монтажный, требуйте наличия штампа магазина и даты продажи в руководстве по монтажу, проверки на отсутствие механических повреждений и комплектности, в противном случае претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!  По всем интересующим вопросам, связанным с электроподогревом транспортных средств, Вы можете обратиться к предприятию-изготовителю:

ЗАО «ЛИДЕР»

Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Циолковского, 1

Тел./ Факс: (3452) 50-80-50, 50-80-60, 50-80-70