Сантана ДЕЗ

Інструкція з використання

Загальний опис засобу

Сантана ДЕЗ - Засіб мийний технічний рідкий пінний лужний з дезінфікуючим ефектом,

з вмістом активного хлору. Для пінного миття та дезінфекції в харчовій промисловості,  сільському господарстві.

Склад:

| Гіпохлорит натрію | 15 – 30 % |
| --- | --- |
| Лужні компоненти (в перерахунку на гідроксид натрію) | 5 – 15 % |
| ПАР | < 5 % |
| Деіонізована вода | до 100 % |

Основні діючі речовини: Гіпохлорит натрію, гідроксид натрію, ПАР.

Сфера застосування:  Харчова та переробна промисловість для пінної мийки та дезінфекції приміщень, поверхонь технологічного обладнання та тари, які мають контакт з харчовими продуктами. Сільське господарство.

Робочий розчин

pH: 11.6 - 12.0 ;  (1 %, 20 °C, деіонізована вода)

Пінні властивості   сильно піниться, непридатний для CIP-систем

Сумісність з матеріалами: Сантана ДЕЗ у вигляді миючого розчину, з дезінфікуючим ефектом, сумісний з наступними матеріалами:

Метали- нержавіюча сталь, сталь, оцинковані поверхні, кольорові метали та їх

сплави.

Пластмаси:

Поліетілен, поліпропілен.

Інші поверхні:

Скло та кераміка.

Застосування засобу: Сантана ДЕЗ є універсальним пінним миючим засобом з дезінфікуючим ефектом, придатний для використання в усіх галузях харчової промисловості.

Методика застосування: Наноситься у вигляді піни, одразу після кроків механічного прибирання та промивання водою, на поверхні, що потребують миття та дезінфекції.

1. Нанести на поверхні засіб Cантана ДЕЗ, у вигляді піни, концентрація розчину 1 – 5 % з розрахунку 1 літр розчину на 4 – 6 м2.

2. Експозиція 10 – 15 хвилин

3. Змити холодною водою, до рН нейтральний змивної води.

Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати з кислотами.

## Пакування

Поліетиленові каністри по 5,10, 20 л.

# Зберігання

Сухе, темне, вентильоване приміщення при температурі від 0°С до +30°С.

Термін придатності – 12 місяців з дати виготовленя.

Назва та місцезнаходження виробника

ПП “Кронос Агро”, вул.Шевченка 18-Б,

Київська область, Бородянський р-н, с.Озера, 07834, Україна.

Заходи безпеки!

УВАГА! НЕ змішувати з кислотами. ВиДіЛЯє небезпечний газ (ХЛОР)!

Під час миття та дезінфекції, особливо під високим тиском, може виникнути ефект туману.

Ці випаровування складаються з водяної пари та наявних хімічних речовин.

Уникати вдихання цієї пари, використовувати респіратори!

При роботі необхідно уникати попадання препарату в очі та на шкіру. Робота повинна проводитися в захисних рукавицях, засобах захисту очей.

У випадку контакту з очима, негайно промити проточною водою протягом 10 хвилин, накласти стерильну пов’язку, звернутися до лікаря.

Видаляти препарат тільки проточною водою, а не тканиною.

При попаданні на шкіру - змити проточною водою з милом.

Змазати кремом. Звернутися до лікаря.

Негайно зняти забруднений препаратом одяг.

При попаданні всередину - випити велику кількість води. Негайно звернутися до лікаря.

Завжди розмішувати продукт в стоячій воді.

Обережно відкривати та поводитися із контейнером.