# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# ВЕРСТАКА СРЕДНЕЙ СЕРИИ

Верстак  средней  серии,  универсальный,  комбинированный, представляет собой сборно-разборную конструкцию с фанерной или комбинированной столешницей и состоит из:

- тумбы верстачной (1)	1 или 2 шт.

- опоры (2)	1 или 2 шт.

- столешницы (3), фанерной или комбинированной	1 шт.

- стенки верстачной (4)	1 шт.

- полки верстачной (5)	1 шт.

За дополнительную оплату возможна поставка:

- панели перфорированной (7)	1 или 2 шт.

- стойки (8)	2 шт.

- полки прямой (9)	1 шт.

- полки наклонной (10)	1 шт.

- светильника (12)	1 шт.

- пульта электрического подключения (13)	1 шт.

Разновидности верстаков определяются по:

- размерам столешницы (1200; 1500; 1800).

- наличии тумб (однотумбовый, двухтумбовый).

- наличии и количеству опор (1 тумба и 1 опора, 2 тумбы, 2 опоры).

Заказчик выбирает верстак исходя из разновидностей и состава составляющих             верстака.

Порядок сборки верстака  средней  серии

Сборку верстака производить в соответствии со схемой:

1.   Собрать опору, соединив при помощи 4-х болтов М6х10; гаек М6 и шайб 6, кронштейн с рамой.

2.  Две тумбы верстачные поз. 1, или одну тумбу и опору поз.2, или две опоры, соединить с помощью полки верстачной поз.5 и стенки верстачной поз. 4 болтами М6×20. Стенку верстачную и полку верстачную между собой соединить болтовым соединением (болт М6×10; гайка М6; шайба плоская 6).

3.  Соединённые между собой стенку верстачную, полку верстачную, тумбы и опоры крепить к столешнице фанерной шурупами универсальными 4×20 с буртиком, или прессшайбой. При наличии столешницы металлической, крепить её к столешнице фанерной шурупами универсальными 4×20 с потайной головкой. При наличии чехла крепить его к столешнице фанерной шурупами универсальными 4×20.

4.   Стойки поз. 8 крепить к тумбе и опоре с помощью болтов М6×20.

5.  Панели перфорированные поз.7 крепить к стойкам с помощью болтов М6×14, гаек М6 и шайб плоских 6. Панели перфорированные поз.7 крепить между собой с помощью крепежных изделий: болт М6×14, гайка М6, с применением шайб плоских 6 и шайб стопорных 6.

6. На панель перфорированную, непосредственно к ее стойкам, используя перфорацию в них с помощью  специальных зацепов закрепляются полки: прямая поз.9 и наклонная поз. 10.

7.  Светильник поз. 12, с помощью своего крепежа закрепляется на специальный кронштейн, который в свою очередь, крепится на верхнюю часть, выступающих за пределы перфорированных панелей, стоек.

8.   На столешницу устанавливается пульт электрического подключения поз.13.