| НВПП «ПЛАСТ» 040107, м. Київ, вул. Тропініа, 1 тел.: (044) 483-84-07,(050)987-88-68 факс (044) 483-13-21 р/р № 26007053147384 в ПАТ КБ"ПРИВАТ БАНК" м. Києва МФО 321842, код ЄДРПОУ 14347180 |  | НПЧП« ПЛАСТ» 04107, г. Киев, ул. Тропинина, 1 тел.: (044) 483-84-07,(068)606-81-51 факс (044) 483-01-91 р/c № 26007053147384 в ПАТ КБ"ПРИВАТ БАНК" г. Киев МФО 321842, код ЄДРПОУ 14347180 |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________

09.2019

| Наименование | Цена от 1-5км | Цена от 5-10км | Цена от 10-20 км | Цена от 20 -40км | Цена от 40-80км | Цена от 80-100км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод ПНСВ-1,2 | 0,90 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,71 |

Обогревательный провод ПНСВ-1,2. применяется для заливки бетона при отрицательных температурах. Провод стойкий к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 60 С. Провод предназначен для обогрева при фиксированном монтаже объектов монолитного бетона и железобетона, а так же для изготовления железобетонных конструкций. Наряду с этим провод можно использовать для обогрева полов помещений. Срок службы не менее 15 лет при соблюдении условий прокладки.

Технические данные:

Провод нагревательный со стальной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика или полиэтилена. Максимально допустимая температура експлуатации 80 С.

Конструкция токопроводящей жилы:

Число проволок - 1 стальная проволока;

ГОСТ 1526-81 или ГОСТ 792-67, ТУ 14-4-100-1451-87

Номинальный диаметр проволоки - 1,2 мм

Номинальный наружный диаметр - 2,8 мм

Расчетная масса 1 км. - 13 кг.

Удельное сопротивление электрическому току - 0,15 ОМ/м

Электрическое сопротивление (при 20-+5С) - 1МОм

Удельная мощность провода - 20 Вт/м

НПЧП "Пласт" производит большой ассортимент фиксаторов, которые используются в монолитном строительстве и при производстве сборных железобетонных изделий. Фиксаторы обеспечивают точное соблюдение толщины защитного слоя (противодействие коррозии, выполнение требований пожарных норм) при установке горизонтальной и вертикальной арматуры, а также для ее фиксации. Фиксаторы арматуры рассчитаны на формирование защитного слоя от 10 до 100 мм при использовании арматуры от 3 до 40 мм.