Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес к нашей продукции!

Наша компания сотрудничает с ведущими производителями гидравлического и промышленного оборудования, завоевывала признание клиентов и стала гипермаркетом №1 на российском рынке и в странах СНГ.

Рады представить Вам предложение на Мобильный Бетонный Завод YHZS60:

Мобильный бетонный завод - это специально разработанный бетонный завод

- соответствии с требованиями клиентов. В эту смесительную установку интегрируют смеситель, система дозирования, система подачи, система подачи, система взвешивания и все необходимое оборудование в сборе, установка на переносное шасси.

Преимущества:

  - Легко перемещаться на разные рабочие места;

  - Это займет короткое время для установки и ввода в эксплуатацию;

  - Это позволит сэкономить на покупке автобетоносмесителей и сделать транспортировку

  - сокращение времени и эксплуатационных расходов;

  - Качество бетона не пострадает из-за большого расстояния транспорт;

Технические характеристики:

Общая дозирующая система:

- Шток бункер - 4×7m3 (1шт.)

- Вибратор - MVE200/3 (2 шт.)

- Пневматический цилиндр - QGB80×200-S (4 шт)

- Разгрузочная дверь – 4

Общая система взвешивания:

- Ленточный конвейер - 650мм, высокопрочный нейлоновый ремень

- Моторизованный шкив - мощность мотора: 18,5 кВт

- Колено шкив

- Винтовое натяжение устройство

- Бункер для взвешивания - Объем 1.6м3

- Тензодатчики - 2000kg (4 шт)

Основная структура:

- Нижний эскалатор (1 шт)

- Платформа (3 шт)

- Микшерская колода (1 шт)

- Опорные ножки основного миксера(1 шт)

- Система взвешивания колода(1 шт)

- Опорные ножки система взвешивания (4 шт)

- Средняя рамка (1 шт)

Бетоносмеситель:

- Модель бетоносмесителя - MAO1500 / 1000 Twin шахтный бетоносмесител(1 шт)

- Двигатель - P=22kw (2 шт)

- Коробка передач - XJX309R2A,XJX309R2B(2 шт)

- Разрядка цилиндр - QGB80×200-S (2 шт)

- Электрическая смазка насос - EG-2(1 шт)