Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес к нашей продукции!

Наша компания сотрудничает с ведущими производителями гидравлического оборудования, завоевывала признание клиентов и стала гипермаркетом №1 на украинском рынке и в странах СНГ.

Рады представить Вам предложение на поставку гранулятора Т - 200М

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ

ГРАНУЛЯТОРА Т – 200М

Назначение: гранулирование порошкообразных материалов с добавлением связующей жидкости.

Применение: гранулирование, окатывание увлажненных материалов, нанесение на поверхность гранулированного продукта жидких и порошкообразных компонентов

Техническая характеристика:

- Режим работы – непрерывный.

- Производительность от 1,5 до 2,5 м3/ч в зависимости от назначения, свойств сырья и требованиям к готовому продукту.

- Диаметр тарели 2000мм.

- Высота борта 400 мм.

- Установленная мощность приводов 10,5 кВт.

- Номинальное напряжение сети 380В .50Гц.

- Частота вращения тарели регулируемая до 16,9 об/ мин.

- Угол наклона тарели к горизонту 45 – 70 ℃ регулируемый.

- Давление жидкости на входе в коллектор - 2-3 атм.

- Давление воздуха на входе в коллектор- 2-3 атм.

- Среда - невзрывоопасная и не пожароопасная.

- Габариты 2560 х 2640х 2640мм. Масса 3200 кг.

Исполнение: материал, контактирующий с продуктом, согласно описанию составных частей.

Комплектность: гранулятор, пульт управления, документация, ЗИП.

Составные части гранулятора:

1.Станина.

Сварная конструкция из стандартного профиля Станина имеет две опорные стойки с осями для

установки рамы поворотной.

2.Рама поворотная.

Сварная конструкция из стандартного профиля с двумя цапфами для ее установки на осях

поворота. Рама имеет площадку для установки подшипникового узла привода вращения тарели

и фланцы, на которых крепятся опоры для установки крышки тарели и кожуха тарели.

- Устройство изменения угла наклона тарели.

Домкрат с передачей винт /гайка Домкрат установлен между станиной и поворотной рамой.

4.Тарель.

Сварная конструкция, подвергнутая токарной обработке - плоское дно и цилиндрический борт.

Диаметр тарели 2000 мм, высота борта 400 мм. Тарель опирается на планшайбу с приводным

валом Направление вращения тарели - по часовой стрелке.

Исполнение: днище и борт тарели - сталь нержавеющая, бандаж с наружной стороны борта - стандартный профиль из углеродистой стали

5.Привод тарели

Тарель приводится во вращение от мотор- редуктора, установленного на поворотной раме.

Приводной вал тарели помещен в полый вал мотор - редуктора Частота вращения тарели до 16,9

об/мин. Регулирование частоты вращения тарели осуществляется частотным преобразователем

с пульта управления

6.Кожух тарели защитный – сборная конструкция из двух половин – верхней и нижней.

Исполнение – сталь углеродистая с покраской внутренней поверхности краской ХВ в два слоя.

7. Лоток для выгрузки гранул. Исполнение– сталь нержавеющая.

8 .Крышка тарели.

Сварная конструкция с люком для технического обслуживания и контроля за процессом. Исполнение – сталь углеродистая с покраской внутренней поверхности краской ХВ в два слоя. На крышке установлены - лампа для освещения рабочего пространства тарели,

- штуцер для загрузки продукта и штуцер вентиляционного отсоса,

-устройство для чистки борта тарели,

-устройство для чистки дна тарели,

-направляющая потока,

- форсунки для подачи жидкости пневматические,

- коллектор для подвода сжатого воздуха к форсункам из нержавеющей стали; -1 шт.

- коллектор для подвода жидкости к форсункам из нержавеющей стали; – 1шт

9.Устройство очистки борта тарели

Рабочий орган – ротор в виде ленточной спирали, помещенный в подшипниковый корпус и приводимый во вращательное движение от червячного мотор редуктора.

Положение чистящей кромки ротора относительно поверхности борта регулируется. Чистящая кромка имеет наплавку из износостойкого материала Исполнение рабочего органа устройства - сталь нержавеющая.

10.Устройство для очистки дна тарели

Рабочий орган - ротор с двумя чистящими стержнями, помещенный в подшипниковый корпус и приводимый во вращение от червячного мотор редуктора . Положение стержней относительно очищаемой поверхности (зазор) регулируется. Концы чистящих стержней имеют наплавку из износостойкого материала. Исполнение рабочего органа устройства - сталь нержавеющая.

11.Форсунки.

Форсунки пневматические - 3шт. Для регулирования положения факела, форсунки установлены в шаровом шарнире. Давление воздуха и жидкости 0,2 - 0,4 мПа. Общий расход воздуха для распыла 150-200 н.м3/ч.

Исполнение форсунок – сталь нержавеющая.

Подвод жидкой фазы и сжатого воздуха от коллекторов к соответствующим входным штуцерам форсунок осуществляется резиновыми шлангами в металлической оплетке и шаровыми кранами из латуни.

- Направляющая потока.

Предназначена для формирования потока гранулируемого материала в левой половине тарели Сборная конструкция, закрепленная на двух стойках на крышке тарели. Исполнение сталь нержавеющая.

13 . Пульт управления.

Отдельный шкаф IP 54 с кнопками включения и выключения приводов, сигнальными лампами, аварийной стоповой кнопкой, пусковой электроаппаратурой и ЧП INSTART для плавного регулирования частоты вращения тарели.

- Покраска, консервация  и упаковка.

Наружная поверхность гранулятора покрывается грунтом - эмалью в два слоя.

Внутренней поверхности крышки тарели и кожуха тарели покрываются краской ХВ в два слоя.

Гранулятор поставляется в полностью собранном виде без упаковки

Пульт управления поставляется в ящике. Консервация - согласно Инструкции по эксплуатации.

15.Техническая документация.

В состав передаваемой документации входит паспорт, паспорта на комплектующие изделия,

инструкция по монтажу и эксплуатации гранулятора, установочный чертеж,

схемы электрических соединений и подключений, инструкция по монтажу и эксплуатации

частотного преобразователя, сертификат ГОСТ –Р.

- ЗИП на 1 год работы – чистящие стержни узла очистки днища – 2 шт.

- Гарантии 12 месяцев со дня  начала пуско-наладочных работ и испытаний, но не более

18 месяцев со дня поставки. Гарантии на комплектующие изделия в соответствии с гарантиями заводов изготовителей.

- Опция- по отдельной договоренности - форсунки гидравлические