КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на

Гідравлічний молот Delta F-20S

Шановні панове,

Дякую Вам за інтерес до нашої продукції. Ми раді представити Вам пропозицію на гідравлічний

молот Гідравлічний молот Delta F-20S

Delta F-20S може професійно підходити до виконання будівельних робіт. Він є максимально виробничим гідромолотом для проведення робіт у місті. Гідромолот застосовується на екскаваторах масою від 20 до 30 тонн, з об'ємом ковша від 1 до 1,6 м3. Так само Delta F-20S дозволяє легко регулювати енергію та частоту ударів у відповідності з необхідними вимогами та розрядженими матеріалами.

Delta F-20S

Конструкція закритого корпусу гідромолотів має ряд переваг:

- зниження рівня шуму

- збільшення ефективності віброзахищенності

Технічні характеристики

Модель гідромолота - Delta F-20S шумозахисний корпус

Маса гідромолота, кг - 1750 (з підвіскою та робочим інструментом)

Енергія удару, Дж - 5290

Частота ударів, уд./хв – 400-800

Робочий тиск, атм – 160-180

Діаметр робочого інструмента, мм - 135

Маса базової машини, т – 18-26

Потік масла, л/хв - 130-150

Потужності гідромолоту достатньо для проведення робіт на висококоармінованому бетоні при розрушенні об'єктів мостового будівництва та фортифікаційних спорудженнях.

Проводити роботу можна в будь-яких положеннях, в тому числі горизонтальному.

Додаток 1

Відео роботи гідробуру:

https://www.youtube.com/watch?v=UPzhXaB6KJY&feature=emb_logo