КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЦЕП – РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА

- – 415

Предназначен для разбрасывания песчаных смесей по тротуарам и дорогам в осенне-зимнее время. Он представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную по конструкции машину. Она необходима на каждом предприятии, занимающемся обслуживанием тротуаров и дорог в городах и поселках. Дорожный просвет и диаметр колес позволяет маневрировать по тротуарам и дорогам.

Агрегатируется с тракторами тягового усилия 1,6 кН.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Рабочая ширина разбрасывания смеси, м: | 2…3 |
| Объем бункера, м3 | 1 |
| Скорость, км/ч: |  |
| рабочая | 3…5 |
| транспортная, до | 30 |
| Колея ходовых колес, мм | 1150 |
| Габаритные размеры, мм | 3200 * 1800 * 2100 |
| Масса, кг | 850 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 36 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |

Привод механический от заднего колеса.

Подача песка осуществляется вручную либо ковшом, песок проходит в бункер через сетку и далее шнеки его распределяют в нужную колею на лопату. Лопата не оцинкована.