КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на

Автопаливозаправник EVERLAST

Шановні панове,

Дякую Вам за інтерес до нашої продукції. Ми раді представити Вам пропозицію на авто паливозаправник EVERLAST на давальницькій шасі (Євро-5).

Технічні характеристика автопаливозаправника EVERLAST на давальницькій шасі (Євро-5)

Матеріал цистерни: Низьколегована конструкційна сталь 09Г2С Об’єм цистерни :

- 8-10 м3 /2 секції

- 12-14 м3 /3 секції

- 16 м3 /4 секції

- 20 м3 /4 секції

Заливна горловина:

- Алюмінієва кришка горловини Normec (Італія)

  - технологічний 500 мм

  - заливний 250 мм

- Дихальний клапан Normec

- Вимірювальна планка в секції

- Можливість пломбування завантажувального люка

Запірна арматура:

- Трубопровід (3")

- Слив розділений на праву сторону,в технічному ящику

- Донний клапан Normec 4" на кожну секцію, управління пневматичне

- Кульовий зливний кран 3"

- Швидкороз’ємні з’єднання з кришкою (UNIMAT)

- Можливість пломбування зливної апаратури

Пневмокерування донними клапанами:

- Блок управління донними клапанами Camozzi (Італія)

- Фільтр очищення повітря для приводу донного клапана

Насосна установка:

- Насос ВС-80, гідропривід від КОМ шасі, продуктивність 450 л/хв.

- Гідромотор МР-32

- Фільтр грубого очищення палива перед насосом

- Перепускний клапан

Вузол мірної видачі палива ППО-25:

- Лічильник ППО-25

- Фільтр очищення палива перед лічильником

- Рукав 1" -10 м

- Заправний пістолет МХ-90 з від сікачем

- Продуктивність УВТ – 60 л/хв.

Колір:

- Забарвлення цистерни в один колір

- «Вогненебезпечно» - з трьох сторін

Комплектація:

- Зливний рукав 4м-2шт

- Пенал зливного рукава

- Стаціонарні сходи

- Підйомний поручень

- Трап у вірхній частині цистерні

- Захисний короб заливної горловини

- Дренажний трубопровід для стоку води

- Технологічний ящик на рамі правої сторони

- Вогнегасник ВП-6 в пластиковому ящику – 2шт

- Контур заземлення (котушка з тросом 15м, 2 точки заземлення по корпусу)

- Електростатики – 1шт

- Інструментальний ящик – 1шт