ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МАНСАРДНЫХ ОКОН ВЕЛЮКС (VELUX)

1. Нижний край окна следует располагать по отношению к рейке обрешетки и поперечным балкам (если они есть) таким образом, чтобы выполнить внутреннюю облицовку над окном горизонтально, а под окном - вертикально.

Определите размеры оконного проема в кровле, который должен быть больше оконной коробки приблизительно на 30-40 мм по ширине и на 50 мм по высоте. Соблюдайте указанное расстояние от оконной коробки до кровельного материала. Рекомендуемое максимальное расстояние между оконной коробкой и стропильными балками - 30 мм с каждой стороны. Для удобства монтажа возможна установка временной балки-опоры под окном. С помощью уровня выставите нижнюю часть окна горизонтально и закрепите оба нижних уголка двумя шурупами. Закрепите шурупом каждый верхний уголок посередине продолговатого отверстия, не закручивая до конца, для регулировки.

Для предотвращения сквозняков и попадания влаги в помещение очень важно следовать п.п. 3 и 4. Необходимо отрегулировать зазор между рамой и коробкой. Он должен быть одинаковым по всей длине боковых сторон. Сделайте это сразу, так как впоследствии регулировка будет невозможна.

Выполните вторую регулировку. Необходимо, чтобы при закрывании окна зазор между нижними частями рамы и оконной коробки был одинаковым и рама закрывалась равномерно по всей ширине. Если это условие не соблюдается, подложите прилагаемый пластиковый клин под верхний уголок с той стороны, где зазор выбирается раньше..

Кровельный изоляционный материал (типа пергамин) должен доходить до верхней кромки оконной коробки и огибать ее полностью по периметру. Необходимо, чтобы кровельный изоляционный материал был немного приподнят в местах надреза при фиксации на углах оконной коробки. Полотна изоляционного материала, примыкающие к окну, должны перекрывать друг друга не менее чем на 200 мм, чтобы обеспечить достаточную изоляцию и ветрозащиту. Если в кровельной конструкции не предусмотрена гидроизоляция вообще, то вокруг окна она устанавливается обязательно.

В картонной упаковке оклада находятся составные части оклада, а также описание по монтажу оклада. Не пользуйтесь описанием, вложенным в упаковку оклада, а строго следуйте только данной инструкции! Установку мансардного окна см. выше. Соблюдайте расстояние от оконной коробки до кровельного материала. Если конструкция кровли предусматривает обрешетку, установите также дренажный желоб.

Установите нижнюю часть оклада (1) и нижнюю оконную накладку (2) и закрепите их прилагаемыми шурупами в предварительно подготовленные отверстия. Прикрепите нижние боковые секции оклада к раме гвоздями (3).

Вставьте боковые секции оклада (2) до упора в нижнюю секцию оклада, затем, для большей устойчивости, загните надрезанную часть (1). Прикрепите боковые секции к оконной коробке гвоздями, а к обрешетке (3) - при помощи кляммеров. Чтобы обеспечить правильное расположение кровельного материала, может понадобиться немного примять выступающую кромку боковых секций оклада (4).

Закрепите боковые (1) и верхнюю (2) накладки прилагаемыми шурупами в приготовленных отверстиях. Необходимо подвести кровельный материал вплотную к фальцу на окладе (3). При укладке кровельного материала на оклад для фиксации можно использовать только материалы, изготовленные на битумной (но не на силиконовой!) основе (4).

Установите верхнюю секцию оклада, закрепите ее шурупами на оконной коробке и кляммерами на обрешетке

При необходимости можно срезать кровельный материал над окном на расстоянии 60-100 мм от верхнего края оконной коробки.

Установите раму на место, если Вы ее снимали. Кнопка-фиксатор на поворотном шарнире рамы автоматически защелкнется в исходном положении при закрывании окна.