-4-

| - sprawdzić ciśnienie w powietrzniku pompy przy użyciu manometru podłączonego do wentyla 1 rys.4. Ciśnienie w powietrzniku niepracującej pompy powinno wynosić od 1/3 do 1/2 przewidywanego ciśnienia roboczego. Upuścić lub dopompować powietrze przy użyciu sprężarki lub pompki samochodowej wyposażonej w manometr. | Rys. 4 |
| --- | --- |

# 8. OBSŁUGA TECHNICZNA

W celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy pompy należy:

- każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzać i ewentualnie korygować poziom oleju w pompie i ciśnienie w powietrzniku wg zaleceń p.7,

- każdorazowo po zakończonej pracy układ ciśnieniowy przepłukać czystą wodą,

- po zakończonym sezonie eksploatacyjnym, oraz w okresie przymrozków wiosną i jesienią, spuszczać resztki wody z kolektora, wykręcając dwa korki poz. 1 rys. 1,

| UWAGA | nie spuszczona woda może zamarznąć, co grozi uszkodzeniem pompy. |
| --- | --- |

- co 200 godzin pracy, oraz przed każdym nowym sezonem eksploatacyjnym wymienić olej na nowy. Pierwszą wymianę oleju przeprowadzić po 50 godzinach pracy pompy,

- raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu eksploatacyjnego, wymienić na nowe: przepony pompy poz.14 rys.6/7, zaworki zwrotne poz.16 rys.6/7 oraz przeponę powietrznika poz.15 rys.6/7,

- przez pierwsze 16 godzin pracy zespoły pompy są docierane i nie wolno przekraczać ciśnienia pracy 1,5MPa,

- podczas całego okresu użytkowania pompy nie zaleca się przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego 1,5 MPa.

| Wymiana oleju. Aby wymienić olej w pompie należy wyjąć miernik poz.1 rys.3, wykręcić z korpusu korek spustowy poz. 1 rys 5 i spuścić zużyty olej do podstawionego naczynia. Olej należy spuszczać, gdy pompa jest rozgrzana. Po spuszczeniu oleju i wkręceniu korka spustowego należy wlać przez gniazdo miernika oleju poz.1 rys.3 olej Hipol GL-4 80 W/90 (Hipol 15) w ilości 0,8 l. | Rys. 5 |
| --- | --- |

-5-

Spuszczanie resztek wody z pompy. W celu spuszczenia resztek cieczy z pompy należy z głowic pompy wykręcić dwa korki spustowe poz.1 rys.1 i włączyć pompę na okres kilku sekund przy pustym zbiorniku lub odłączonym przewodzie ssącym.

WAŻNE powłoki ochronne należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wymiana zaworków zwrotnych. Przed przystąpieniem do wymiany zaworków zwrotnych poz.16 rys.6/7 najlepiej najpierw odłączyć przewód ssawny i tłoczny, oraz spuścić resztki wody z głowic. Następnie należy odkręcić dwie nakrętki poz.29 rys.6/7 mocujące kolektor poz.3 rys.6/7. Po zdjęciu kolektora wyjąć zaworki zwrotne. Przy wkładaniu nowych zaworków zwracać uwagę na ich odpowiednie usytuowanie w stosunku do kierunku przepływu cieczy.

Wymiana przepony pompy poz.14 rys.6/7. Wykonać czynności jak przy wymianie zaworków zwrotnych. Zdemontować pompę z opryskiwacza i spuścić olej jak w opisie do rys. 5. Zdemontować głowice poz.4 rys.6/7 odkręcając na każdej głowicy po cztery nakrętki poz.29 rys.6/7, a następnie zdjąć głowice ze szpilek i wymienić przepony. Montaż wykonać w odwrotnej kolejności, przy czym najpierw należy lekko dokręcić nakrętki mocujące głowice, następnie dokręcić mocno nakrętki mocujące kolektor, a na koniec dokręcić do oporu nakrętki mocujące głowicę.

| UWAGA | Wyciekanie ze wskaźników wlewowych pompy oleju o białym zmętnieniu świadczy o awaryjnym pęknięciu przepony i konieczności natychmiastowego wyłączenia napędu pompy. Zaleca się wymianę wszystkich przepon jednocześnie. |
| --- | --- |

Wymiana przepony powietrznika. W celu wymiany przepony powietrznika poz.15 rys.6/7 należy, naciskając na zaworek wentyla, wypuścić powietrze i zdemontować powietrznik odkręcając jego pokrywę 9 rys.6/7. Po wymianie przepony przykręcić pokrywę.

WAŻNE W czasie napraw i remontów stosować wyłącznie części oryginalne producenta pompy lub zalecane zamienniki. Jeżeli zachodzi konieczność zdemontowania wału, należy nakiełki znajdujące się na jego czole najpierw ustawić w pozycji poziomej

# 9. OBJAWY I PRZYCZYNY NIESPRAWNOŚCI W PRACY POMPY

W czasie pracy mogą wystąpić drobne usterki, które użytkownik może usunąć we własnym zakresie.

Najczęściej występujące usterki oraz sposób ich naprawy zestawiono w tablicy 1

-6-

Tablica 1

| Objawy uszkodzenia | Przyczyna | Sposób naprawy |
| --- | --- | --- |
| Wylewanie się oleju | Pęknięcie przepony pompy | Wymienić przeponę |
| Wzrost drgań pompy | Zbyt małe ciśnienie powietrza w powietrzniku | Dopompować powietrze do powietrznika |
|  | Pęknięcie przepony powietrznika | Wymienić przeponę powietrznika |
| Spadek ciśnienia roboczego | Uszkodzone zaworki zwrotne | Wymienić na nowe |
|  | Uszkodzone zaworki zwrotne | Wymienić na nowe |
| Spadek wydajności pompy lub pompa nie tłoczy cieczy | Nieszczelność układu ssawnego | Sprawdzić stan uszczelek układu ssawnego, uszkodzone wymienić na nowe |
|  | Zbyt duże opory przepływu w układzie ssawnym | Przeczyścić filtr ssawny |

# 10. SMAROWANIE

Do podstawowych obowiązków obsługi technicznej należy przestrzeganie okresów smarowania i stosowanie odpowiednich smarów.

Punkty smarowania i wymiany oleju podano w tabl. 2.

Tablica 2

| Lp | Punkty smarowania | Gatunek oleju lub smaru | Częstotliwość wymiany oleju lub smaru | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wymiana oleju | olej Hipol GL-4 80 W/90 | co 200 godzin pracy | 1. Wlewać do połowy wysokości wskaźnika oleju podczas pracy pompy (ok. 0,8 l) 2. Pierwszą wymianę oleju przeprowadzić po 50 godzinach pracy 3. Wymienić olej w przypadku pęknięcia przepony |
| 2 | Powierzchnie wielowypus-tów wału | Smar Łt42 | co 20 godzin pracy | Smarować pędzlem po dokładnym usunięciu zanieczyszczeń |

WAŻNE Ubytki oleju lub smaru należy uzupełniać bezwzględnie tym samym gatunkiem oleju lub smaru.

-3-

# 6. MONTAŻ NA OPRYSKIWACZU

Aby zamontować pompę na opryskiwaczu należy wykonać następujące czynności:

| - wkręcić dwa korki spustowe cieczy 1 rys.1. Drugi znajduje się po przeciwnej stronie pompy. | Rys. 1 |
| --- | --- |
| - zamocować pompę na czterech śrubach 2 rys.1 do konstrukcji nośnej opryskiwacza, ustawiając ją uprzednio końcówką wielowypustową WPM w kierunku ciągnika. |  |
| - wykorzystując dwa gwintowane otwory 3 rys.1 zamontować kubełkową osłonę WPM posiadającą znak bezpieczeństwa „CE”. |  |
| - podłączyć przewody układu cieczowego jak na rys. 2 Rysunek 2 przedstawia typowy układ hydrauliczny opryskiwacza, gdzie: przewód tłoczny – poz.3 przewód ssący – poz.4 Przewód ssący podłącza się do króćca o większej średnicy. W razie potrzeby kolektor 3 rys.6 razem z zaworami 16 rys.7 można zdemontować i odwrócić o 180(, zamieniając położenie króćca ssącego i tłocznego | Rys.2 |

# 7. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po zamontowaniu pompy na opryskiwaczu należy dokonać próbnego uruchomienia wg instrukcji obsługi opryskiwacza, sprawdzając i ewentualnie korygując co następuje:

| Sprawdzanie poziomu oleju w pompie Poziom oleju sprawdzać przy nie pracującej pompie. poziom oleju, widoczny na wskaźniku 1 rys.3, powinien znajdować się między dwoma nacięciami: minimum i maksimum ewentualny niedobór uzupełnić olejem Hipol GL-4 80 W/90 | Rys. 3 |
| --- | --- |

-2-

| Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  |  | PPM100 | PSM100 |
| Wydajność przy 540 obr/min króciec ssący (40 mm przy ciśnieniu 0,1 MPa | l/min. | 110 | 110 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 2,0 |
| Kierunek obrotu wału pompy |  | dowolny |
| Prędkość obrotowa wału pompy | obr/min. | 540 |
| Pobór mocy przy ciśnieniu 0,5 MPa przy ciśnieniu 1,5 MPa | kW kW | 1,5 3,0 | 1,5 3,0 |
| Ilość oleju | l | 0,8 |
| Gatunek oleju | - | Hipol GL-4 80 W/90 ZN-92/MPiH/NF-201 |
| Masa | kg | 15,5 | 16,5 |
| Gabaryty: długość szerokość wysokość | mm mm mm | 285 340 285 | 360 340 285 |
| Średnica króćca ssącego | mm | 42 |
| Średnica króćca tłocznego | mm | 36 |
| Końcówka wałka pompy - typ - średnica nominalna - liczba wypustów | - mm szt. | 1 wg PN-86/R-36101 35 6 |

# 5. DOSTAWA

Pompa dostarczana jest użytkownikowi w stanie całkowicie zmontowanym, napełniona olejem, z zaślepionymi króćcami: ssącym i tłocznym, z wykręconymi korkami spustowymi cieczy technologicznej (poz. 1 rys.1), bez osłony końcówki WPM.

Do pompy dołączane są:

- torebka z korkami spustowymi (2 sztuki)

- instrukcja obsługi

WAŻNE –Pompa napełniona jest olejem – nie należy jej przewracać dla zapobieżenia ewentualnym wyciekom.

-7-

# 11. OBSŁUGA POSEZONOWA.

Po zakończeniu sezonu rolnego należy szczególnie starannie wypłukać i oczyścić układ cieczowy. Z pompy należy wykręcić korki spustowe i spuścić wodę. Układ cieczowy opryskiwacza przedmuchać powietrzem, aby usunąć wodę zamarzającą w okresie zimowym. Uwzględnić zalecenia instrukcji obsługi opryskiwacza, na którym pompa jest zamontowana.

# 12. KASACJA.

Pompa zniszczoną lub zużytą w stopniu uniemożliwiającym remont należy skasować. Odpowiedzialność za jej właściwe skasowanie spada wyłącznie na ostatniego użytkownika, osobę lub firmę, która była jego właścicielem. Kasacja polega na demontażu pompy i pogrupowaniu części w zależności od materiałów, z których są wykonane.

| WAŻNE | Przed demontażem należy umyć opryskiwacz i usunąć wszelkie pozostałości środków chemicznych. |
| --- | --- |

Części pompy tworzą poniższe grupy materiałowe:

- oleje - spuścić do naczynia olej z pompy i przekazać do instytucji prowadzącej skup zużytych olejów np. CPN.

- tworzywa sztuczne – zdemontować części z tworzyw i gumy i przekazać do instytucji prowadzącej gospodarkę tworzywami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- metale - części metalowe sprzedać w składnicy złomu.

Dla informacji podaje się:

- Postępowanie z odpadami reguluje Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2007 Dz.U. Nr 39/2007 r. poz. 251

- Klasyfikację odpadów określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Dz.U. Nr 112/2001 z dnia 08.10.2001 r. poz. 1206.

Służby ochrony środowiska dostarczą dodatkowych informacji odnośnie złomowania i utylizacji zużytych materiałów.

# 13. KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH.

Zasady zamawiania części wymiennych

Aby wyszukać dane, konieczne do zamówienia potrzebnej części, należy odnaleźć zamawianą część na rysunku 6 lub 7 i odnotować nr pozycji tej części. Rys. 6 dotyczy pomp dla opryskiwaczy polowych o oznaczeniu PPM100, a rys. 7 - pomp dla opryskiwaczy sadowniczych o oznaczeniu PSM100.

W zamówieniu na części wymienne należy podać następujące dane:

- symbol wykonania pompy (np. PPM100)

- nr pozycji na rysunku 6/7 (kolumna 1 tablicy 3)

- nazwa części (kolumna 2 tablicy 3),

- numer rysunku lub normy (kolumna 3 tablicy3

- ilość zamawianych sztuk (kolumny 4 i 5 tablicy 3 w zależności od rodzaju wykonania pompy). Pamiętać należy, że w kolumnie tej wpisane jest, ile sztuk wchodzi w skład całej pompy.

Zamówienie należy kierować do najbliższego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do producenta.

-8-

Przykład zamówienia:

PPM100-3-Kolektor - MSN/00-00-003-1szt.

Tablica 3

| L.p | Nazwa części | Nr rysunku lub normy | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PPM100 | PSM100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Korpus PSM | MSN/00-00-001 | - | 1 |
| 2. | Korpus PPM | MSN/00-00-002 | 1 | - |
| 3. | Kolektor | MSN/00-00-003 | 1 | 1 |
| 4. | Głowica | MSN/00-00-004 | 2 | 2 |
| 5. | Wodzik | MSN/00-00-005 | 1 | 1 |
| 6. | Łożysko korbowe | MSN/00-00-006 | 1 | 1 |
| 7. | Wał PSM | MSN/00-00-007 | - | 1 |
| 8. | Wał PPM | MSN/00-00-008 | 1 | - |
| 9. | Pokrywa powietrznika | MSN/00-00-009 | 1 | 1 |
| 10. | Miernik oleju | MSN/00-00-010 | 1 | 1 |
| 11. | Szpilka 116 | MSN/00-00-011 | 4 | 4 |
| 12. | Szpilka 97 | MSN/00-00-012 | 4 | 4 |
| 13. | Szpilka 109 | MSN/00-00-013 | 2 | 2 |
| 14. | Przepona |  | 2 | 2 |
| 15. | Przepona powietrznika |  | 1 | 1 |
| 16. | Zawór zwrotny kpl |  | 4 | 4 |
| 17. | Wentyl kpl |  | 1 | 1 |
| 18. | Łożysko kulkowe 6206 | PN-85/M-86100 | 1 | - |
| 19. | Łożysko kulkowe 6207 | PN-85/M-86100 | 1 | 1 |
| 20. | Łożysko kulkowe 6007 | PN-85/M-86100 | - | 2 |
| 21. | Pierścień osadczy spr. W72 | PN-81/M-85111 | 1 | 1 |
| 22. | Pierścień osadczy spr. W52 | PN-81/M-85111 | - | 1 |
| 23. | Pierścień uszcz. A 35x72x10 | PN-72/M-86964 | 1 | 1 |
| 24. | Pierścień uszcz. A 35x52x10 | PN-72/M-86964 | - | 1 |
| 25. | Pierścień uszczelniający 36x3 | PN-64/M-73093 | 8 | 8 |
| 26. | Pierścień uszczelniający 28x5 | PN-64/M-73093 | 1 | 1 |
| 27. | Pierścień uszczelniający 34x5 | PN-64/M-73093 | 1 | 1 |
| 28. | Pierścień uszczelniający 12x3 | PN-64/M-73093 | 1 | 1 |
| 29. | Pierścień uszczelniający 6x2 | PN-64/M-73093 | 3 | 3 |
| 30. | Śruba M8x12x4.6-C Fe/Cd9c | PN-85/M-82105 | 1 | 1 |
| 31. | Śruba M8x16x4.6-C Fe/Cd9c | PN-85/M-82105 | 2 | 2 |
| 32. | Nakrętka M12-5-C Fe/Zn9 | PN-86/M-82144 | 10 | 10 |
| 33. | Podkładka spr. Z 12,2 Fe/Cd9c | PN-78/M-82008 | 10 | 10 |
| 34. | Podkładka 13 Fe/Cd9c | PN-77/M-82005 | 10 | 10 |

-1-

# 1. WSTĘP

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję celem zaznajomienia się z urządzeniem, zasadami jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa, co zapewni nieprzerwane działanie pompy przez cały sezon agrotechniczny.

Podczas pisania instrukcji staraliśmy się, aby każdy punkt był opisany jasno i zrozumiale. Jeżeli jednak pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o skontaktowanie się z producentem, którego adres zamieszczony jest na okładce.

Prosimy też o zaznajomienie się z warunkami gwarancji, dołączonymi do niniejszej instrukcją obsługi.

# 2. PRZEZNACZENIE POMPY

Pompa przeponowa MONSUN, przeznaczona jest do zamontowania w układach cieczowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Może być wykorzystywana do pracy z dopuszczonymi do obrotu w Polsce środkami ochrony roślin i płynnymi nawozami mineralnymi.

Do innych celów pompa może być użyta tylko po uzgodnieniu z producentem, pod rygorem utraty gwarancji.

Oznaczenia odmian pompy i ich zastosowanie podano poniżej:

| odmiana | przeznaczenie |
| --- | --- |
| PPM100 | opryskiwacze polowe z belką o szerokości do 12 m przy pojemności zbiornika 600 dm3 |
| PSM100 | opryskiwacze sadownicze. Pompa spełnia wymagania odnośnie wydatku cieczy dla wszystkich typów opryskiwaczy sadowniczych |

| UWAGA | 3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA |
| --- | --- |

Pompa nie jest urządzeniem pracującym samodzielnie. W trakcie eksploatacji pompa stanowi element układu cieczowego opryskiwacza i podlega zasadom bezpiecznego użytkowania, które powinny być podane w instrukcji obsługi tego opryskiwacza.

# 4. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Pompa „MONSUN” w odmianie polowej i sadowniczej jest pompą przeponowo – tłokową, dwucylindrową, łożyskowaną na łożyskach tocznych (wał w korpusie) i ślizgowych (wodzik 6 rys.6). Jej budowa jest przedstawiona na rys. 6 i 7 oraz w tablicy 3. Wykonana jest ze stopów aluminium, z tworzyw sztucznych i dobrych gatunków stali, dlatego odporna jest na korozyjne oddziaływanie środków ochrony roślin i płynnych nawozów mineralnych. Kierunek obrotów wału pompy jest dowolny.

Poszczególne odmiany wykonania różnią się następującymi cechami:

- pompa o oznaczeniu PSM100 jest pompą sadowniczą z wałem wyposażonym w dwie końcówki wielowypustowe dla przekazania napędu na przystawkę wentylatorową,

- pompa o oznaczeniu PPM100 jest pompą dla opryskiwaczy polowych, z jedną końcówką wielowypustową wału,

| SPIS TREŚCI |
| --- |
|  |  | str |
| 1 | WSTĘP | 1 |
| 2 | PRZEZNACZENIE POMPY | 1 |
| 3 | BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA | 1 |
| 4 | OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | 1 |
| 5 | DOSTAWA | 2 |
| 6 | MONTAŻ NA OPRYSKIWACZU | 3 |
| 7 | PIERWSZE URUCHOMIENIE | 3 |
| 8 | OBSŁUGA TECHNICZNA | 4 |
| 9 | OBJAWY I PRZYCZYNY NIESPRAWNOŚCI W PRACY POMPY | 5 |
| 10 | SMAROWANIE | 6 |
| 11 | OBSŁUGA POSEZONOWA | 7 |
| 12 | KASACJA | 7 |
| 13 | KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH | 7 |

Uwaga:

- w momencie odbioru pompy sprawdzić czy nie wystąpiły uszkodzenia podczas transportu, czy osprzęt jest kompletny oraz czy na tabliczce znamionowej znajduje się numer fabryczny,

- gwarancja nie obejmuje niesprawności i uszkodzeń spowodowanych eksploatacją niewłaściwą lub niezgodną z zaleceniami niniejszej instrukcji, niewłaściwą obsługą i normalnym zużyciem eksploatacyjnym.

- gwarancja wygasa, gdy w wyniku samowolnej naprawy przez klienta, lub zamontowania obcych części zamiennych urządzenie zostaje zmienione i ewentualna szkoda pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z tymi zabiegami,

- producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych udoskonalających wyrób, które nie zawsze mogą być wniesione na bieżąco do instrukcji obsługi.

- tabliczka znamionowa znajduje się na głowicy pompy

### Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część składową wyrobu

-9-

Rys.6 Rysunek katalogowy pompy PPM100

-10-

Rys.7 Rysunek katalogowy pompy PSM100

| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE ŚWITAŁA TADEUSZ „TAD – LEN” 63-900 RAWICZ, ZIELONA WIEŚ 55 tel. 65 545 12 21 e-mail: info@tad-len.pl |
| --- |
| kaRta gwarancyjna nr ..................... POMPA PRZEPONOWA MONSUN .................. (odmiana) .............................................. data sprzedaży pieczątka punktu sprzedaży |
| Warunki gwarancji 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie pompy przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, przy używaniu jej zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi dołączonej do opryskiwacza. 2. Uprawnienia gwarancyjne są realizowane po przedstawieniu ważnej gwarancji. 3. W razie, gdy w ciągu terminu gwarancji ujawni się wada towaru - gwarant: a) jest obowiązany do jej bezpłatnego usunięcia w terminie określonym w punkcie 4; b) nie może odmówić wymiany pompy na wolną od wad na żądanie uprawnionego z gwarancji, jeżeli po wykonaniu przewidzianej w gwarancji liczby pięciu napraw w pompie wystąpi wada. 4. Zgłoszona reklamacja powinna być załatwiona w miejscu wystąpienia awarii - gdy wada wystąpiła w okresie kampanii - niezwłocznie, poza kampanią - nie później niż w ciągu 14 dni. 5. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną czynności wymienionych w instrukcji obsługi jako normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji. |
| gwarancję przedłużono ....... dni pieczątka zakładu serwisowego | gwarancję przedłużono ....... dni pieczątka zakładu serwisowego | .................................. podpis klienta |
| gwarancję przedłużono ....... dni pieczątka zakładu serwisowego | gwarancję przedłużono ....... dni pieczątka zakładu serwisowego | gwarancję przedłużono ....... dni pieczątka zakładu serwisowego |

| DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE ŚWITAŁA TADEUSZ „TAD – LEN” 63-900 RAWICZ, ZIELONA WIEŚ 55 deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że pompa do opryskiwaczy rolniczych: typ: MONSUN .…………………..……. nr fabryczny: .......................................... rok produkcji: …...................................... spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) i Dyrektywy Unii Europejskiej 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r., zmienionej Dyrektywą Unii Europejskiej UE 98/79/WE. Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie następujących norm zharmonizowanych: PN-EN ISO 12100-1:2005 PN-EN ISO 12100-2:2005 EN ISO 4254-1:2009 EN ISO 4254-6:2009 Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli pompa zostanie zmieniona bez zgody producenta. |
| --- |
| .............................................. Miejsce i data wystawienia |  | .................................................... Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej |

| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE ŚWITAŁA TADEUSZ „TAD – LEN” 63-900 RAWICZ, ZIELONA WIEŚ 55 tel. 65 545 12 21 e-mail: info@tad-len.pl |
| --- |
| POMPA PRZEPONOWA MONSUN PPM100 I PSM100 instrukcja obsługi katalog części |
|  |  | Przed zainstalowaniem i uruchomieniem pompy prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję i upewnić się, że jej treść jest zrozumiała |  |
|  | Zielona Wieś, wyd. 12/2010 |  |

# Text boxes

PL