## Slide 1: ЗАВОД-ВИРОБНИК
ПІДВІСНІ СТЕЛІ
ГРИЛЬЯТО ПОЦИНКОВАНЕ ТА АЛЮМІНІЄВЕ
РЕЙКОВІ СТЕЛІ ТИПУ ЛЮКСАЛОН
РЕЙКОВІ СТЕЛІ ТА ФАСАДИ
МУЛЬТИПАНЕЛЬНІ СТЕЛІ
МЕТАЛЕВІ (ПЕРФОРОВАНІ)
ЕКРАННІ СТЕЛІ
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ТА ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ
КУБОПОДІБНІ СТЕЛІ
СТЕЛЬОВІ КАСЕТИ
СТЕЛЬОВИЙ Т-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ Т24ММ, Т15ММ
СТЕЛЬОВІ АДАПТЕРИ ТА СВІТИЛЬНИКИ
ДИЗАЙНЕРСЬКІ НЕСТАНДАРТНІ СТЕЛІ

## Slide 2
3
2 open-cell.amtt.ua
«СтеліПро» - Український виробник підвісних стель з досвідом більше 20-ти років. Пропонуємо своїм замовникам найширший асортимент підвісних стель різної форми, кольору та розміру
Також виконуємо нестандартні дизайнерські рішення та втілюємо креативні проєкти швидко та якісно!
Наше виробництво має власну лінію полімерного фарбування. Тож це дозволяє пропонувати клієнтам стелі, що мають оригінальне колірне рішення.
с.Крюківщина (Київ),вул.Балукова 1А

## Slide 3
20
n-
ope
cell.amtt.ua 21
Стелі ГРИЛЬЯТО – це ґратниця, зібрана з U-подібних профілів шириною 10мм, висотою 30, 40, 50 мм і встановлені у підвісний каркас ГРИЛЬЯТО або каркас з профілів T 15, T24 (тип 8)
Вид постачання: незібраний / зібрані панелі
Матеріал: алюміній, поцинкована сталь Товщина: 0,25 - 0,4 мм
Ширина профілю U: 10 мм
Висота профілю H: 30 мм / 40 мм / 50 мм Розмір касети: 600x600 мм
Розмір комірки: 50х50 мм, 60х60 мм, 75х75 мм, 86х86 мм, 100х100 мм, 120х120 мм, 150х150 мм, 200х200 мм
(або нестандартний розмір)
Колір: стандарт: білий / чорний / сірий Колір під замовлення:
будь-який RAL / дзеркало / золото / тощо. Покриття: декор під дерево
Вага стелі: від 1,4 до 6 кг/м2
11 шт 9 шт 7 шт 6 шт 5 шт
4 шт
3 шт
2 шт
1. поперечний несний
2. поздовжній несний
3. профіль верхній
4. профіль нижній
5. з’єднувач каркасного профілю
1.3.
ГРИЛЬЯТО НА Т ПРОФІЛІ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ЯКІСТЬ КАРКАСУ Т-ПРОФІЛЬ, А
СТЕЛЬОВА КАСЕТА СКЛАДАЄТЬСЯ З 0,6М ВЕРХНІХ І НИЖНІХ ПРОФІЛІВ.
1.1
СТАНДАРТНЕ ГРИЛЬЯТО РОЗМІР КОМІРКИ
Кількість смуг у стелі:
1.2
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ КОМІРОК
СПЕЦИФІКАЦІЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ:
1.
ПОЦИНКОВАНЕ ТА АЛЮМІНІЄВЕ ГРИЛЬЯТО

## Slide 4
39
38
Рейкові стелі (прямі та хвилеподібні) виготовляються з алюмінієвої та поцинкованої стрічки.
Алюмінієві та поцинковані рейкові стелі користуються особливою популярністю у громадських закладах , ТРЦ та у якості фасадного обрамлення будівель.
Матеріал: алюміній та поцинкована сталь Товщина: 0,3 – 0,5 мм
Ширина профілю: 15 мм, 85 мм Варіанти комбінації профілю: 85+15 мм, 85+5 мм зазор
Довжина профілю: будь-яка
Радіус згину: R=300 мм, довжина сегмента
- 670 мм
Колір: стандарт: білий/чорний/сірий/ золото/дзеркало
Колір на замовлення: будь-який RAL Декор під дерево
Вага стелі: від 1,4 до 8 кг/м2
Несучі профілі (стрінгери): сталь 0,5 мм / алюміній 0,95 мм
Стандартна довжина несного профілю: до 4 м
З’єднання: за допомогою з’єднувального елемента, нахлистом або встик
Варіант комбінації профілів, мм:
85мм+15мм (зазор)=100 мм (модуль)
85мм+5мм (зазор)= 90 мм (модуль)
Склад системи:
1 – основний профіль 85 мм
2, 3 - проміжний профіль 15 мм
4 - несний профіль (стринґер)
5 - елементи кріплення (підвіс)
Матеріал: алюміній та поцинкована сталь Товщина профілю: 0,4 - 0,8 мм
Довжина профілю: будь-яка Ширина профілю: 150, 200, 300 мм Колір: стандарт: білий / сірий
Колір під замовлення: будь-який RAL Варіант кріплення:
горизонтальне / вертикальне / діагональне
Склад системи:
– основний профіль150 / 200 / 300 мм
– несний профіль (стрингер)
– профіль П кінцевий
Варіант комбінації профілів, мм:
1. 150 +150
2. 200+200
3. 300+300
Переріз фасаду
Профілі панелей рейкових фасадних
Панель рейкова фасадна
2.
РЕЙКОВІ СТЕЛІ ТИПУ ЛЮКСАЛОН (85+15 мм; 85+5 мм)
СПЕЦИФІКАЦІЯ РЕЙКОВОЇ СТЕЛІ:
СПЕЦИФІКАЦІЯ РЕЙКОВИХ СТЕЛЬ (ФАСАДИ):
3.
РЕЙКОВІ СТЕЛІ
(ФАСАДИ)
(150 мм; 200 мм; 300 мм)

## Slide 5
44
open-cell.amtt.ua 45
Матеріал: алюміній и поцинкована сталь Товщина: 0,3 -0,5 мм
Ширина основного профілю: 30 мм, 80 мм, 130 мм
Ширина вставки: 20 мм Довжина профілю: будь-яка
Колір: стандарт: білий / чорний / сірий / золото / дзеркало / слонова кістка Колір під замовлення: будь-який RAL Покриття: декор під дерево
Вага стелі: від 1,4 до 8 кг/м2
Несні профілі (стрингери): сталь 0,5 мм / алюміній 0,95 мм
Стандартна довжина несного профілю: до 4 м
З’єднання: встик
Состав системи:
1, 2, 3, 4 - основний профіль 20/30/80/130 мм
- профіль П кінцевий
- несний профіль (стрингер)
- елементи кріплення (підвіс)
Мультипанельні рейкові стелі – це сучасна система рейкових стель, що складаються
з різних за шириною панелей, які покривають або матовою текстурою, або спеціальним металізованим дзеркальним матеріалом.
Особливості та склад матеріалів дозволяють практично використовувати мультипанельні стелі в найрізноманітніших будинках, при цьому їх можливості та переваги дозволяють встановлювати каркаси всередині приміщень та зовні.
Особливо актуальними є такі стелі в приміщеннях з підвищеною вологістю (басейни, сауни) у медичних закладах, школах, магазинах тощо, оскільки вони добре переносять вогкість та перепади температур, зберігаючи при цьому початковий вигляд. Мультипанельні рейкові стелі є дуже практичними, оскільки в них легко монтуються різні елементи стельових систем (освітлювальні прилади, охоронно-пожежна сигналізація, кондиціонери, вентиляційні решітки тощо).
Система мультипанельних рейкових стель складається з панелей 4-х різних типів
(за шириною 20 мм, 30 м, 80 мм, 130 мм), прямокутного перерізу, всі панелі можуть кріпитися на один універсальний несний профіль, що дозволяє поєднувати різні за шириною панелі у будь-якій комбінації.
Варіант комбінації профілів, мм:
1. 130+20+80+20+30+20 | 3. 80+20+80+20 | 5. 80+20+30+20
2. 130+20+130+20 | 4. 30+20+30+20 | 6. інші комбінації
СПЕЦИФІКАЦІЯ МУЛЬТИПАНЕЛЬНОГО РЕЙКОВОЇ СТЕЛІ
4.
МУЛЬТИПАНЕЛЬНІ СТЕЛІ
(130 мм; 80 мм; 30 мм; 20 мм)

## Slide 6
46
open-cell.amtt.ua 47
Металеві касетні стелі – виконуються зі сталі або алюмінію із застосуванням декоративних покриттів: матовим та глянсовим пофарбуванням, полімерним напиленням, дзеркальним металізованим шаром тощо.
СПЕЦИФІКАЦІЯ КАСЕТНОЇ СТЕЛІ:
Матеріал: алюміній / гальванічна сталь Розмір панелі: 300 х 300 мм, 600 х 600 мм,
600 х 1200 мм
Склад системи Lay-in, Clip-in: видима tegular (Lay-in) / прихована board (Cli p-in) Тип кріплення: видима підвісна система Т24, Т15
Колір стандарт: білий / сірий
Колір під замовлення: будь-який RAL / дзеркало / золото / тощо.
Перфорація: діаметр 2, 3 мм Акустичний прошарок: за замовленням Вага стелі: від 6,2 до 8 кг/м2
Товщина: 0,3-1 мм товщина
Состав системи Lay-in, Clip-in
- Касета
- Несний профіль 600, 1200, 3600
- Кріпильний елемент
Підвісна екранна стеля – це конструкція з пластинчастими панелями, які кріпляться на спеціальну систему вертикальними смужками паралельно один до одного.
Матеріал: алюміній та поцинкована сталь Товщина: 0,3-0,8мм
Висота профілю: 85мм / 100мм / 115мм Ширина профілю: 13,4 мм
Крок рейки: 50 мм / 100 мм / 150 мм / 200 мм Колір під замовлення: будь-який RAL Несний профіль: сталь / алюміній
Довжина несного профілю: будь-яка З’єднання: встик / будь-яке
Переваги екранних стель:
екранна стеля візуально збільшує об’єм приміщення; ідеально приховує всі інженерні комунікації, зберігаючи при цьому всі їх функції та ефективність; має високий рівень звукопоглинання завдяки лінійй структурі стелі; чудово поєднується з будь-якими типами стель; можливе інтегрування будь-яких типів стельових світильників.
СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕКРАННОЇ СТЕЛІ:
5.
МЕТАЛЕВІ (ПЕРФОРОВАНІ) СТЕЛЬОВІ КАСЕТИ
6.
ЕКРАННІ СТЕЛІ

## Slide 7
open-cell.amtt.ua 49
Матеріал: гальванічна сталь Товщина сталі: 0,3 мм
Тип Т профілю: видимий
Ширина видимої вставки: 24 мм / 15 мм (Т24 / Т15)
Висота профілю: 38 мм
Основні профілі: основна напрямна 3600 мм,
поперечна напрямна 1200 мм / 600 мм Профілі і додаткові елементи: пристінний кутик L, ступінчастий кутик Z (W),
підвіс (підвіс-зажим, спиця) Несна здатність
Т-системи АМТТ складає до 78 кг/м2
Кубоподібна стеля (призмо лінійна стеля) – це інновація серед сучасних дизайнерських оформлень. Такий варіант підвісної стелі підходить для будь-якого виду приміщень
і задовольнить найвитонченіший смак замовників.
Матеріал: поцинкована сталь і алюміній Товщина: 0,3-0,8 мм
Колір: будь-який згідно РАЛ-карти Колір в текстурі дерева
Довжина: будь-яка
Широкий спектр застосування такого дизайну зумовлений тим, що кубоподібні рейкові стелі виготовляються з
алюмінію або поцинкованої сталі, які є вологостійкими та пожежобезпечними.
Підвісна стельова система – це уніфіковане рішення для будь-яких типів підвісних стель:
ґратчасті стелі ГРИЛЬЯТО
касетні металеві / алюмінієві
будь-які мінераловолокнисті (гіпсові)
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
СПЕЦИФІКАЦІЯ ПІДВІСНОЇ СИСТЕМИ Т:
7.
КУБОПОДІБНІ СТЕЛІ
(ПРИЗМО-ЛІНІЙНИЙ
ДИЗАЙН)
8.
СТЕЛЬОВИЙ Т-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ
(Т24 мм, Т15 мм)

## Slide 8
open-cell.amtt.ua 63
Застосування стельових адаптерів дозволяє грамотно та конструктивно розподілити вагу кожного світильника. Розмір адаптера підбирається індивідуально до кожної стелі і залежить від розміру стелі грильято.
Монтаж стельових адаптерів відбувається в систему підвісних стель аналогічно стельовим панелям.
Підбір правильного якісного адаптера для стельових систем є запорукою отримання ідеального кінцевого результату – надійної роботи стельової системи, максимально зручної, безпечної та ефективної.
Дизайнерські нестандартні підвісні стелі – це ефектні конструкції, які створюються з використанням найсучасніших
технологій та нестандартних інтер’єрних рішень. Завдяки дизайнерським нестандартним стелям Ви можете створити в приміщенні неповторну композицію з унікальною чарівністю.
Ефекту унікальності дизайнерських підвісних металевих стель легко досягти, поєднуючи в проекті планування стелі, різні за розміром та формою конструкції, використовуючи оригінальні поєднання та нестандартні колірні рішення.
Для тих, хто цінує натуральність та природність у дизайні приміщення, обов’язково варто звернути увагу на наші підвісні металеві стелі з імітацією
«під дерево».
Поціновувачам об’ємного просторого приміщення ми рекомендуємо розглянути варіант дзеркальних підвісних металевих стель. Ефект «дзеркала» допоможе
візуально розширити кімнату. Відображення, відблиски – все це додасть оригінальності, ефектності та шарму
будь-якому приміщенню.
Наші фахівці допоможуть Вам реалізувати будь-яку ідею щодо індивідуального, унікального дизайну стелі.
Стельові адаптери – це спеціальні пристрої, за допомогою яких можна легко вирішити проблему сумісності світильників та стельових систем ГРИЛЬЯТО.
Наші фахівці допоможуть Вам реалізувати будь-яку ідею щодо індивідуального, унікального дизайну стелі.
Це можуть бути підвісні металеві стелі, що складаються з елементів, різних за розміром, мати
хвилясту форму, форму геометричних фігур, складні об’ємні фігури та багато іншого.
Вже більше 23 років наша компанія втілює в життя найсміливіші та наймасштабніші проекти з виробництва та монтажу дизайнерських підвісних металевих стель.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ СТЕЛІ:
9.
СТЕЛЬОВІ АДАПТЕРИ
10.
ДИЗАЙНЕРСЬКІ НЕСТАНДАРТНІ СТЕЛІ

## Slide 9
M
STELIPRO.COM.UA
08136, УКРАЇНА, КИЇВ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н)
КРЮКІВЩИНА, ВУЛ. БАЛУКОВА, 1-А
e-mail: sales@stelipro.com.ua
Офіс: +38 050 663 22 28
МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛЮЧОВИМИ КЛІЄНТАМИ
КАТЕРИНА ХОРСЕВА
e-mail:kh@amtt.ua
+38 098 129 31 61