## Slide 1: Kentavr
зміни 2025/2026

## Slide 2: Сівалки овочеві мотоблочні
Було
Стало

## Slide 3
Змінився вирівнювач слідів

## Slide 4
Коток нержавійка розмір +

## Slide 5
6-ступеневий редуктор точного висіву
Було
Стало

## Slide 6
У комплекті барабан дозувальний 2,5 N-20 сіялки овочевої
Зелень, петрушка, пекінська капуста. Морква, редиска, зелена цибуля (2-3 зерна в 1 лунку),
китайський часник, часник.

## Slide 7
Найменування | Характеристики і параметри |  | 
Модель | СМП-5 | СМП-6 | СМП-7
Кількість рядів | 5 | 6 | 7
Тип агрегатування | до заднього причіпного пристрою мотоблока (замість сошника) |  | 
Глибина посадки, мм | 15-50 |  | 
Діаметр просіювальних отворів, мм | 2 / 3 / 4 |  | 
Міжрядковий інтервал, мм | 150-220* |  | 
Ширина розкидання, мм | 105 |  | 
Ємність бункера для насіння, кг | 1,5 |  | 
Ширина коліс, мм | 1000 |  | 
Рекомендована швидкість руху, км/год | ≤5.5 |  | 
Габаритні розміри складеного виробу (ДхШхВ), мм | 950х1250х660 |  | 
Маса нетто, кг | 57 | 60 | 63

## Slide 9: Сівалки овочеві тракторні

## Slide 10
Змінився натягувач ланцюга

## Slide 11
Ґрунтозачепи переднього котка

## Slide 12
Регульований задній коток із маркером та прогумованим покриттям

## Slide 13
Регульований задній коток із маркером та прогумованим покриттям

## Slide 14
У комплекті барабан дозувальний 2,5 N-20 сіялки овочевої
Зелень, петрушка, пекінська капуста. Морква, редиска, зелена цибуля (2-3 зерна в 1 лунку),
китайський часник, часник

## Slide 15
Найменування | Характеристики і параметри |  | 
Модель | СТП-8 | СТП-10 | СТП-12
Кількість рядів | 8 | 10 | 12
Тип агрегатування | до заднього причіпного пристрою трактора |  | 
Сумісність із тракторами за потужністю, к.с. | 18-24 |  | 18-40
Глибина посадки, мм | 15-50 |  | 
Діаметр просіювальних отворів, мм | 2 / 3 / 4 |  | 
Міжрядковий інтервал, мм | 150-200 |  | 
Ширина розкидання, мм | 165 |  | 
Ємність бункера для насіння, кг | 1,5 |  | 
Ширина коліс, мм | 1600 |  | 
Рекомендована швидкість руху, км/год | ≤6 |  | 
Габаритні розміри складеного виробу (ДхШхВ), мм | 1100х1700х850 |  | 
Маса нетто, кг | 135 | 155 | 170