ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА PROFIL (МОНТАЖ)

1.	Держатели желоба (018/118) монтируются на деревянной конструкции крыши. До монтажа определяется угол уклона желоба в направлении точек слива дождевой воды через ливнеприемник. Величина уклона составляет 3-5 мм на 1 погонный метр желоба.

2.	Держатели желоба (018/118) размещаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Расстояние между держателями желоба должно составлять не более 50 см.

3.	Держатели (014/114) крепятся к лобовой доске. Способ монтажа держателей (ПВХ, металл) см. в пункте №1.

4.	После установки держатели фиксируются третьим шурупом в одно из цилиндрических отверстий.

5.	Части желоба, предназначенные для крепления на крыше, отрезаются при помощи пилы с мелкими зубьями (ножовка или пила по металлу). Срез выполняется параллельно профилю желоба с учетом длины зазора, необходимого для монтажа желоба.

6.	Обрезанные концы желоба зачищаются напильником или наждачной бумагой.

7.	Отверстие под проходной ливнеприемник вырезается ножницами по металлу, после чего зачищаются напильником или наждачной бумагой. Диаметр отверстия должен быть больше внутреннего диаметра ливнеприемника.

8.	Ливнеприемник (007/107) крепится так, чтобы ось лейки ливнеприемника точно совпадала с осью вырезанного отверстия в желобе. Держатели желоба, между которыми крепится проходной ливнеприемник, находятся на расстоянии не более 50 см друг от друга.

9.	Левый (007L) и правый (007P) ливнеприемники монтируются подобно ливнеприемнику проходному (007), при этом защелки ливнеприемника должны прилегать к держателю желоба.

10.	Соединитель желоба монтируется между держателями. Торцы желоба должны быть помещены в соединитель таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 6 см (для компенсации линейного расширения желоба).

11.	Для улучшения гидравлических характеристик желоба и придания системе большей прочности в соединитель желоба необходимо поместить вкладку. Вкладку вначале вставляем под загиб задней стороны желоба, а затем переднюю сторону вкладки фиксируем под «ребром» выступающим на внутренней поверхности соединителя.

12.	Заглушка накладывается на открытый торец желоба после предварительной смазки уплотнительной прокладки.

13.	Максимальное расстояние между заглушкой и держателем желоба составляет 20 см.

14.	Поворотный угол крепится между двумя крайними держателями. Расстояние между держателями и поворотом лобовой доски не должно превышать 20 см.

15.	Водосточная труба крепится к стене здания при помощи держателей трубы (019A/B/C). Вид держателей определяется толщиной теплоизоляционного слоя стены. Держатели трубы размещаются равномерно друг от друга на расстоянии – 2 м при высоте здания 10 м и 1,5 м – более 10 м.

16.	Для монтажа защитной сетки от листвы, необходимо нажать на сетку и поместить ее в водосточный желоб, разрез должен находиться внизу желоба. Сетка в желобе держится сама, т.к. она легко приспосабливается к диаметру водосточного желоба. Чтобы разместить сетку во всю длину желоба, соедините сетки, помещая их одну в другую.

17.	Дождевая вода может отводиться при помощи колена.

18.	При организованном отводе дождевой воды труба заканчивается ливневым колодцем (120B/120P). Перед ливневым колодцем рекомендуется применение ревизии (012/112).

19.	После монтажных работ рекомендуется визуально проверить размещение системы с точки зрения направления уклонов отвода дождевой воды. Желоб крепится так, чтобы линия продолжения поверхности крыши совпадала с внешним краем желоба.

20.	Для крепления элементов водосточной системы используются шурупы, предназначенные для деревянных конструкций с плоской оцинкованной головкой d = 5 x 40.