Multidata WR3

Основные технические характеристики расходомера:

Теплосчетчик ISF

Электронный компактный теплосчетчик с одноструйным преобразователем расхода ISF, опционально M-Bus qp 0,6/1,5/2,5 м³/ч

Технические характеристики расхода ISF

| Номинальный поток qp | м3/ч | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный поток qs | м3/ч | 1,2 | 3 | 5 |
| Минимальный поток qi | л/ч | 6/12/24 | 15/30/60 | 25/50/100 |
| Потеря давления при qp | бар | <= 0,25 бар |
| Класс точности измерения |  | 2 |
| Давление номинальное / пиковое | PS/PN | Корпус с резьбовым соединением | 16/16 |
| Положение установки |  | в любом положении |
| Длина кабеля до счетчика | м | 1,2 |
| Теплоноситель |  | Вода |
| Номинальный диаметр | DN | 15 | 15 | 20 |
| Соединительные размеры | Ном. поток qp (м3/ч) | L [мм] | Резьбовое соединение | Н1 max [мм] | H2 max [мм] |
|  | 0,6 | 110 | G3/4B | 51 | 21 |
|  | 1,5 | 110 | G3/4B | 51 | 21 |
|  | 2,5 | 130 | G1B | 51 | 21 |

* Стандарт; Коэффициент 25; опционально R50, но не для qp=0.6 и установки несимметричных датчиков температуры.

Технические данные счетчика

| Диапазон температур | 0С | 0…105 / 0…150* |
| --- | --- | --- |
| Диапазон разности температур | К | 3…80 / 3…130* |
| Дисплей |  | ЖКД 8-цифровой + специальные знаки |
| Температура окружающей среды во время работы | 0С | 5…55 |
| Температура хранения | 0С | -20…+65 |
| Температура разрешения | 0С | 0,01 |
| Частота измерений | сек | Регулируется, начиная с 2с, стандарт 30с |
| Единица считывания потребления тепла |  | Стандарт МВт/ч; опционально кВт/ч, ГДж |
| Сохранение данных |  | 1 раз в сутки |
| Сроки хранения данных |  | Хранение всех ежемесячных значений в течение всего времени работы |
| Максимальное значение хранения данных |  | Большой объем память хранения расхода, мощности, производительности и других параметров |
| Интерфейс | Стандартный | Оптический интерфейс |
|  | опциональный | Шина M-Bus |
| Питание |  | литиевая батарея 3,6 В |
| Срок службы батареи | Лет | (6, опц. ( 11* (сменная в течение срока работы) |
| Класс защиты |  | IP54 |
| ЕМС |  | А |
| Условия окружающей среды/климатическое влияние (действуют для комплектного компактного счетчика) | -климатический - механический класс - электромагнитный класс | Максимально допустимая температура окружающей среды 55 0С Минимальная допустимая температура окружающей среды 5 0С Класс влажности IP54 М1 Е1 |

* опционально

Расчет тепловой энергии

Вычислители счетчиков тепловой энергии ZENNER multidata используют для расчета потребления тепловой энергии следующую формулу:

Е = V•(T1 - T2)•k,

где:

Е – искомое количество тепловой энергии,

V – объем теплоносителя,

Т1 – температура теплоносителя в подающей магистрали,

Т2 – температура теплоносителя в обратной магистрали,

k – динамический тепловой коэффициент, учитывающий свойства тепло-носителя в зависимости от его температуры (чем выше температура, тем ниже плотность и меньше масса на единицу объема).

Полученное значение тепловой энергии отображается на дисплее в MегаBатт-часах (МВт•ч, MW•h). Для перевода в Гигакалории (Гкал) необходимо умножить это значение на 0,8598,

например: 100 МВт•ч = 100 * 0,8598 = 85,98 Гкал.