# ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

### МАРКА  ТС-1

TDS  (ГОСТ) 10227-86

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность при 20 0С, кг/м3, не менее | 775 |
| 2 | Фракционный состав: Температура начало перегонки, 0С, не выше 10 % отгоняется при температуре, 0С, не выше 50 % отгоняется при температуре, 0С, не выше 90 % отгоняется при температуре, 0С, не выше 98 % отгоняется при температуре, 0С, не выше | 150 165 195 230 250 |
| 3 | Кинематическая вязкость, мм рт. ст. (сСт): При 20 0С, не менее При минус 40 0С, не более | 1,25 8 |
| 4 | Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 42900 |
| 5 | Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 |
| 6 | Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 0,7 |
| 7 | Иодное число, мг КОН на 100 г топлива, не более | 3,5 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже | 28 |
| 9 | Температура начала кристаллизации, 0С, не выше | -60 |
| 10 | Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150 0С, не более: концентрация осадка, мг на 100 см3 топлива | 18 |
| 10а | Термическая стабильность в статических условиях при 150 0С, (концентрация осадка, мг на 100 см3 топлива) не более | 10 |
| 11 | Массовая доля ароматических углеводородов %, не более | 22 |
| 12 | Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 5 |
| 13 | Массовая доля общей серы, % не более | 0,25 |
| 14 | Массовая доля меркаптановой серы, % не более | 0,005 |
| 15 | Массовая доля сероводорода | Отсутствие |
| 16 | Испытание на медной пластине при 100 0С в течении 3 ч. | Выдержив. |
| 17 | Зольность, % не более | 0,003 |
| 18 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутств. |
| 19 | Содержание мыл нафтеновых кислот | Отсутств. |
| 20 | Содержание механических примесей и воды | Отсутств. |
| 21 | Взаимодействие с водой, балл, не более: Состояние поверхности раздела Состояние раздельных фаз | 1 1 |

Примечание: для топлив ТС-1, предназначенных для всех климатических зон, за исключением зоны 1 допускается температура начала кристаллизации не выше –50 0С

# КЕРОСИН   ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

ТŞ 05766698-12-96

Марка КТ-2

| № | Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 0С 50 % перегоняется при температуре 0С не ниже 90 % перегоняется при температуре 0С 98 % перегоняется при температуре, 0С не выше | 110-180 190 240-275 300 | ГОСТ 2177 Группа IV |
| 2 | Кислотность, мг КОН на 100 см3 керосина не более | 4,5 | ГОСТ 5985 |
| 3 | Зольность, % не более | 0,005 | ГОСТ 1461 |
| 4 | Концентрация фактических смол на 100 см3 керосина, не более | 40 | ГОСТ 8489 |
| 5 | Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | ГОСТ 19121 |
| 6 | Проба на медную пластину | Выдерж. | ГОСТ 6321 |
| 7 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутств. | ГОСТ 6307 |
| 8 | Содержание механических примесей | Отсутств. | П.4.2 |
| 9 | Содержание воды | Отсутств. | ГОСТ 2477 |
| 10 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже | 28 | ГОСТ 6356 |
| 11 | Плотность при 20 0С, кг/м3, не более | 825 | ГОСТ 3900 |

Примечание: Показатель 11 «Плотность при 20 0С» определяется только при поставке на экспорт.

# Бензины автомобильные неэтилированные

TŞ 05766698-28-2003

| № | Наименование показателей | Значение для марок |
| --- | --- | --- |
|  |  | А - 80 | А-92 | А -95 | А-98 |
| 1 | Октановое число, не менее: по моторному методу по исследовательскому методу | 76,0 80,0 | 82,5 92,0 | 85,0 95,0 | 88,0 98,0 |
| 2 | Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 бензина, не более | 5,0 |
| 3 | Индукционный период бензина, мин, не менее | 360 |
| 4 | Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | 0,05 |
| 5 | Испытание на медной пластинке | Выдерживает класс 1 |
| 6 | Цвет | От бесцветного до желтого |
| 7 | Плотность при 200С, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно |
| 8 | Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа | 35 – 70 |
| 9 | Фракционный состав: температура начала перегонки, 0С, не ниже пределы перегонки, 0С, не выше: 10% - летний период 10% - зимний период 50% 90% конец кипения, 0С, не выше доля остатка в колбе, %, (по объему) не более остаток и потери, % (по объему), не более | 35 80 75 120 190 215 2 4 |
| 10 | Индекс паровой пробки (ИПП), не более: летний период зимний период | 950 1250 |
| 11 | Кислотность, мг КОН на 100 см3, не более | 3,0 |
| 12 | Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | Не норми-руется, | 0,001 |
| 13 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей (ВКЩ) | Отсутствие |
| 14 | Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ

ТŞ 05766698-06-2005

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цетановое число, не менее | 45 |
| 2 | Фракционный состав: -50% перегоняется при температуре, 0С, не выше -96 % перегоняется при температуре, 0С, не выше | 290 360 |
| 3 | Кинематическая вязкость при 20 0С, сСт | 3,0-6,0 |
| 4 | Температура застывания, 0С, не выше | -10 |
| 5 | Температура помутнения , 0С, не выше | -5 |
| 6. | Температура вспышки определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже: -для тепловозных и судовых двигателей и газовых турбин -для дизелей общего назначения -для дизелей общего назначения | 62 40 50 |
| 7 | Массовая доля сера, % не более | 0,20 |
| 8 | Массовая доля меркаптановой серы, % не более | 0,008 |
| 9 | Содержание сероводорода | Отсутствие |
| 10 | Испытание на медной пластине | Выдерживает |
| 11 | Содержание ВКЩ | Отсутствие |
| 12 | Концентрация фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более | 40 |
| 13 | Кислотность, мг КОН на 100 см3, не более | 10 |
| 14 | Йодное число, г йода на 100 г, не более | 6 |
| 15 | Зольность, % вес, не более | 0,005 |
| 16 | Коксуемость 10 %-го остатка, % не более | 0,25 |
| 17 | Коэффициент фильтруемости, не более | 3,0 |
| 18 | Содержание механических примесей и вода | Отсутствие |
| 19 | Плотность при 20 0С, кг/м3 не более | 860 |

Примечания: 1Допускается с 1 марта по 1 ноября выработка и применение топлива с температурой застывания не выше 00С (без определения температуры помутнения) и содержанием воды не более «следы».2. Показатель – коэффициент фильтруемости  определяется в резервуарах перевалочной нефтебазы ТНПЗ, а завод гарантирует соответствие нормы, указанных в ТŞ.3. Показатель по пунктам 1,7,8,9, 15 определяется периодически, один раз в неделю

# МАЗУТ  ТОПОЧНЫЙ МАЛОСЕРНИСТЫЙ

TŞ 05766698-31-2003

| № | Наименование показателя | Норма для марки 100 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость при 1000С, не более условная, градусы ВУ или кинематическая, м2/с (сСт) | 10 71 |
| 2 | Зольность, %, не более | 0,07 |
| 3 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 1,0 |
| 4 | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 |
| 5 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 6 | Массовая доля серы, %, не более | 0,5 |
| 7 | Температура вспышки, 0С, не ниже В открытом тигле | 100 |
| 8 | Температура застывания, 0С, не выше | 42 |
| 9 | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, кДж/кг, не менее | 40530 |
| 10 | Плотность при 20 0С, кг/м3, не более | Не нормируется. Определение обязательно |

Примечание:

1.       Допускается в 1 и 4 кварталах температура вспышки в открытом тигле не ниже 65 0С  с указанием значения показателя в договорах и контрактах.

# Базовые масла

| СТП 05766698-105-2003 |
| --- |
| № | Наименование показателя | нормы |
|  |  | SN-80 | SN-180 | SN-350 | SN-600 | SN-1200 |
| 1 | Плотность при 20С, кг/м | 870 | 880 | 890 | 900 | 905 |
| 2 | Коэффециент рефракции при 20С | не нормируется, определение обязательно |
| 3 | Кинематическая вязкость при 100С, сСт | 2,8-3,2 | 4,8-5,5 | 8,7-9,2 | 12-12,5 | 18-21 |
| 4 | Кинематическая вязкость при 40С, сСт | 13-17 | 27-37 | 61-75 | 90-110 | 220-260 |
| 5 | Температура застывания С, не выше | -12 | -12 | -12 | -9 | -9 |
| 6 | Температура вспышки С, не выше | 170 | 205 | 220 | 225 | 250 |
| 7 | Индекс вязкости, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 |
| 8 | Цвет по ASTM, не более | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Содержание серы, %, не более | 0,03 |
| 10 | Кислотное число, мг. КОН/1г масла не более | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 11 | Зольность, %, не более | 0,005 |
| 12 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,005 |