КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТВЁРДОТОПЛИВНЫЕ

«БУРЖУЙТМ»

Инструкция по обслуживанию и монтажу котла

Паспорт

10кВт                      12кВт                    18кВт                    15кВт                    20кВт

УКРАИНА

г. Харьков  2015

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор качественного и надежного котла БУРЖУЙТМ!

Вы стали обладателем надежного и качественного котла, отвечающего последним требованиям европейских стандартов.

Рекомендуем внимательно прочесть настоящую инструкцию. Соблюдение требований «Инструкции» обеспечат безопасную и долговечную работу котла и всей системы отопления.

Оформляя покупку, внимательно осмотрите котел, комплектующие, прилагаемые документы и убедитесь:

- В отсутствии видимых механических повреждений;

- Проверьте комплектность котла;

- Проверьте правильность заполнения Гарантийного талона и распишитесь.

- Основные сведения.

  - Котел «БуржуйТМ» предназначен для теплоснабжения помещений, оборудованных системами водяного отопления любого типа (открытого, закрытого, комбинированного).

  - Котёл стальной твердотопливный «БуржуйТМ» предназначен для работы на различных видах твердого топлива.

  - Топка котла приспособлена для режима длительного сжигания дров, антрацита и других марок угля. При необходимости могут использоваться другие виды твердого топлива, с соответствующей корректировкой мощности котла.

  - С помощью дополнительного оборудования, котел может быть оснащен терморегулятором, краном Маевского, группой безопасности котла, дополнительным предохранительным клапаном, регулятором первичной тяги котла или всеми этими дополнительными опциями вместе.

  - Основные технические характеристики котлов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики котлов

| № п/п | Наименование характеристики | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | БуржуйТМ КП10 | БуржуйТМ КП12 | БуржуйТМ КП18 | БуржуйТМ К15 | БуржуйТМ К20 |
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 10 | 12 | 18 | 15 | 20 |
| 2 | Отапливаемая площадь до м2 | 100 | 120 | 180 | 150 | 200 |
| 3 | Объем теплоносителя (воды) в котле, литров, не менее | 32 | 48 | 88 | 56 | 103 |
| 4 | КПД при работе в отопительном режиме, % не менее | 80 |
| 5 | Эффективное рабочее давление, МПа | 0,1 МПа (1 атмосфера) |
| 6 | Максимальное рабочее давление, МПа | 0,2 МПа (2 атмосферы) |
| 7 | Эффективная температура теплоносителя, °С | min 60 °C - max 90 °C |
| 8 | Расход каменного угля, кг/час | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
| 9 | Наружные размеры дымохода, мм | Д140 | 80х311 |
| 10 | Площадь сечения дымохода, м2 | 0,0091 | 0,0188 |
| 11 | Минимальная высота дымохода, от уровня колосников до верхнего среза трубы, м | 6 |
| 12 | Диаметр входного и выходного патрубков, дюйма | G1 1/4 | G 2” |
| 13 | Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина | 600 372 631 | 718 450 560 | 749 450 830 | 718 450 543 | 747 450 813 |
| 14 | Масса кг, не более | 76 | 87 | 128 | 77 | 112 |

2. Требования техники безопасности.

2.1. При монтаже и обслуживании котла соблюдайте «Правила пожарной безопасности».

2.2. К обслуживанию котла допускаются только лица, достигшие 18 лет, изучившие настоящую Инструкцию.

2.3. Использовать котёл только по прямому назначению согласно разделам 1, 5 и 6 данной «Инструкции», иные способы и назначения использования котла строго ЗАПРЕЩЕНЫ.

2.4. Любая самостоятельная переделка или вмешательство в конструкцию котла ЗАПРЕЩЕНА.

2.5. Установка расширительного бачка открытого или закрытого типа обязательна!

2.6. Помещение, где устанавливается котёл, должно иметь вентиляцию и дымоход соответствующего сечения и длины (смотрите таб. 1).

2.7. Котёл устанавливать на несгораемую основу на расстоянии не менее 0,5м от пожароопасных конструкций. Перед котлом на полу необходимо закрепить металлический лист толщиной 2 мм, размером не менее 50х50см, на лист асбеста, базальтового картона или другого негорючего теплоизолирующего материала.

2.8. Отбор воды из системы водяного отопления ЗАПРЕЩЕН.

2.9. Во избежание прекращения циркуляции и выхода котла из строя не допускается его работа с пустой или не полностью заполненной системой отопления. Уровень воды в расширительном бачке не должен опускаться ниже 1/4 его высоты.

2.10. При эксплуатации котла, температура воды не должна превышать 90°С. При перегреве котла свыше 90°С или при наличии стуков в котле (кипения) следует затушить котёл - удалить жар из топки, открыть дверцы котла и заслонку дымохода. Допускается затушить котел, засыпав горящие угли песком. Тушить топливо на колосниках заливкой воды - ЗАПРЕЩЕНО.

2.11. ЗАПРЕЩЕНО устанавливать запорные устройства, препятствующие циркуляции воды через котёл или сообщению системы с атмосферой через расширительный бачок. ЗАПРЕЩЕНО осуществлять растопку котла при замерзшей воде в расширительном бачке или стояке. В случае установки регулирующих вентилей у каждого отопительного прибора (радиатора), одновременное закрытие всех вентилей не допускается.

2.12.	Нельзя размещать на котле или в близости от него легковоспламеняющиеся материалы и жидкости, применять их для растопки котла.

2.13.	В случае проникновения в котельную легковоспламеняющихся газов или паров, а также во время проведения работ, при которых повышается риск возникновения пожара (например: сварочные, малярные), котёл следует затушить.

2.14.	ОСТОРОЖНО! Быстрое заполнение горячего котла холодной водой может вывести его из строя.

2.15.	При работе котла дверцы должны быть плотно закрыты. Резкое открывание дверцы не допускается. Открывая дверцу, не стойте напротив проёма топки.

2.16.	Пребывание детей, лиц с физическими или ментальными расстройствами вблизи котла без надзора не допускается.

2.17.	Следите за технической исправностью котла и системы водяного отопления. Своевременно выполняйте ремонт системы отопления, очистку дымохода и котла от сажи проводите ежемесячно.

3. Устройство котла.

3.1.	Котёл (рис.1) представляет собой сварную конструкцию из листовой стали, состоящую из камеры сгорания и корпуса котла (теплообменника).

3.2.	Камера сгорания ограничена снизу и по бокам корпусом котла, сверху чугунной или сварной плитой (6), разделена колосниковой решеткой (10) на топку и зольник (поддувало).

3.3.	В корпусе котла циркулирует вода («водяная рубашка»), служащая теплоносителем.

3.4.	На передней стенке корпуса расположены: сверху - дверца топки (1) - для загрузки твердого топлива, очистки топки и дымохода котла; снизу - дверца зольника (поддувала) (2) - для обслуживания колосниковой решетки (10) и зольника.

3.5.	На стенке корпуса предусмотрена возможность подключения дымохода (7); сбоку с обеих сторон в нижнем углу патрубок - для приема воды из отопительной системы (11); в верхнем углу патрубок - для подачи воды в систему (12). Для удобства монтажа возможна установка дымоходной приставки для перехода на круглые трубы (приобретается отдельно).

3.5.1 С обеих сторон корпуса предусмотрена возможность подключения электрических тэнов.

3.6.	Корпус котла не закрыт декоративной обшивкой для снижения себестоимости котла и увеличению отдачи тепла в помещение.

3.7.	Для регулировки горения, в дымоходе котла размещена заслонка (8). Положение ручки (9) соответствует положению заслонки в дымоходе котла: вдоль оси дымохода - полностью открыто, поперёк дымохода - полностью закрыто.

3.8.	Для регулировки подачи воздуха под колосники дверца зольника, которую можно регулировать как вручную регулировочным винтом шторки, так и автоматически - цепочкой терморегулятора.

3.9.	Втулка (3) с резьбой 3/4 G под механический регулятор тяги, а также втулка под термометр (4).

| БуржуйТМ КП10 | БуржуйТМ КП12 | БуржуйТМ КП18 |
| --- | --- | --- |

БуржуйТМ                                                                           БуржуйТМ

К15                                                                    К20

Рис. 1. Устройство котла

4. Комплект поставки.

4.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2. Комплектация котлов

| № | Наименование | БуржуйТМ КП10 | БуржуйТМ КП12 | БуржуйТМ КП18 | БуржуйТМ К15 | БуржуйТМ К20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел в сборе шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Решетка колосниковая, мм | 200х300 | 200х300 | 200х300 - 2шт. | 200х300 | 200х300 - 2шт. |
| 3 | Плита одноконфорочная | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | Плита двухкомфорочная | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Паспорт | 1 |

5. Подготовка к работе.

- Распаковать котёл. Извлечь из топки дверцы и комплектующие детали.

- Подключить котёл к отопительной системе и заполнить ее водой.

- Установить колосниковую решетку и дверцы.

- Для лучшей циркуляции воды и отопительной системе рекомендуется устанавливать котёл как можно ниже относительно радиаторов отопления (см. рис.4 и 5).

- Дымоход котла подсоединяется к дымовой трубе (рис.2). Сечение дымовой трубы должно быть не менее - d 150мм; высота от уровня колосниковой решетки до верхнего среза дымовой трубы должна быть не менее расчётной (см. таб.1); дымовой канал должен выступать над коньком крыши не менее чем на 50 см. Внутренняя поверхность дымовой трубы должна быть гладкой, без трещин и сужений.

- В нижней части канала необходимо предусмотреть ревизионное окно для чистки сажи.

- Трубопроводы системы водяного отопления выполняются из водопроводных труб. Рекомендуемые диаметры труб: главного стояка от котла – 2 дюйма - наружный диаметр

(60 мм);

разводящие магистрали 	- 1 1/4...1 1/2 дюйма;

проводки к радиаторам - 1/2...1 дюйма;

Занижение диаметра трубы приводит к ухудшению циркуляции воды в системе.

5.8.	Подключение котла к системе осуществляется только при помощи резьбовых соединений диаметром 2 дюйма, использование  сварки запрещается.

5.9.	Соединение труб в самой системе может производиться на резьбе и сваркой. При монтаже трубопроводов сваркой рекомендуется оставлять минимум резьбовых соединений для разборки и сборки системы.

5.10.	Рекомендуемая схема подсоединения котла к отопительной системе  приведена на рис.4 и 5. Стояки устанавливать вертикально. Горизонтальные трубопроводы прокладывать с уклоном по направлению движения воды (сверху - вниз). Величина уклона должна быть не менее 10 мм на одном погонном метре разводящей или сборной магистрали. Уклоны ответвлений к нагревательным приборам - не менее 10 мм на всю длину проводки.

5.11.	На подающем стояке (выходной трубе) системы отопления, котлом и запорной арматурой должен быть установлен предохранительный клапан не более 0,2МПа (2 атмосферы).

5.12.	Расширительный бак открытого типа (рис.4) устанавливается в  наивысшей точке системы. Он должен иметь постоянно открытое заливное отверстие в верхней части и переливную линию на верхней боковой поверхности, для слива излишней воды из системы в канализацию.

Рис.4 Схема открытой системы водяного отопления, применяется

  - Расширительный бак мембранного типа (рис.5) устанавливается для закрытой системы отопления. Объём расширительного бака системы отопления зависит от объема и рассчитывается при проектировании системы отопления.

5.14. Для полного слива воды из системы в самой нижней её точке установить кран слива воды (рис.4 и 5), возможна замена на резьбовую пробку.

5.15. Перед началом эксплуатации система заполняется водой из водопровода через кран слива воды (рис.4 и 5) снизу вверх, до начала перелива из расширительного бачка. Доливать воду в систему возможно через воронку.

Рис.5 Схема закрытой системы водяного отопления, применяется расширительный бак закрытого типа

6. Обслуживание и эксплуатация.

- Перед растопкой котла, проверить уровень воды в расширительном бачке, который должен быть заполнен не менее чем на 1/4 объема и убедиться в отсутствии льда в системе.

- При эксплуатации котла в закрытой системе водяного отопления при температурах 30-40°С давление в системе и пневматической части расширительного бака не должно различаться, и его необходимо поддерживать периодической подачей воды в систему и подкачивать пневматическую часть расширительного бака.

- Полностью открыть: заслонку дымохода (рис.1) и шторку подачи воздуха, а при слабой тяге и дверцу зольника.

- Проверить наличие тяги визуально, используя пламя спички расположенной в просвете топки.

- Растопка: заполнить топку сухими дровами на половину объема и поджечь снизу. Когда начнется горение верхнего слоя можно производить загрузка угля или другого твёрдого топлива. Загрузку угля производить небольшими порциями.

- Загрузку, шуровку и чистку колосниковой решётки от шлака производить без задержек, не допуская длительного поступления холодного воздуха в топку. Чистку зольника и пазов колосниковой решётки производить не реже 1 раз в сутки.

6.7. Для быстрого разогрева котла следует чаще забрасывать топливо малыми порциями, наращивая толщину горящего слоя. При этом заслонка дымохода (рис.1) дверца зольника  должна быть полностью открыта.

6.8. При необходимости снизить температуру воды в котле следует частично прикрыть заслонку дымохода (рис. 1) дверцу зольника.

6.9. Золу, накопившуюся в зольнике, регулярно выбирать через открытую дверцу зольника, оставив весь горящий уголь (жар) в топке, после чего загружать очередную порцию топлива.

6.10. При эксплуатации котла уровень воды в расширительном бачке (рис.4) не должен опускаться ниже 1/4 его высоты. Для этого необходимо периодически пополнять систему водой. Если уровень воды занижен, прекращается циркуляция воды в системе. В этом случае необходимо:

- при температуре воды до 90°С и отсутствия постукиваний (кипения) в котле медленно пополнить систему водой через расширительный бачок;

- при температуре воды свыше 90°С и при наличии стуков в котле (кипения) следует затушить котел - удалить жар из топки. После охлаждения воды в котле до 70°С пополнить систему водой и вновь растопить котёл (п.6 и 5).

6.11.  Во время эксплуатации температура горячей воды в котле должна поддерживаться не выше 90°С. В случае, если в зимнее время требуется прекратить отопление на срок свыше суток, необходимо полностью удалить воду из системы через кран слива воды (рис.4 и 5) во избежание размораживания системы.

6.12. Рабочий диапазон температур котла от 60°С до 90°С. При работе котла с температурой ниже 60°С на стенках котла конденсируется содержащийся в топочных газах пар, возникает низкотемпературная коррозия, которая сокращает срок службы котла. Так же смолистые вещества накапливаются на поверхностях теплообменника и дымохода, что снижает мощность котла, и даже может привести к воспламенению смолистых отложений.

  - Для устранения накипи в водогрейном пространстве, рекомендуется проводить чистку котла раз в три года, а при повышенной жёсткости воды - раз в год. Накипь удаляют химическим способом, для чего используют раствор ингибированной соляной кислоты, или раствор кальцинированной соды, или иное средство устраняющее накипь.

  - После окончания отопительного сезона необходимо: удалить топливо и золу из камеры сгорания, тщательно очистить котёл и дымоход.

7. Правила хранения.

7.2. Отгрузка, хранение и транспортировка котла производятся в упаковке предприятия - изготовителя в вертикальном положении,  в один ряд по высоте.

7.3. Условия хранения котлов на складах и в торговых организациях должны обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений и коррозии.

8.	Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование и внешнее проявления неисправности | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воды в котле +90°С, а нагревательные приборы остаются холодными (отсутствие циркуляции) | - Недостаточное количество воды в системе | - Дополнить систему | См. пп.5.15 и 6.10 |
|  | - Неправильный монтаж труб системы отопления. Наличие завоздушенных участков системы. | - Выполнить монтаж верно, выпустить воздух из системы. Заполнить систему только через вентиль заполнения системы. (см. рис. 4) | См. пп.5.7, 5.10 и рис.4,5 |
| Утечка продуктов сгорания в помещение (дымление) | Нет тяги в дымоходе -слишком низкая дымовая труба - слишком малое сечение дымохода - закупорен дымоход или загрязнен котёл | - удлинить дымовую трубу - увеличить сечение дымовой трубы -очистить дымоход и котел | См. пп.5.5 и рис.3а, рис.3б |
| Повышенный расход топлива, снижение эффективности отопления | Сажистые и зольные отложения на поверхностях топки и теплообменников | Очистить поверхность топки и теплообменников | См. пп.6.6, 6.9 и 2.17 |

9. Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок - 36 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Для дистрибьютора срок отсчитывается со дня продажи потребителю. При поставке котлов на экспорт гарантийный срок исчисляется с момента пересечения государственной границы Украины.

  - Предприятие - изготовитель гарантирует надлежащую работу котла при условии соблюдения требований настоящего паспорта.

  - Предприятие-изготовитель не несет ответственности за поломки, возникшие в результате неправильного использования, транспортировки или хранения котла владельцем.

  - После продажи котла покупателю предприятие-изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям изделия, не несет ответственности за неправильный выбор модели котла по отношению к размерам отапливаемых площадей. Подбор модели котла рекомендуется выполнять при содействии консультантов.

  - Несущественные дефекты не влияют на потребительную стоимость котла и гарантии на них не распространяются.

  - В случае выхода из строя в течение гарантийного срока, какого - либо узла или котла в целом по вине предприятия-изготовителя, владельцу производят замену котла или дефектного узла.

  - Для получения прав гарантийного обслуживания необходимо предоставить: чек о покупке.

  - Контрольный и Гарантийный талоны без дат, печатей и подписей, а также с исправлениями, подписанные лицами, не имеющими на это права, являются недействительными.

  - Претензии с приложением оформленного гарантийного талона направляются предприятию-изготовителю. По требованию предприятия владелец высылает также дефектный узел или котёл.

  - В случае изменения конструкции или доработки котла владельцем, претензии по качеству не принимаются.

  - По истечении гарантийного срока, все узлы и детали котла могут быть куплены у дистрибьюторов БуржуйТМ или на Предприятии-изготовителе.

Спасибо за покупку!

ООО "СТС-07"

10. Свидетельство о приемке.

Отметки о продаже.

Котел ______________________________________________________________________

Заводской номер ____________________________________________________________

соответствует САИН._________________________________________________________

и признан  годным для эксплуатации.

Дата выпуска  «___» ____________________ 20    г.

Мастер ОТК

Подписи покупателя

Претензий к внешнему виду отопительного аппарата не имею

________________________________________________/_________________________/.

С руководством по эксплуатации ознакомлен ___________________________________.

С условиями гарантии ознакомлен ____________________________________________.

Наименование торгующей организации

__________________________________________________________________________.

Дата продажи «____» _________________ 20    г.

Штамп торгующей организации

Подпись продавца _______________________________/__________________________/.

11. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН

на установку котла БуржуйТМ -________________

заводской №_____________________________

- Дата установки котла «___» 20____ г.

- Адрес установки котла _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Адрес и телефон жилищно-эксплуатационной конторы __________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Кем произведен монтаж (наименование организации)  __________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Кем произведены (на месте установки) регулировка и настройка котла (наименование организации, должность, фамилия) __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Дата ввода котла в эксплуатацию «  	»_________20__ г.

- Инструктаж прослушан, правила пользования котлом усвоены.

Фамилия абонента_______________________________	Подпись ______________

«___»___________	20___	г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт котла БуржуйТМ -________________

Изъят «___»_________20___г.   			 Слесарь ФИО__________

Линия отреза_____________________________________________________________________________________________

ТАЛОН

на гарантийный ремонт

Заводской №___________

Продан торговой организацией___________________________________________

«____»__________20____г.

Штамп магазина					(подпись)_______________

Владелец и адрес установки котла _______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С условиями гарантии ознакомлен ___________________	подпись

Выполнены работы по устранению неисправностей (выявлены дефекты)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________«____	»__________ 20_____г.

Слесарь_____________________			Владелец___________________