# Пошаговая фото-инструкция по сборке мотоцикла Soul Charger

По многочисленным просьбам наших клиентов компания “Mechanikus” представляет Вашему вниманию пошаговую фото-инструкцию по сборке мотоцикла Soul Charger с подробным описанием.

Итак, что же делать  если Вы приобрели  мотоцикл  Soul Charger «в коробке»:

1. Освободите коробку от пластиковых шлеек и разорвите по нижнему и боковому контуру.

2. Аккуратно извлеките все упакованные элементы а также снимите верхнюю часть металлического каркаса.

3.  Аккуратно приподнимите заднюю часть мотоцикла, чтобы достать крыло.

4. Установите задние амортизаторы.

5. Установите центральную и боковую подножки.

6. Установите все рулевые элементы, закрепите руль, а также установите приборную панель.

7. Установите переднее колесо, после чего закрепите крыло и продернув через фиксирующее кольцо трос спидометра подсоедините его.

8. Закрепите передние поворотники и фару, а также установите передний щиток.

9. Установите багажник и задние поворотники.

10. Установите задний тормоз и подключите его к заднему барабану, после чего установите задний глушитель и откидную ножку пассажира.

11. Установите лапку переключения передач, а также дуги безопасности.

12. Заправьте аккумулятор кислотой из набора и подключите его.