# Пошаговая фото-инструкция по сборке макси-скутера Soul Evolution (Storm)

По многочисленным просьбам наших клиентов компания “Mechanikus” представляет Вашему вниманию пошаговую фото-инструкцию по сборке макси-скутера Soul Evolution с подробным описанием.

Итак, что же делать,  если Вы приобрели  мопед  Soul Evolution «в коробке»:

1.       Уберите все пластиковые шлейки, картон, а также металлический каркас вокруг мопеда.

2.       Аккуратно распакуйте все остальные детали.

3.       Установите руль и закрепите его винтом.

4.       Установите задние амортизаторы на соответствующие места и закрепите винтами.

5.       Закрепите тормозной суппорт на передней вилке.

6.       Установите переднее колесо. Обратите внимание на правильное расположение привода спидометра и проставочной втулки. Обязательно проверьте плавность вращения колеса, а также работу переднего тормоза.

7.       Закрепите задний спойлер.

8.       Соедините две части переднего крыла между собой, после чего проденьте крыло между перьями вилки и закрепите крыло.

9.       Установите лицевую часть  пластика руля (головы), предварительно подсоединив разъемы контактов переключателей света, и закрепите винтами со стороны спидометра.

10.   Заправьте аккумулятор и подключите его, после чего закройте крышкой.