МИНИСЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Измельчитель веток-дровокол

ТУ У 28.3-2450916556-002:2012

Инструкция по эксплуатации

г. Полтава

- г.

- Назначение

Измельчители веток-дровоколы (далее измельчители) предназначены для переработки-измельчения ветвей диаметром до 80 мм и заготовления топливного материала для дровяных печек. Могут подключатся:

к мотоблокам, мототракторам  мощностью от 8 л.с. с помощью ременной передачи к переднему валу отбора мощности и жестко закрепляются к передней части мотоблока с помощью специального крепежа.

к минитракторам - подключаются сзади к трехточечному прицепному. В действие приводятся с помощью карданного вала. Оптимальные обороты двигателя 1200 об/мин.

Могут приводится в действие от электродвигателя с помощью ременной передачи. Понижение оборотов двигателя происходит с помощью маховика. Двигатель рекомендуется использовать 3-х фазный, мощностью 5,5-7,5 кВт.

Прочная, удобная конструкция обеспечивает надежную  работу и производительность не менее 4 м3/час. Измельчители можно использовать не только в домашних условиях, но и в лесу, лесополосе и так далее. Работают как с сухим, так и с влажным материалом  любой породы дерева.

- Основные технические параметры

| Модель измельчителя | Под электродвигатель | Под мотоблок, мототрактор | Под минитрактор |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. производ. | 4 куб.м/час | 4 куб.м/час | 4 куб.м/час |
| Количество ножей, шт | 8 | 8 | 8 |
| Толщина стенок корпуса, мм | 5 | 5 | 5 |
| Макс. диаметр веток, мм | 80 | 80 | 80 |
| Длина полученных заготовок, см | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Обороты на рабочих валах, об/мин | 190-220 | 190-220 | 190-220 |
| Конструкционные габариты, мм | 870х1200х1050 | 850х1700х1150 | 730х1200х790 |
| Габариты режущего модуля, мм | 240х210х500 мм | 240х210х500 | 240х210х500 |
| Вес режущего модуля, кг | 54 | 54 | 54 |
| Общий вес, кг | 93 | 107 | 100 |

- Главные конструктивные узлы

А. Под мотоблок, мототрактор (рис. 1):

- Рама. 2. Бункер загрузки. 3. Бункер выгрузки.

4. Стол. 5. Конус. 6. Корпус с ножами. 7. Колеса. 8. Шкив. 9. Прицепное.

Рис. 1

Б. Под электродвигатель (рис. 2):

1. Рама. 2. Бункер загрузки. 3. Бункер выгрузки. 4. Стол.     5. Конус. 6. Корпус с ножами. 7. Шкив.

Рис. 2

В. Под минитрактор (рис. 3):

1. Корпус с ножами. 2. Конус. 3. Стол. 4. Бункер загрузки.  5. Бункер выгрузки. 6. Кардан. 7. Фаркоп.

Рис. 3

- Подготовка к работе

Внимание! Перед началом работы необходимо проверить прочность крепления всех узлов измельчителя, натяжку ремня, плавность вращения ножей, конуса.

Работа: ветки диаметром до 80 мм подаются в бункер загрузки, захватываются и измельчаются в размер 10-12 см. Чтобы разрубить полено, достаточно поставить его к вращаемому конусу и с небольшим усилием надавить, после чего конус вкручивается в полено и раскалывает его  на части.

Более полную информацию по эксплуатации измельчителей можно найти на сайте: 708-2441412 mechanikus.com.ua

5. Техническое обслуживание и правила хранения

Своевременное и качественное техническое обслуживание обеспечивает бесперебойную работу измельчителей   и увеличивает срок службы. После каждого окончания работы необходимо очищать поверхность ножей и режущего конуса от остатков древесины, смазывать жидкой смазкой.

При подготовке к хранению, кроме этого, снять приводные ремни и смазать подшипниковые узлы.

- Указания по технике безопасности

При работе следить за тем, чтобы поблизости с измельчителем веток не находились люди. Проверять  прочность крепления вращающихся частей и соединений. Не измельчать ветки толще 80 мм. Работать в спецодежде.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации дровоколов  один год со дня продажи.