Измельчитель веток+колун дров

AGROMARKA

Инструкция по эксплуатации

Назначение

Измельчители веток предназначены для переработки-измельчения ветвей диаметром до 85 мм и заготовления топливного материала. Подключаются:

к мотоблокам,мощностью от 8 л.с. с помощью ременной передачи к переднему валу отбора мощности и жестко закрепляются к передней части мотоблока с помощью специального крепежа.

Могут приводится в действие от электродвигателя (3-х фазный, мощностью 5,5-7,5 кВт.) и от бензинового двигателя мощностью 6,5 л.с., с помощью ременной передачи. Понижение оборотов двигателя происходит с помощью маховика. В измельчителе веток под бензиновый двигатель эту функцию выполняет автомобильное колесо (оно должно быть обязательно отбалансированное).

Прочная, удобная конструкция обеспечивает надежную  работу и производительность не менее 4 м3/час. Измельчители можно использовать не только в домашних условиях, но и в лесу, лесополосе и так далее. Работают как с сухим, так и с влажным материалом  любой породы дерева.

Устройство оборудовано регулированными ножами , сделанными из спецстали, которые легко снимаются

и затачиваются.

Технические параметры

| Модель измельчителя | Под бензиновый двигатель | Под электродвигатель | Под мотоблок, мототрактор |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. производ. | 4 куб.м/час | 4 куб.м/час | 4 куб.м/час |
| Количество ножей, шт | 8 | 8 | 8 |
| Толщина стенок корпуса, мм | 5 | 5 | 5 |
| Макс. диаметр веток, мм | 85 | 85 | 85 |
| Длина полученных заготовок, см | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Обороты на рабочих валах, об/мин | 190-220 | 190-220 | 190-220 |
| Конструкцион-ные габариты, мм | 810х610х920 | 870х1200х1050 | 850х1700х1150 |
| Габариты режущего модуля, мм | 240х210х500 | 240х210х500 | 240х210х500 |
| Вес режущего модуля, кг | 55 | 55 | 55 |
| Общий вес, кг | 85 (без двигателя) | 93 | 107 |

Под электродвигатель :1. Рама. 2. Бункер загрузки. 3. Бункер выгрузки. 4. Стол.     5. Конус. 6. Корпус с ножами. 7. Шкив.

Под бензиновый двигатель :

1. Корпус с ножами. 2. Двигатель. 3. Конус. 4. Стол. 5. Бункер выгрузки. 6. Колесо-маховик (в комплект поставки не входит). 7. Бункер загрузки

Подготовка к работе

Внимание! Перед началом работы необходимо проверить прочность крепления всех узлов измельчителя, натяжку ремня, плавность вращения ножей, конуса.

Работа: ветки диаметром до 80 мм подаются в бункер загрузки, захватываются и измельчаются в размер 10-12 см. Чтобы разрубить полено, достаточно поставить его к вращаемому конусу и с небольшим усилием надавить, после чего конус вкручивается в полено и раскалывает его  на части.

Техническое обслуживание и правила хранения

Своевременное и качественное техническое обслуживание обеспечивает бесперебойную работу измельчителей   и увеличивает срок службы. После каждого окончания работы необходимо очищать поверхность ножей и режущего конуса от остатков древесины, протереть насухо. При подготовке к хранению, кроме этого, снять приводные ремни.

Указания по технике безопасности

При работе следить за тем, чтобы поблизости с измельчителем веток не находились люди. Проверять  прочность крепления вращающихся частей и соединений. Не измельчать ветки толще 80 мм. Работать в спецодежде.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации дровоколов  один год со дня продажи.