Інструкція

GSM Сигналізація

SPARTA A-500

GSM сигналізація з ЖК дисплеєм

(99 безпровідних+ 8 провідних зон)

GSM сигналізація

[Передмова]

Дякуємо вам за вибір безпровідної системи охоронної сигналізації Sparta A-500.

Дана сигналізація використовує передові цифрові технології кодування сигналу. Інтелектуальна система управління сигналізацією, крім своїх охоронних функцій виконує також функції виявлення пожеж, та виявлення витоку газу чи затоплення при використанні відповідних сповіщувачів які не йдуть в комплекті.

Ця система може бути широко використана в будинках, квартирах, дачах, магазинах та ресторанах.

Увага! Перед установкою і використанням, пропонуємо вам прочитати дане керівництво.

[Загальні характеристики]

- Застосовування передових технологій мобільного зв'язку. Підтримка SMS і телефонного сигналу(GSM).

- 8 дротових охоронних зон і 99 бездротових охоронних зон.

- LCD-дисплей.

- Вбудований годинник.

- Легкість в експлуатації

- Звукове підтвердження операцій.

- Сигналізація автоматично відправляє СМС при малопотужному заряді акумулятора.

- Сигналізація автоматично відправляє CМС коли живлення пропало чи з’явилось.

- Вбудований модуль бездротової передачі, може бути закодований з бездротовою сиреною.

- Дозвон на 6-ть запрограмованих телефонних номерів при тривозі.

- Відправка SMS на 2-ва запрограмованих номера при тривозі.

- Вбудований диктофон голосового повідомлення.

- Програмування схеми постановки та зняття за розкладом.

- Можливість призначення типу зон: 24-годинна, тривожна з викликом, з затримкою,  і т.д.

- За допомогою сигналізації можна здійснювати дзвінки з клавіатури яка розміщена на сигналізаційній панелі.

- Бездротове кодування: дозволяє легко додати бездротові аксесуари.

- Журнал подій: сигналізація автоматично записує 40 тривожних подій.

- Дистанційне керування, здійснюється за допомогою СМС та за допомогою дзвінка.

- Вбудований літієвий акумулятор: дозволяє працювати сигналізації навіть при відключенні живлення.

[Установка сигналізації]

Блок сигналізації повинен бути встановлений в центрі території(радіус дії 100-150 м), що охороняється, а також подалі від усіх предметів які можуть запобігти кращому прийому сигналу, в першу чергу подалі від всіх бездротових сповіщувачів.

Зверніть увагу, що блок сигналізації краще тримати подалі від великогабаритних металевих предметів і побутової техніки, що виробляє високу частоту. Також потрібно уникати залізобетонних конструкцій і протипожежних дверей.

Опис блоку сигналізації:

Задня панель блоку сигналізації:

Контакти для з’єднання зовнішніх пристроїв:

LCD – Дисплей:

Установка і використання інфрачервоного сповіщувача:

На блоці сигналізації, біля контактів для з’єднання зовнішніх пристроїв поставити перемикач в режим ON, для вмикання. Установка інфрачервоного сповіщувача здійснюється на висоті 2.2 метра від рівня підлоги, і кут повинен складати 90 градусів це дозволить краще детектувати та приймати сигнал.

Спосіб установки: Вийміть кронштейн, вставте кронштейн в нижній паз корпусу, зробіть два отвори в стіні, і закріпіть підставку двома гвинтами, а потім надійно зафіксуйте підставку, також відрегулюйте кут виявлення сповіщувача на краще положення, після установки перевірте спрацювання сповіщувача у зоні ймовірного проникнення.

Слід звернути увагу на наступне з установкою інфрачервоного сповіщувача:

1. Не ставте сповіщувач біля вікна;

2. Ставити сповіщувач краще в зоні виявлення, і щоб нічого не заважало інфрачервоному сповіщувачу отримувати сигнал: великі меблі, двері, шафи і т.д.

3. Уникати більше одного сповіщувача в одному і тому ж місці, так як вони, можуть заважати один одному.

4. Уникати високих температур, не ставити біля печей, кондиціонерів, машин та інших нагрівних пристроїв які можуть викликати помилкову тривогу.

5. Блоку сигналізації необхідно близько 3 хвилин, щоб сприйняти навколишнє середовище, після включення.

6. Сповіщувач призначений тільки для використання всередині приміщень. (Не встановлювати на відкритому повітрі).

Магнітний сповіщувач установка і використання

Сповіщувач відкриття встановлюється на дверях або вікнах. Спочатку потрібно вибрати правильне місце і тільки потім зафіксувати на липкий бік сповіщувача.

1.Частина А магніт і частина B геркон повинні бути встановлені окремо.

2.Відстань між магнітом і герконом не повинна бути більша чим 1 см.

3.Якщо ж індикатор сповіщувача блимає кожну секунду то це означає що все працює справно, якщо ж ми бачимо що індикатор світиться постійно то це вказує на низький заряд акумулятора.

5. Частина B може бути зафіксована за допомогою гвинтів або саморізів.

[Функціональні настройки]

1.Інціалізація

Вставте підготовлену SIM карту(зніміть пін код, та видаліть всі контакти та смс) і підключіть джерело живлення та увімкніть систему - всі світлодіоди вмикаються на 4 секунди і ви почуєте характерний звук. Система увійшла в режим ініціалізації. Після появи поточного часу на дисплеї індикатор GSM почне блимати – це означає, що система шукає сигнал GSM оператора. Після реєстрації в мережі GSM, індикатор GSM вимкнеться і система видасть довгий гудок - вона готова до роботи і знаходиться в режимі « Охорони».

2.Системні налаштування, вхід в режим програмування

У стані зняття з охорони, введіть 4 значний пароль за допомогою клавіатури і натисніть кнопку [#] для підтвердження. Ви почуєте голосову підказку: «Please enter instruction!». Ви можете виконувати різні налаштування неодноразово, поки система зберігається в режимі налаштування. Система вийде з режиму налаштування і повернеться, в режим зняття з охорони, якщо ви не натиснете будь-яку кнопку на клавіатурі протягом 40 секунд.

Примітка: системний пароль за замовчуванням [6666].

Послідовність дій: [XXXX] → [#]

Х означає: 4-цифри програмного паролю.

LCD дисплей

3.Вихід з режиму програмування

Натисніть [*] і [#] за допомогою клавіатури, блок сигналізації видасть довгий гудок і система вийде з режиму програмування. В цей час індикатор [SET] згасне, і система повертається в режим зняття з охорони.

Послідовність дій: [*] → [#]

4. Кодування ПДК (Пульта дистанційного керування)

У режимі програмування, використайте клавіатуру, щоб ввести [21], потім натисніть [#] для підтвердження. Основний блок видасть довгий звуковий сигнал, і ви почуєте "remote control coding". Натисніть кнопку на бездротовому пульті дистанційного керування, сигналізація видасть довгий звуковий сигнал, і ви почуєте "coding completed"

Код наступного пульта дистанційного керування буде відображатися на LCD-дисплеї автоматично, коли кодування попереднього буде завершено.

Послідовність дій: [21]]

Примітки: Пульт дистанційного керування може бути закодований тільки один раз. Ви можете додати не більше 5 ПДК.

LCD-дисплей:

5.Видалення ПДК

У режимі установок, за допомогою клавіатури введіть [22], потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація подасть довгий звуковий сигнал, і індикатор блимне одноразово. Ви почуєте голосову підказку "delete completed"

Послідовність дій: [22] → [#]

LCD-дисплей:

6.Кодування бездротового сповіщувача, налаштування

У режимі програмування, використайте клавіатуру для введення [23] функції, а потім введіть номер зони охорони яку ви хочете закодувати [02~ 99], а потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація подасть довгий звуковий сигнал, а відповідна зона охорони відобразиться на екрані. Ви почуєте голосову підказку "detector completed".

Потім бездротовий сповіщувач подасть на панель сигналізації сигнал, після отримання сигналу, панель видасть довгий звуковий сигнал, і ви почуєте " coding completed ".

Послідовність дій: [23] → [ХХ] → [#]

XX вказує: 02 ~ 99 номер охоронної зони

Послідовність дій: [23] → [02] → [#]

LCD-дисплей:

7. Видалення, бездротового сповіщувача

У режимі установок, введіть за допомогою клавіатури [24] функцію, а потім натисніть кнопку [02] ~ 99 число сповіщувача, який хочете вилучити, потім натисніть кнопку [#] для підтвердження. Сигналізація подасть довгий звуковий сигнал і індикатор зони охорони блимне кілька разів. Ви почуєте голосову підказку "delete completed".

Послідовність дій: [24] → [ХХ] → [#]

XX показує: 02 ~ 99 число зон охорони.

Приклад: Видалити другу зону охорони

Послідовність дій: [24] → [02] → [#]

LCD-дисплей:

8. Видалення всіх бездротових сповіщувачів

У режимі установки, використайте клавіатуру для введення [25], а потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація подасть довгий звуковий сигнал і індикатор зони охорони блимне кілька разів. Ви почуєте голосову підказку " delete completed ".

Послідовність дій: [25] → [#]

LCD-дисплей:

9. Налаштування типу сповіщувача

Є 4 типи сповіщувачів тривоги:

1). Тип тривоги встановлений на "0": Цей сповіщувач не буде викликати користувача сигналізації в будь-якому стані.

2). Тип тривоги встановлений на "1": Цей сповіщувач буде викликати користувача до сигналізації чи домашнього сигналу тривоги.

3). Тип тривоги встановлений в положення "2": цей сповіщувач ініціюватиме користувача до сигналізації тільки в режимі ARМ (охорони).

4). Сповіщувач тип тривоги встановлений на "3": Цей сповіщувач ініціюватиме користувача до сигналізації в будь-якому стані.

Установки сповіщувача, тип сигналізації

У налаштування сигналізації використайте клавіатуру для введення [26], потім натисніть зону охорони [02 ~ 99], потім ведіть тип сповіщувача тривоги [0 ~ 3], нарешті, натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація випромінює подасть звуковий сигнал і індикатор зони охорони поблимає кілька разів. Ви почуєте голосову підказку "setting completed"

Послідовність дій: [26] → [ХХ] → [Y] → [#]

ХХ показує: номер оборонних зон.

Y вказує: один тип зони охорони сигналізації

Приклад: установка  2-ої зони охорони, тип сигналу 1,

Послідовність дій: [26] → [02] → [1] → [#]

LCD-дисплей:

Дротовий сповіщувач, тип сигналізації

У режимі установки на клавіатурі введіть [47], а потім виберіть зону охорони [81 ~ 88], а потім виберіть тип тривоги [0 ~ 3], нарешті, натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація подасть довгий звуковий сигнал і індикатор блимне один раз. Ви почуєте голосову підказку " setting completed "

Послідовність дій: [47] → [ХХ] → [Y] → [#]

XX показує: двоє оборонних зон.

Y вказує: один тип зони охорони сигналізації

Примітки: провідний зона охорони Z1 дорівнює зоні 81, провідна зона охорони в Z2 дорівнює зоні 82, провідна зона охорони  Z8 дорівнює зоні 88, у свою чергу.

Послідовність дій: [47] → [82] → [1] → [#]

LCD-дисплей:

10. Бездротове обладання, кодування

У режимі установки, натисніть комбінацію кнопок [27] + 8 кодування бездротового обладнання, а потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація зробить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [27] → [XXXXXXXX] → [#]

XXXXXXXX вказує: кодування 8-ми бездротового обладнання

Приклад: детально операційної кодування бездротового обладнання "01020102"

Послідовність дій: [27] → [01020102] → [#]

LCD-дисплей:

11 Установка сирени

У режимі установки, натисніть на клавіатурі [31], потім введіть [0 ~ 1], нарешті, натисніть кнопку [#]; Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте "coding complete".

Послідовність дій: [31] → [X] → [#]

Х = "0"показує що сирена ввімкнута;

Х = "1" показує що сирени відключена;

Послідовність дій: [31] → [1] → [#]

LCD-дисплей:

12. Установка сирени, час сигналу

У режимі установки, натисніть клавіші [32] на клавіатурі, потім введіть час [00 ~ 15] хвилин, нарешті, натисніть кнопку [#]; Сигналізація зробить довгий звуковий сигнал

Послідовність дій: [32] → [ХХ] → [#]

XX показує: сирена, блок "хвилин".

Приклад: Встановити сирену на 5 хвилин.

Послідовність дій: [32] → [05] → [#]

LCD-дисплей:

13. Затримка постановки на охорону, настройка

У режимі установки, за допомогою клавіатури введіть [33], а потім натисніть секунди для затримки часу [00 ~ 99], потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте " coding complete " .

Послідовність дій: [33] → [ХХ] → [#]

XX показує: важіль з затримкою часу, блок: секунди.

Приклад: детально операційної 2 секунд затримки часу руку.

Послідовність дій: [33] → [02] → [#]

LCD-дисплей:

14. Сигналізація з затримкою часу, налаштування

У режимі установки, натисніть на клавіатурі комбінацію [34], а потім введіть час затримки [00 ~ 99] секунд, після чого натисніть [#] підтвердити. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. і ви почуєте " coding complete ".

Послідовність дій: [34] →[ХХ] → [#]

XX показує: аварійний сигнал.

Приклад: 5 сек затримки, до тривоги.

Послідовність дій: [34] → [05] → [#]

LCD-дисплей:

15. Телефон налаштування кількості дозвонів при умові, що ніхто із запрограмованих номерів не взяв слухавку

У режимі установки, натисніть клавішу [35], а потім введіть час затримки [00 ~ 99] секунд, нарешті, натисніть кнопку [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. і ви почуєте" coding complete ".

Послідовність дій: [35] → [ХХ] → [#]

XX показує: телефон-до часу циклу.

Приклад: докладні вказівки про 2 дозвони при умові що ніхто не взяв слухавку.

Послідовність дій: [35] → [02] → [#]

LCD-дисплей:

16. Дистанційний виклик, час

Коли телефон, підключений до панелі сигналізації, то сигнал дзвоном буде передаватися на сигналізацію. Введіть за допомогою голосових підказок, правильний пароль, щоб отримати дистанційне керування панеллю сигналізації.

У режимі установки, натисніть клавіші [36], і дзвінок буде проводитись [0 ~ 9], раз нарешті, натисніть [#], щоб підтвердити. Основний блок робить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте " coding complete ".

Послідовність дій: [36] → [X] → [#]

Приклад: Щоб дзвінок на телефон, робився 2 рази

Послідовність дій: [36] → [2] → [#]

LCD-дисплей:

17. Зміна пароля

Пароль сигналізації є ключовим, щоб увійти в систему сигналізації.

У режимі установки, використовуйте клавіатуру для введення [38], а потім введіть 4-x значний, новий пароль, нарешті, натисніть кнопку [#] для підтвердження. Основний блок зробить довгий звуковий сигнал, і ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [38] → [XXXX] → [#]

ХХХХ вказує на: новий 4-х значний пароль

Приклад: змінити системний пароль до 1012;

Послідовність дій: [38] → [1012] → [#]

LCD-дисплей:

17.1 Зміна пароля адміністратора

Пароль адміністратора є ключовим фактором, щоб увійти в систему, коли потрібно провести настройку різних функції.

У режимі установки, використовуйте клавіатуру для введення [39], а потім введіть 4-х значний новий пароль, тільки потім натисніть [#] для підтвердження. Панель сигналізації подасть довгий звуковий сигнал, і ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [39] → [XXXX] → [#]

ХХХХ вказує: новий 4-х значний пароль

Приклад: змінити системний пароль на 2846

Послідовність дій: [39] → [2846] → [#]

LCD-дисплей:

Примітка: Пароль сигналізації і пароль адміністратора не може бути однаковим.

18. Установка блокування клавіатури

Блокування клавіатури може забезпечити щоб пароль панелі сигналізації не міг бути змінений зловмисно.

У режимі установки, введіть за допомогою клавіатури [40], а потім введіть [0/1], нарешті, натисніть кнопку [#] для підтвердження. Сигналізація подасть довгий звуковий сигнал і ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [40] → [X] → [#]

Х="0" показує: блокування клавіатури закрите.

Х="1" показує: блокування клавіатури є відкритим.

Приклад: Відкрийте блокування клавіатури.

Послідовність дій: [40] → [1] → [#]

LCD-дисплей:

19. Провести настройку функцій синхронізації часу

У режимі установки, натисніть [41], а потім виберіть on / off або натисніть на функціональну клавішу зняття з охорони [1/0], нарешті, натисніть кнопку [#] для підтвердження, сигналізація подасть довгий звуковий сигнал. Ви почуєте голосову підказку " setting completed "

Послідовність дій: [41]→ [1/0]→ [#]

Х = "0" вказує: на закриття всіх тимчасових постановок / зняття функції.

Х = "1" вказує: на відкриття всіх синхронізацій постановки / зняття функції

Приклад: Відкрити всі синхронізації функцій постановки / зняття.

Послідовність дій: [41] → [1] → [#]

LCD-дисплей:

20. Постановка / зняття з охорони по часу

Функція постановки або зняття дозволяє ставити чи знімати з режиму охорони у потрібний час.

У режимі установки, натисніть клавішу [42], потім побачите на дисплеї [AABB], і побачите час введення охорону [XXYY], нарешті, натисніть кнопку [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте голосову підказку " setting completed "

Послідовність дій: [42] → [AABB] → [XXYY] → [#]

"AABB" вказує: тайм-годину і хвилину

"XXYY" вказує: час постановки на охорону і-годину хвилину

Приклад: набір зняття з охорони 8:20 і час постановка на охорону 20:30.

Послідовність дій: [42] → [0820] → [2030] → [#]

LCD-дисплей:

21. Повернення до заводських параметрів

Всі номери телефону будуть видалені автоматично, коли запрацює режим скидання настройок.

У режимі установки, спочатку натисніть [43], потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте голосову підказку " setting completed "

Послідовність дій: [43] → [#]

LCD-дисплей:

22. Історичні записи та запити

У режимі установки, спочатку натисніть [44], потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте голосову підказку " setting completed "

Натисніть "2" для переходу вниз сторінки та натисніть "8" для переходу вгору сторінки.

Послідовність дій: [44] →[#]

LCD-дисплей:

23. Історичні записи: видалення

У режимі установки, спочатку натисніть [45], потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте голосову підказку " setting completed "

Послідовність дій: [45] → [#]

LCD-дисплей:

24. СМС повідомлення про постановку / зняття

(Необов'язково)

В режимі установки спочатку натисніть [46], а потім виберіть команду ключ [0/1], це означає, що слід відправляти SMS з сигналізації при постановці чи знятті, нарешті, натисніть кнопку [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал. Ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

За замовчуванням: не відправляти СМС

Послідовність дій: [46] [→X] → [#]

"1" показує: відправляти СМС

"0" показує: не відправляти СМС

Приклад: послали SMS на мобільний

Послідовність дій: [46] → [1] → [#]

LCD-дисплей:

25. Налаштування годинника

У режимі установки, використовуйте клавіатуру для введення [48], а потім введіть останні 2 цифри [AA] справжнього року, дві цифри [BB] місяця, дві цифри [CC] сьогоднішнього дня.

Дві цифри [DD] на годину (24-годинної системи), дві цифри [EE] на хвилину, і, нарешті, натиснути [#] для підтвердження. Ви по-чуєте довгий звуковий сигнал і голосову підказку "setting completed"

Послідовність дій: [48] → [А.А.] → [BB] → [CC] → [ДД] → [EE] → [#]

"АА" вказує: останні 2 цифри поточного року

"ВВ" вказує: 2 цифри поточного місяця

"CC" означає: 2 цифри теперішнього моменту

"ДД" означає: 2 цифри поточної години

"EE" вказує: 2 цифри поточної хвилини

Приклад: встановити час, як 17:30, 12 червня 2012

Послідовність дій: [48] → [12] → [06] → [12] → [17] → [30] → [#]

LCD-дисплей:

26. СМС на номер телефону

У режимі установки, введіть [49 ~ 50], та введіть номер телефону, нарешті, натисніть кнопку [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал, GSM індикатор блимає в той же час. Ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [49] → [YY ... YY] → [#]

YY YY Показує: номер телефону для відправки СМС

Приклад: встановити номер 13911112245 він буде перший в групі телефонних номерів

Послідовність дій: [49] → [13911112245] → [#]

LCD-дисплей:

27. СМС номер, видалення.

У режимі установки, введіть [49 ~ 50], потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал, сигнал і індикатор GSM блимає одночасно. Ви почуєте голосову підказку                 " setting completed ".

Послідовність дій: [49] → [#]

Приклад: Видалення першого номеру для SMS в сигналізації

Послідовність дій: [49] → [#]

LCD -дисплей:

28. Вбивання телефонних номерів в пам'ять сигналізації

У режимі установки, введіть [51] ~ [56], а потім введіть номер телефону, нарешті, натисніть кнопку [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал, сигнал блимає в той же час. Ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [ХХ] → [YY ... YY] → [#]

XX показує: код адреси [51] ~ [56] з 1 по телефоні номери що знаходяться в сигналізації

YY YY ... вказує: номер телефону

Приклад: встановити номер 13811110751 він буде в першій групі сигналізації по телефонному номеру

Послідовність дій: [51] → [13811110751] → [#]

LCD -дисплей:

29. Видалення телефонного номеру з пам’яті сигналізації

У режимі установки, введіть [51] ~ [56], потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал, і блимає в той же час. Ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [ХХ] → [#]

XX показує: код адреси [51] ~ [56] з 1 по 6 телефонний номер який вбитий в пам’яті сигналізації

Приклад: Видалення першого номеру

Послідовність дій: [51] → [#]

LCD -дисплей:

30. Зона охорони: установка, тип

У режимі установки, спочатку введіть на клавіатурі [60], виберіть адресний код, і відповідну зону охорони [02] ~ [99], а потім введіть [1 ~ 8] захист зони тривоги, нарешті, натисніть клавішу [#] підтвердити. Ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [60]→[XX]→[ A ]→[ # ]

ХХ вказує код оборонної зони [02] ~ [99], відповідно 02 до 99 зони охорони

Тип форма сигналу: [1] SOS Alarm, [2] пожежна сигналізація, [3] тривога витоку газу, [4] дверна сигналізація, [5] сигналізація залу, [6] віконна сигналізація, [7] балконна сигналізація, [8] сигналізація по периметру.

Приклад: 10-охорона експлуатація зони пожежної сигналізації

Послідовність дій: [60]→[ 10 ]→[ 2 ]→[ # ]

31. GSM сигнал: перевірка, налаштування

У стані установки, введіть на клавіатурі [62], а потім натисніть [#] для підтвердження. Сигналізація робить довгий звуковий сигнал, ви почуєте голосову підказку " setting completed ".

Послідовність дій: [62] → [#]

LCD-дисплей:

[Інструкція з експлуатації]

- Основні режими сигналізації

У стані системи: Є 3 типи режимів:

1) Якщо всі зони в стані тривоги: тривога відбувається при спрацьовуванні хоч одного з сповіщувачів.

2) Домашній : в зонах 02-99 НЕ БУДЕ сигналу тривоги при спрацьовуванні сповіщувача (за винятком 24 годин зони охорони).

3) В режимі установки: у цьому стані, всі зони охорони не спрацьовують.

2. Пульт дистанційного керування: операції

Сигналізація може використовувати пульт дистанційного керування, щоб встановити систему в захист, в режим аварійної сигналізації, в режим реального часу і т.д.

Режим OUT ARM (охорона): Натисніть [       ]

Режим DISARM (зняття з охорони): Натисніть [         ]

Режим HOME ARM (вдома): Натисніть [       ]

Режим SOS (екстрений виклик): Натисніть [         ]

- Режим ARM(охорона)

Це означає охороняти все в вашому будинку, всі сповіщувачи сигналізації завжди працюють; коли сповіщувач спрацьовує шляхом виявлення джерела (пожежної безпеки, витоку газу і т.д.), сигналізація буде сигналізувати про тривогу.

Натисніть кнопку [] на клавіатурі, система зробить 100 звукових сигналів. Індикатор мережі буде блимати. Це означає, захист успішно встановлений.

Послідовність дій:: натисніть [       ]  на пульті дистанційного керування

LCD-дисплей:

- Режим HOME ARM (вдома)

Це означає, що для забезпечення безпеки, в той час коли хтось знаходиться вдома, або вам необхідно включити: периферичний: двері, вікна, балкон і граничні сповіщувачи аварійної сигналізації щоб не допустити ініціювання критих сповіщувачів, які можуть викликати неправильне попередження; Для цього ви повинні вибрати режим HOME ARM (вдома), це означає, що частина сповіщувачів буде працювати, а частина буде відключено.

Примітки: режим HOME ARM (вдома) буде працювати тільки з пульта дистанційного керування

Послідовність дій: Просто натисніть кнопку [ ].

LCD-дисплей:

- Відключення сигналізації

Це означає, щоб зупинити тривогу, коли сигналізація б'є тривогу або робить це в стані попередження, і якщо блокування клавіатури закрито, натисніть [] на клавіатурі безпосередньо відключите захист. Якщо блокування клавіатури відкрито, натисніть [], і виконайте голосову підказку ввести [пароль сигналізації, після чого натисніть [#] для підтвердження.

Операція Пульт дистанційного керування: Натисніть кнопку [        ]

Послідовність дій: Натисніть [].

LCD-дисплей:

- Ваша відповідь сигналізації, при дзвінку на ваш телефон

Коли сигналізація б'є тривогу, сигналізаційна панель реалізує голосові підказки: буде надсилати SMS з текстом, які зони охорони сигналізації ненадійні, і також буде набирати задані номери. Якщо ніхто не відповідає на виклик, система автоматично викликає наступний номер який заданий раніше. Система буде викликати кожен запрограмованих номерів для 6 аз (за замовчуванням) по порядку.

Якщо ніхто з цих 6 и номерів не відповість на виклик, система викличе кожен запрограмований номер 6 аз циркулярно.

Натисніть [*]: прочитати запису інформації сигналізації

Натисніть [1]: сигналізація зупиняє тривогу.

Натисніть [2]: сигналізація зупиняє тривогу і відбувається зняття з охорони.

Натисніть [3]: сигналізація відключає сирену і контролює приміщення 30 секунд, для безперервного моніторингу.

Натисніть [3 знову] для моніторингу аномальних звуків або охоронної вторгнення.

Натисніть [4]:початок 30-ти секундної відповіді.

Натисніть [5]: сигналізація закриває монітор, вбудовані / зовнішні сирени.

Натисніть [6]: Ввімкнути сирени.

Натисніть [#]: Повісити трубку, закінчити тривогу

- Дистанційне управління за допомогою SMS

SMS інструкція виглядає наступним чином:

Якщо ви посилаєте SMS 1234 ARM. повернеться повідомлення "Armed(охорона)", яке показує, що сигналізація в режимі захисту.

Якщо ви посилаєте SMS 1234DISARM. повернутися повідомлення "Disarm" яке показує, що сигналізація в режимі роззброєння.

Якщо ви посилаєте SMS 1234ONSIREN. повернутися повідомлення "Siren on" яке показує, що в сигналізації сирена ввімкнута

9.Додаткові функції

Це сигналізація має функцію віддаленого доступу і може бути використаний в якості мобільного телефону.

У стані роззброєння статусу, введіть номер телефону [+38(0xx)-і т.д], потім натисніть [ ], панель сигналізації робить довгий звуковий сигнал, і розпочинається виклик Для того щоб закінчити виклик, натисніть [].

10. Технічне обслуговування

Система має прекрасний дизайн і виготовлена за передовими технологіями.

- Розміщуйте систему і її частини в місці недоступному для дітей.

- Система повинна бути встановлена в сухому місці.

- Захищайте систему від забруднень, та інших факторів, що можуть викликати її поломку.

- Не ставте систему в місцях з високою температурою!

- Не ставте систему в місцях з низькою температурою!

Перевіряйте кожні три місяці:

1. Постановка / зняття з Охорони;

2. Набір номера при спрацювання;

3. Прийом сигналу від сповіщувачів;

4. Роботу від батареї резервного живлення.

Перевіряйте бездротові сповіщувачи щомісяця:

1. Спрацювання сповіщувача і реєстрація його спрацювання системою;

2. Рівень заряду батарей;

Перевірка SIM-карти:

1. Перевіряйте рівень сигналу GSM, а також баланс рахунку і т.д.

2. Вимикайте перевірку PIN-коду для SIM-карти.

3. Зберігайте паролі та номер SIM-карти в безпечному місці, щоб

сторонні не змогли скористатися дистанційним управлінням вашої системи.

4. Не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати систему або її

частини самостійно!

[Технічні параметри]

Таблиця 1

| Технічні параметри |
| --- |
| Вхідний струм: | DC 12 В/1А |
| Споживання: | ≤55мА |
| Струм тривоги: | ≤450мА |
| Частота сповіщувачів | 433MHz/315MHz |
| Кодувальний режим | 2262/4.7MΩ |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz |
| Резервна батарея | Літіоновий акумулятор 7.4V - |
| Сирена : | 110dB |

Таблиця 2

| Зона охорони | Охорона | Вдома | Тип | Сирена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона охорони | Ефективна | Ефективна | 24 години | Так |
| 02-09 зона охорони | Ефективна | Ефективна | Реальний час | Так |
| СОС | Ефективна | Ефективна | 24 години | Так |
| Безпровідна оборонна зона | Ефективна | Ефективна | Реальний час | Так |
| Пароль адміністратора | 6666 | Віддалене керування | Ввімкнути |
| Пародь користувача | 1234 | Сирена | Відключена |

3.Пароль адміністратора, таблиця команд для налаштувань системи

| № | Настройка | Додати | Данні (XY) | Помітки | Заводські настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт дистанційного керування, кодування | 21 | X | X=# | - |
| 2 | Пульт дистанційного керування, видалення | 22 | X | X=# | - |
| 3 | Кодування сповіщувача | 23 | X | X=02~99 | - |
| 4 | Бездротовий сповіщувач, видалення | 24 | X | X=02~99 | - |
| 5 | Видалити всі бездротові сповіщувачи | 25 | X | X=# | - |
| 6 | Бездротова сигналізація установка | 26 | XY | X=02~99 Y=0~3 | - |
| 7 | Провідна тип тривоги | 47 | XY | X=81~88 Y=0~3 | - |
| 8 | Бездротове обладнання, кодування | 27 | XXXXXXXXX | 8 розряд бездротового кодування | - |
| 9 | Настройки сирени | 31 | X | X=1 відкрито Y=0 закрито | - |
| 10 | Налаштування часу сирени | 32 | X | X=00~15 хвилин | 3 хвилини |
| 11 | Звук сирени по часу, настройка | 33 | X | X=00~99 секунд | 0 секунд |
| 12 | Час затримки сигналу тривоги | 34 | X | X=00~99 секунд | 0 секунд |
| 13 | Затримка сигналу тривоги по часу | 35 | X | X=00~09 разів | 9 разів |
| 14 | Робочий цикл дозвонів | 36 | X | X=0~9 разів | 9 разів |
| 15 | Настройка пароля | 38 | XXXX | XXXX – 4 цифри | 1234 |
| 16 | Настройка пароля адміністратора | 39 | XXXX | XXXX – 4 цифри | 6666 |
| 17 | Настройка паролю клавіатури | 40 | X | X=1 відкрито Y=0 закрито | 0 |
| 18 | Настройка синхронізації | 41 | X | X=1 відкрито Y=0 закрито | 0 |
| 19 | Настройка відключення охорони по часу | 42 | XXXXYYYY | XXXX- охорона YYYY- відкл | - |
| 20 | Заводські настройки | 43 | X | X=# | - |
| 21 | Смс про постановку та зняття | 46 | X | X=1 відкрито Y=0 закрито | - |
| 22 | Настройка часу | 48 | XXXXYY | XXXXYY | - |
| 23 | Настройка телефонних номерів | 51~56 | X | X=номер телефону | - |
| 24 | Настройка номерів для СМС | 49~50 | X | X=номер для СМС | - |
| 25 | Видалення телефонних номерів СМС | 49~50 | X | X=# |  |
| 26 | Видалення телефонних номерів | 51~56 | X | X=# |  |