Инструкция по сборке велосипеда компании «УкрПромРесурс».

Для сборки велосипеда необходим следующий инструмент: ключи гаечные № 8, 10, 12, 13, 17, отвертка, плоскогубцы.

1. Установка передней вилки, руля, механизма ручного тормоза и сиденья.

Рис. № 1. Возьмите переднюю вилку 1, тормозной механизм 2, переднее крыло 4, сферические шайбы 3. На болт тормозного механизма 6 наденьте крыло 4, сферическую шайбу 3 и вставьте в отверстие вилки 5, затем зажмите гайкой.

Рис. № 2. На ось           Рис. № 3.  Вставьте

вилки 1 установите          раму 2 в вилку 1,

подшипник 3                         установите обойму

(шариками вниз)           4 и подшипник 3.

и обойму

подшипника 4.

Затем оденьте раму 2.

Рис № 4.  Зажмите вилку 1 гайкой 2, отрегулируйте свободное вращение вилки в раме, установите кронштейн светоотражателя 3, законтрите гайкой 4.

Рис. № 5,6.  Возьмите руль 2 и вставьте в ось руля 1. Отрегулируйте угол положения руля 2 и зажмите гайку 3. Вставьте руль в вилку, отрегулируйте высоту и положение руля относительно колеса, зажмите болт 4.

Рис. № 7. Установите и отрегулируйте сиденье согласно рисунка.

2. Сборка и установка колес, цепного привода.

Рис № 8. Возьмите переднее колесо 1, вставьте ось3 с подшипником 4 и обоймой 5 в ступицу 2, установите подшипник 4 с другой стороны, закрутите и отрегулируйте обойму 5 с усилием достаточным для свободного вращения и отсутствия люфта. Законтрите обоймы гайками 6. Вставьте ось с колесом в вилку и зажмите гайки 7.

Рис. № 9. Проденьте цепь через раму как показано на рисунке и замкните ее.

Рис. № 10. Установите педали 1 на ось 2, вставьте штифты 3 и зажмите гайками.

Рис. № 11. Вставьте заднее колесо 1 в вилку рамы 2, натяните цепь 3, отрегулируйте натяжение цепи и положение колеса относительно рамы. Зажмите колесо гайками 4 (при необходимости установите вспомогательные колеса). Установите кронштейн заднего тормоза 5.

Рис. № 12. Установите защиту цепи 1. Установите ручку переднего тормоза 5, натяните трос 6 и зажмите его. Установите звонок 4, зеркало 7, светоотражатели 3 и заднее крыло 2.