Преимущества и особенности инструментов

фирмы ЭДЕНТА АГ

# ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

DiaGloss, TopGloss, CeraGloss, CeraPro – полиры содержат природные алмазы, которые гораздо эффективней обычного абразива  ( SiC – карбида кремния),  используемого в других полирах. Используется специальная технология спекания , при которой алмазы располагаются равномерно по всему объему инструмента. Благодаря этому  обеспечивается лучшая абразивная  способность и  долговечность инструмента..

Exa Technique-  головки  для коррекции акриловых протезов.

Фирма   Эдента   напрессовывает головки  на держатель.  Это обеспечиваем хорошую центровку , что крайне важно для таких полиров, имеющих большой диаметр рабочей части.

У конкурентов эти головки навинчиваются на держатель,  при навинчивании центровка смешается и  во время работы на скорости 10 000 – 15  000 об\мин верхняя часть головки смещается от центра.

Это приводит к биениям и выходу из строя прямого наконечника.

Prophylaxis cup – гигиенические головки, для чистки зубной эмали от налета ( чай, кофе , никотин  ) без применения пасты.

Одной головкой можно одновременно  очищать  зубную эмаль и полировать ее.

Чашеобразные полировальные головки являются сменными, После их срабатывания они снимаются с мандрели ( 4037 А ) и на нее надевается новый полир .

Экономически выгодно по сравнению с  головками  Profylaxis  No. 1232- 1239

Softcrack- уникальные полировальные диски для  обработки  эластичных материалов , которые не поддаются обработке другими полирами ( релайнеры,  боксерские капы, нейлоновые протезы, изготовленные по технологии Valplast )

Используются вместе со специально разработанными  ТВС фрезами  для  нейлоновых протезов и релайнеров  ( 0175.023 - 7775.040 )

CeraPro- полировальные головки , содержащие природные алмазы,

Эффективны для полировки керамики, Благодаря природным алмазам  и керамической  связке не оставляют следов на поверхности керамики.

Использование обычных полиров на основе смол имеет  недостаток  –  во время  работы температура рабочей части полира нагревается , а  смола  при повышении температуры  оставляется следы на обрабатываемой поверхности.

У фирмы Эдента керамическая связка присутствует во всех полирах для   шлифовки и полировки керамики.

Occlupol- полировальный инструмент для полировки окклюзионных поверхностей в труднодоступных местах.

Придают совершенный анатомический вид . Расширен ассортимент шлифовальных  стрежней.

Они пригодных для  шлифовки любых видов материалов  – керамика, золото, амальгама , композиты, титан, КХС .

Камни Арканзас – используются :

-для удаления излишков композита  после  нанесение материала

- для  атравматической препаровки культи под коронку.

ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ   ИНСТРУМЕНТ

# Стандартные боры

1.Турбинные твердосплавные боры выполнены из одного цельного отрезка твердого сплава ( до размера .016 ). Отсутствие сварного шва обеспечивает идеальную центровку боры, исключает его биения . Это особенно важно для турбинных боров, которые работают на  высокой скорости ( 300 000 -500 000 об в мин ).

Отсутствие шва исключает риск обламывания вершины бра во время работы в полости рта пациента.

Боры, имеющие размер рабочей части более .016 имеют сварной шов. Сварка производится на  прецизионных  сварочных станках со строжайшим соблюдением центровки.

ТВС боры под прямой наконечник до размера .23 также выполнены из одного цельного отрезка металла ( твердого сплава ).

Имеются  « атравматические «  боры с гладкой вершиной , без  режущих граней,   предназначенные для работы под десной.

Также имеются боры-финиры , имеющие 3, 4 и 6 граней , для финирования керамики  под турбинный наконечник.

Боры для шлифовки керамики имеют обозначение W и MLT.

2. Бор С1Х имеет спиралевидные режущие грани по периметру и на вершине. Это позволяет  одновременно обрабатывать боковые стенки полости и ее дно.

Бор С1SX  имеет  крестообразные  режущие  грани , что обеспечивает  значительное  снижение  вибрации бора, уменьшает риск негативного воздействия на структуру тканей  зуба.

Обработанная поверхность является гладкой, тонкая ножка инструмента не мешает обзору во время работы.

- Боры - коронкоразрезатели

-С34, С34L – предназначены для разрезания цельнометаллических коронок. Резание проходит эффективно, без нагревания зуба. Перед разрезанием облицовка коронки должна быть распилена алмазным диском.

-С4АК – новый тип коронкоразрезателей .Позволяет распиливать коронки , изготовленные из всех типов сплавов, титана одновременно  с   низкотемпературной   керамикой.

Однако  бор не пригоден  для распиловки  особопрочной керамики  на основе оксида циркония.

Способ применения: - разрезание коронки проводится   сверху вниз  несколько  раз под углом 45 градусов к разрезаемой поверхности.

4. Боры С22 GK, C22AGK, C22ALGK –бор для удаления остатков  цемента после снятия брекетов.

Не повреждает поверхности эмали, оставляет ее гладкой и  без царапин.

Закругленная вершина бора не имеет режущих граней и  позволяет избежать   травмирования  десен , наличие  уступа  внизу рабочей части исключает образование борозд  на  поверхности зубной  эмали.

5. Боры T7X, T21X, T21XR, T23X, T23XR  для удаления старых пломб из амальгамы. Покрытие нитрида титана обеспечивает  низкое выделение тепла при удалении амальгамы, исключает повреждение тканей зуба.

6. Боры  TC 50 A , TC 132, TC 133, TC 134,TC 135, TC – атравматические  боры ( вершина не имеет режущих граней ).

Имеют от 12 до 30 режущих граней.

### Хирургические боры

- Пародонтологические боры- TC 747, TC758 – применяются при лечении  пародонтита .

Специальная форма и длина боров позволяют проводить  удаление зубных отложений   в крайне труднодоступных местах без повреждения десны и оставляют поверхность шейки зуба исключительно чистой.

Боры имеют хирургическую длину .

Могут использоваться в сочетании с  полировальными  головками   Prophylaxis  для гигиены зубов.

2. Триммер десны  ST 249  -  предназначен для  быстрой и  щадящей безопасной обработки  десны  без кровеобразования .

В основе действия  лежит теплокоагуляционный эффект без обжигания тканей.

Может использоваться вместе  или   вместо диатермоэлектрокоагулятора или скальпеля.

Низкая температура нагрева и минимальный съем десневой ткани   не допускают  образование некроза и опускания десны.

Используется для :

-моделирования десен

-расширения сулкуса для слепков

-очистки глубоких полостей в шейке зуба

-папилектомии/ удаление гиперпластической десны

-выделения  внутрикостных имплантированных секций и ратинированных зубов

-гингивоэктомии

-вскрытия борозды после препарирования коронок

-удаление грануляционнй ткани

-обнажение имплантов после стадии заживления

Применяется исключительно по  сухой десне.

3.  Эндодонтические боры   -  С 151, С157,  С269 , С269 GK, C 560 -  предназначены для  атравматического расширения устья  корневого перед использованием  эндодонтического инструмента.

Стандартные фрезы

1. Фрезы с размером рабочей части до .023 изготовлены из одного цельного oтрезка металла. Отсутствие сварного шва гарантирует идеальную центровку, отсутствие биений во время работы, ровную гладкую поверхность обрабатываемого  изделия.

Имеется очень большой ассортимент фрез  для  всевозможных материалов и этапов работы в зуботехнической лаборатории.

Выбор  насечки  рабочей  части фрезы   зависит от  типа  обрабатываемого материала.

Стандартные насечки подразделяются на 2 основных типа  - спиральную и крестообразную  и на 5 различных размеров  -  супергрубую, грубую , стандартную,  мелкую  и супермелкую.

Также имеются   специальные виды насечек ( призмовидная,  для титана, для релайнеров и т.д.)

Имеются также фрезы для  техников, работающих левой рукой.

Кроме того,  выпускаются фрезы под угловой наконечник.

2. Фреза C108  -  предназначена  для  увеличения  ретенционной поверхности акриловых протезов и акриловых зубов

3. Фреза  RF 90 ( Stippling instrument )   - с помощью этой фрезы можно  создать десневые сосочки на поверхности протеза , получив тем самым   анатомически  совершенную  поверхность десневой матрицы

4. Фрезы для  эластичных акриловых материалов - релайнеров ( тип насечки 75, спиральная с вертикальными канавками ) - фреза имеет уникальную режущую поверхность с поперечными и продольными режущими гранями.

Уникальные фрезы, которые  могут обрабатывать эластичный материал, любые другие фрезы в таком материале  “ вязнут “.

Благодаря такой конструкции в точке реза не создается давления на обрабатываемую поверхность, излишек материала удаляется  очень легко и не вызывает нарушения анатомического  вида обрабатываемой поверхности.

Фреза предназначена для обработки     эластичных  акриловых материалов /  релайнеров.

Идеальный инструмент для  формирования  овальных   краев  эластичных материалов.

5. Фрезы   типа “  Diamond Cut “ ( тип насечки 40 и 41 )

Фрезы имеют призмовидную насечку  , которая позволяет  создать ретенционные пункты и увеличить ретенционную  поверхность  каркасов бюгельных протезов под керамические и пластмассовые коронки, а также поверхности мостовидных протезов.

В некоторых случаях применение фрез позволяет исключить операцию пескоструйки.

Фрезы с насечкой  “ 40 “  образуют   стандартную  ретенцию, фрезы с насечкой “ 41 “ образуют  очень небольшую ретенцию поверхности.

6. Фрезы  Spiral Cut Superfine – ( тип насечки 25 )- идеальные фрезы для работы с  вязкими и очень твердыми материалами ( титан, сплавы недрагоценных металлов ,) спеченные с акрилом, керамикой.

7. Фрезы   типа « Volcano “  -при изготовлении этих фрез используется  процесс  обжига фрез, при котором  специальный материал DLC проникает внутрь структуры твердого сплава на глубину 90 микрон.  Этот материал   упрочняет поверхность режущих граней и  делает  их   более гладкой.  В результате повышается эффективно резания инструмента,  срок службы инструмента увеличивается , а гладкая поверхность режущих граней делает работу инструмента более стабильной , свободной от вибрации.

# Хирургические фрезы

# Их специально разработанные  формы  режущей поверхности позволяют осуществлять распиловку или удаление  кости быстро, эффективно, без  выделения тепла. В результате кость не оплавляется и исключается образование некроза.

Большой ассортимент фрез позволяет выполнить любую  хирургическую операцию

Выпускаются фрезы  по технологии профессора Линдемана,  фрезы для сверления под винт и др.

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

# Стандартные боры

При изготовлении боров фирма  Эдента  АГ  использует  только природные алмазы, отличающиеся от синтетических прочностью  и чистотой поверхности. Благодаря    прочности алмазных зерен достигается эффективная работа.  А благодаря чистоте граней алмазных зерен достигается высокое удержание алмазов в алмазоносном слое бора, боры не выпадают  с поверхности бора  во время работы.

Сам бор изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и не подвержен коррозии поле стерилизации. Хвостовик бора отполирован так,  что он входит в турбинный  наконечник   очень легко. Боры  имею т хорошую центровку и не вызывают биений, турбинный наконечник служит долго.

# Хирургические боры

Нож  – остеотом  (GSD 1 ) – бор  для разрезания кости ,  удаления   губчатой костной ткани ,удаление костных частиц,  а также для разделения корней зуба.

Форма ножей остеотомов обеспечивает равномерное  стачивание и быстрый отвод сточенной костной и зубной массы.

Винтовая форма ножа обеспечивает надежное охлаждение  инструмента и защищает зуб от термического  повреждения.

Перио-боры  применяются при лечении  пародонтита .

Специальная форма и длина боров позволяют проводить  удаление зубных отложений   в крайне труднодоступных местах без повреждения десны и оставляют поверхность шейки зуба исключительно чистой.  Боры имеют хирургическую длину .

Могут использоваться в сочетании с  полировальными  головками   Prophylaxis  для гигиены зубов.

# Специальные боры  и головки

Боры White Tiger – используются в основном для препарирования зубов под коронку. Исключительная эффективность работы достигается специальным сочетанием природных алмазов и связки. Алмазы надежно удерживаются в рабочем слое бора,

Алмазный слой наносится на поверхность бора в несколько этапов, обеспечивая равномерное заполнение алмазами всей поверхности бора и промежутков между зернами.

Боры снимают гораздо больший объем материала по сравнению с обычными борами, притом за более короткое время.

Не вызывают чувства д дискомфорта у пациента.

Depth Marker- используются при обработке зуба под  виниры.

Эти боры делают на вестибулярной поверхности горизонтальные углубления в медиально-диастальном направлении заданной глубины.

Величина фиксированной обработки  0,3  мм  зубов с малой толщиной эмали, и 0,5 мм   при стандартной препаровке.

# Диакрилик  грайндер  ( Diacrylic Grinder )  – полиры для фасонной обработки / контурирования акриловых протезов., позволяющие за  один проход придать поверхности протеза необходимую форму.

# Спеченный диск для разрезания коронок

Новый диск  из спеченных алмазов дает возможность быстрого разрезания  любой коронки, включая коронки из оксида циркония.

Не меняя инструмент можно разрезать коронку из  золота, керамики, цельнометаллическую хром-кобальтовую коронку.

При наличии водяного охлаждения  отсутствует травма десны,  диск скользит по ней, не вызывая повреждения.

# Алмазные штрипсы

Выпускаются трех зернистостей

Имеется   штрипс с пилочкой в средней части

Применяются для  аппроксимального контурирования  пломб из  композитов, акрила,  стеклоиономерного цемента и амальгамы .

Может использоваться для удаления излишков цемента после цементирования  вкладок, виниров.

Особенно долговечны благодаря применению метода , при котором алмазные зерна  погружены в связку на заданную глубину   и расположены на равном расстоянии друг от друга.

Инструменты для  « левшей»

Фирма  Эдента  выпускает ряд инструментов для техников, работающих левой рукой

Это  фрезы типа 0110,  0420,  5410,  5610,  5620,  6055 и дискодержатель для полиров – L 4007.