# ШЛИФОВАЛЬНЫЙ И ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

# ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

- Exa Cerapol

Полировальные головки для фарфора, керамики.

Головки серого цвета- для удаления царапин, сглаживания поверхности.

Скорость 20 000 об/мин

Головки розового цвета – сохраняют структуру  поверхности, обеспечивают окончательную полировку.

Скорость 10 000 об/мин

- Cerapol super

Полировальные головки для   получения зеркальной поверхности фарфора, керамики

Скорость  5 000 об/мин

- Cerapro

Абразивные  камни   для  предварительной  шлифовки керамики, предварительного контурирования.

Скорость  10 000 – 15 000  об/мин

- CeraGloss

З-этапная система шлифовки и полировки керамими , содержащая природные алмазы и не генерирующая выделения тепла.

Новый тип связующего вещества в сочетании с природными алмазами гарантируют оптимальные результаты полировки без применения полирововчных паст.

Этап 1: Головки зеленого цвета- грубая зернистость – для предварительной полировки, быстрого удаления большого количества материала

Этап 2 : Головки  синего  цвета- средняя зернистость – для сглаживания поверхности и подготовки ее под полировку

Этап 3 :   Головки желтого цвета- супермелкая зернистость-  для зеркальной полировки без  проведения дополнительного финишного глазурирования.

Советы по применению :

-небольшое рабочее усилие

-для получения заданной полированной поверхности необходимо использовать  все 3 типа головок в указанной последовательности.

Скорость:

-головки зеленого и голубого цвета- 20 000 об/мин (  для дисков – 5 000 об/мин )

-головки желтого цвета-  10 000     об/мин  ( для дисков – 5 000 об/мин )

- Alphaflex

Полировальные головки для золота, композитов и сплавов полудрагоценных металлов

Головки коричневого цвета- предварительная полировка

Скорость 20 000  об/мин

Головки зеленого цвета- для  полировки

Скорость  10 000  об/мин

Головки светло-зеленого цвета- для зеркальной полировки

Скорость  5 000  об/мин

- DiaGloss

Уникальная система   контурирования и  полировки поверхности  композитов, содержащая природные алмазы.

Головки розового цвета-  финишная обработка

Головки белого цвета     - окончательная  полировка

Скорость -  10 000 – 12 000  об/мин.

- Conus polisher

Специальные полировальные головки , применяющиеся в технике фрезерования.

Головки коричневого цвета- предварительная полировка, скорость 20 000 об/мин

Головки зеленого цвета – зеркальная полировка, скорость 10 000 об/мин

- GoldStar

3-этапная полировальная система для золота и всех типов сплавов драгметаллов.

Головки зеленого цвета ( финишная  обработка  )-, скорость 20 000 об/мин.

Головки желтого цвета ( полировка ) , скорость 15 000 об/мин

Головки желтого цвета  ( зеркальная полировка ) , скорость 10 000 об/мин.

- Exa technique

Полировальные головки для  акриловых  пластмасс , использующихся  в протезировании и  ортодонтии.

Головки  используются для подгонки поверхности прилегания протеза к десне и последущей полировки подогнанных поверхностей  протезов,  также могут использоваться в качестве альтернативы шлифовальной шкурке в труднодоступных местах.

Головки  зеленого цвета-  шлифовка и  контурирование, скорость - 10 000 – 15 000   об/мин

Головки серого цвета - финишная  шлифовка  с получением небольшого блеска,

Скорость – 10 000 -   15 000   об/мин

Головки желтого цвета -  окончательная полировка. Скорость -  5 000 – 7 000   об/мин.

- Acrylic   polisher blue

Полировальные головки для  коррекции    поднебных  и    подязычных  участков   акриловых протезов

Такая коррекция   не требует    применения  твердосплавных фрез, как   прежде.

Особенностью  полировальных головок является их исключительно долгий срок службы.

Этап 1 : головки темно-синего цвета для  предварительной  шлифовки

Этап 2 : головки светло-голубого цвета для сглаживания прилегающих поверхностей в тчении нескольких секунд.

Скорость – 10 000 -   15 000   об/мин.

- Soft Crack

Мягкий, эластичный многослойный шлифовальный  диск , имеющий оптимальную зернистость , для   быстрой и эффективной полировки  мягких   эластичных смол, шлифовки и контурирования  нейлоновых протезов Valplast  , мягких релайнеров, позиционеров-фиксаторов,   гибких шин,  защитных спортивных вкладок и перевязочных материалов..

Скорость – 8 000 – 12  000   об/мин.

- Exa Intrapol

Универсальные силиконовые головки для акриловых смол и гипса.

Скорость   20 000  об/мин для головок с грубой зернистостью и 10 000 об/мин для головок с мелкой зернистостью.

- Exa Dental

Универсальные головки черного цвета для  всех типов сплавов, сплавов КХС, титана, и  в случаях  полировки  металлов с  захватом  керамики.

Скорость   20 000  об/мин для головок с грубой зернистостью и 10 000 об/мин для головок с мелкой зернистостью.

- Blue Line Pоlishers

Универсальные эластичные полировальные головки для предварительной полировки сплавов драгоценных и недрагоценных металлов, титана, сплавов  КХС.

Скорость   20 000 об/мин

- ChromoPol

Очень  жесткие  абразивные головки для полировки хром-кобальтовых сплавов

( выпускаются 3 зернистостей )

Скорость 20 000 об/мин.

- Steel Profi

Эластичные полировальные головки для  хром-кобальтовых сплавов.

Головка черного – эластичная головка для  удаления царапин и сглаживания   поверхности

Скорость 20 000 об/мин

Головка зеленого цвета- эластичная головка для получения небольшого блеска и подготовки поверхности для окончательной  полировки.

Скорость 10 000 об/мин.

- NP-Polishers

Специально разработанные головки для полиорвки сплавов недрагоценных металлов и сплавов.

Высокое содержание абразивов обеспечивает   хорошую предварительну. Полировку , гарантирующую  зеркальность.

Скорость  20 000 об/мин

- OccluPol

Шлифовка и полировка окклюзионных поверхностей, особенно в труднодоступных местах.

Выпускаются  следующих типов

1100-11003- для полировки драгметаллов, КХС(3-х зернистостей  : грубой,средней и мелкой зернистостей  и 3 цветов  :  темно- коричневого , коричневого и  зеленого  цвета  соответственно )

1104-11004 – для полировки керамики , светло-коричневого цвета.

1105, 11005 - для полировки всех типов композитов , серого цвета

1106, 11006 – для полировки  драгметаллов, КХС , синего цвета

1171 , 1172- для полировки титана , серого и голубого цветов.

Скорость 20 000 об/мин

- Всопомогательные принадлежности

## Accesories

Держатель для крепления полировальных стержней.

Стальная щетка для чистки внутренних поверхностей коронки, полировки

Правящий камень для заточки затупившися полировальных стержней.

- Titanium polishers

2-этапная система полировки для титана.

Головки серого цвета- для сглаживания поверхности, скорость 20 000 об/мин

Головки синего цвета- для  получения небольшого блеска   полированной поверхности, скорость 10 000 об/мин.

- Абразивные камни

Камни коричневого цвета –  головки с высоким содержанием карборунда для быстрой шлифовки металлических сплавов

Камни зеленого цвета- головки  на основе керамической связки и карбида кремния  для универсальной шлифовки керамики  и металлических сплавов

Камни розового цвета -  для универсальной шлифовки сплавов металлов.

Скорость  20 000 – 30 000  об/мин

- Сепарационные диски

№ 7000 – 7002 - Мелкозернистые сепарационные диски

Скорость      15 000 – 20  000   об/мин

№ 7003- 7005 – диски средней зернистости для сепарации входного литьевого отверстия от коронки.

Скорость      10 000 – 12 000   об/мин

- Наборы полиров

# CeraGloss Ceramic Kit

Набор для полировки керамики

Уникальная система обработки поверхности с использованием природных алмазов, предназначенная для контурирования и зеркальной полировки  керамических поверхностей  .

Удобный, 2-этапный процесс работы, позволяющий сэкономить время .  Новый тип связующего вещества в сочетании с природными алмазами гарантируют быстрое удаление излишков материала и зеркальную полировку.

# DiaGloss Composite Kit

Набор для полировки композитов

Уникальная система обработки поверхности с использованием природных алмазов, предназначенная для контурирования и зеркальной полировки   поверхностей  из композитов.

Головки розового цвета обеспечивают быструю подготовку поверхности под полировку.

Головки белого цвета  позволяют быстро и легко получить глянцевую поверхность.

Набор содержит 3 полировальных и 3 финишных инструмента.

# Occlupol Assortment

Набор для полировки окклюзионных поверхностей

Набор предназначен для полировки окклюзионных поверхностей из сплава  хром-кобальт , сплавов драгоценных металлов и к амальгамы.

Скорость 20 000 об/мин.

# Acrylic Polisher blue Kit

Набор для полировки акриловых протезов

Современная система обработки поверхности предназначенная для быстрой отделки ( головки синего цвета ) , сглаживания ( головки голубого цвета ) и глянцевой полировки ( головки желтого цвета )  поверхности акриловых протезов. Новый тип полимера и специфический тип абразивного порошка обеспечивают контролируемый  быстрый процесс шлифовки и полировки.

Denture Adjustment Kit

Набор для коррекции акриловых протезов

Набор состоит из 6 о различных инструментов под прямой наконечник. Инструменты используются специально для подгонки поверхности прилегания протеза  к десне и последующей полировки подогнанных поверхностей всех типов акриловых протезов.

Набор состоит из  твердосплавной фрезы для снятия материала, 4 полировальных головок для предварительной полировки и одной головки желтого цвета для окончательной зеркальной полировки.

# Cerapol Lab Porcelain Adjustment Kit

Набор для  коррекции   изделий из фарфора

Набор состоит из 12 полировальных головок белого цвета для предварительной полировки, 12 головок розового цвета для финишной полировки и 12 головок серого цвета для зеркальной полировки.

Набор имеет также  2 фрезы с крестообразной очень мелкой насечкой и 3 дискодержателя для  крепления полировальных головок

Рекомендуемая скорость

для шлифовки-  20 000 об/мин

для полировки – 10 000 об/мин

# Orthodontic Burs Starter Kit

Ортодонтический набор

Набор состояит из 4  различных фрез, 3 полировальных головок и 12 полировальных дисков с дискодержателем для них , и  используется для  проведения коррекции   в ортодонтии.

Твердосплавные фрезы применяются для работы по материала  из акрила,  а  фреза  с супергрубой  крестообразной насечкой применяется  в случае   удаления большого количества  материала . Головки серого цвета предназначены для предварительной шлифовки акрила, а головка желтого цвета- для окончательной полировки.

Полировальные диски светло-серого цвета используются в основном для полировки кламеров и лигатуры.

Titanium  Lab Adjastment Kit

Набор для  коррекции изделий из титана

Набор состоит из :

Дисков  типа Супер Макс, представляющих собой спеченный  алмзный инструмент на органической связке.    Диски предназачены для предварительной шлифовки всех типов титановых сплавов.

Твердосплавных фрез с мелкой спиральной насечкой для сглаживания поверхности металла.

Полировальных головок двух зернистостей для  предварительной ( серого цвета ) и окончательной ( голубого цвета) полировки.

Softrelining Polisher Set

Набор для полировки  мягких  релайнеров

Набор состоит из 10 шлифовальных дисков,  1 фрезы и  1 дискодержателя.

Мягкий, эластичный многослойный шлифовальный  диск , имеющий оптимальную зернистость , для

быстрой и эффективной полировки  мягких   эластичных смол, шлифовки и контурирования мягких релайнеров, позиционеров-фиксаторов,   гибких шин,  защитных спортивных вкладок и перевязочных материалов.

Твердосплавная фреза  со специальной насечкой рабочей поверхности для отделки мягких акриловых смол и релайнеров.