Инструкция по заказу и монтажу зеркальных панно.

Для изготовления зеркального панно используется влагостойкое зеркало импортного производства толщиной 4-5мм, цвет: серебро, бронза, графит.
Обработка граней: шлифовка -полировка  или фацет шириной 10, 15, 25мм.
Зеркальные панно изготавливаются на заказ. 
Внимание: индивидуальные зеркальные панно произведенные на заказ возврату и обмену не подлежат!
Декоративные зеркальные панно состоят из множества сегментов различной формы: квадраты, треугольники, развернутые квадраты, ромбы. Размер отдельных сегментов от 150х150мм,200х200мм, 250х250мм, 300х300мм, 350х350, 400х400мм, 500х500мм, 600х600мм. Сложность работы дизайнера состоит в том чтобы исходя из габаритных размеров выбранной для размещения зеркального панно поверхности и пожеланий клиента рассчитать точные размеры отдельных сегментов, так как они должны быть абсолютно одинаковыми и по краям совпадать с  соразмерными треугольниками, полностью обрамляя пространство, подрезка (как плитки) не допускается. Так фактически, размеры отдельных плиток чаше всего: 252х252 мм, 332х332мм и т.д.
Особенную изысканность зеркальным настенным панно придаёт фацетная обработка края зеркальной плитки.
Изготовление зеркальных настенных панно это трудоёмкий сложный дизайнерский процесс состоящий из нескольких этапов:
1. Необходимо определиться с общими габаритными размерами вашего зеркального панно.
2. Наши специалисты готовят эскиз Вашего панно исходя из габаритных размеров и Ваших пожеланий.
3. Если Вы заказываете монтаж специалисты которые будут осуществлять монтажные работы выезжают на место для снятия окончательных точных размеров, проверки ровности поверхности и дачи рекомендаций по выравниванию стены под монтаж панно.
4. После утверждения эскизов и окончательных размеров заказ запускается в работу, наступает процесс изготовления панно что требует высокого качества выполнения работ, с идеальным выполнением всех сегментов панно, и соблюдением всех технологических зазоров и допусков.
6.Производится монтаж зеркального панно.
Монтаж панно может осуществляться только специалистами!!! Если Вы проживаете в любом областном и районном центе Украины  оформить у нас  заказ на  изготовление панно и воспользоваться  услугами своей строительной бригады, работающей по руководством архитектора или дизайнера, при условии что она имеет соответствующую высокую квалификацию и опыт работы с нанесением зеркального панно.  В этом случае панно изготавливается, сегменты пакуются в специальную упаковку обеспечивающую  его сохранность, и отправляются Вам грузоперевозчиками  "Новая Почта", "Интайм" в любой уголок Украины.
Рекомендации по применению зеркальной плитки: 
Зеркальная плитка предназначена для оформления любых поверхностей (стены, потолок, двери) при дизайне помещений, для отделки мебели и предметов интерьера. Этот материал может быть использован  как в сухих помещениях (коридоры, холлы, торговые залы), так и в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни).
Подготовка поверхности:
1.  Очистить поверхность, освободить от обоев, отставшей краски, мела, извести, пыли.
2. Покрыть основание грунтовкой-  для этого можно использовать краску или лак с добавлением соответствующего растворителя, либо специальные грунтующие составы.

3. Если необходимо, нанести на стену составы для борьбы с высолами, грибками, плесенью.
4.  Выровнять поверхность с целью устранения бугров, резких изломов и выступов.
5. Дать поверхности высохнуть до начала работ по укладке зеркальной плитки. 
Внимание!!!
Фактический размер плитки может отличаться от номинального ± 2 мм. Сложные могорядные панно предварительно выкладываются на горизонтальной поверхности методом подбора (на мягкую основу: флизелин, ткань, ковёр и т.п.). плитки нумеруются и после того как замерены фактические размеры, клеятся на вертикальную поверхность.
Не используйте клей на цементной основе (такие, как «Цемент,  «Церезит» и т.п.) для крепления зеркальной плитки.
Нельзя применять кислые (уксусные) “универсальные” герметики.
Составы для нанесения:
В качестве клея лучше всего использовать любой нейтральный герметик. Можно применять “Жидкие гвозди” в инструкции которого указанно что он подходит  для монтажа зеркала на серебрянной амальгаме, либо специальный зеркальный клей в расчете 1 тюбик объемом 290 мл на 1 м² плитки.
Для зеркальных плиток любого формата используется зеркало толщиной 4 мм. Заметим, что современная керамическая плитка, в любом случае, гораздо толще (8 мм и более). Поэтому разницу в толщине керамической и зеркальной плитки лучше всего компенсировать самым обычным цементно-песчаным раствором, нанеся его подходящим слоем на участок стены, где планируется уложить зеркальную плитку.При необходимости плитку можно порезать обычным стеклорезом. Моется плитка любым средством для мытья стекол.