Прожектор - камера видеонаблюдения с датчиком движения на солнечной батарее 40 LED

Светодиодный прожектор оснащен встроенным датчиком освещенности, датчиком движения, камерой видеонаблюдения, солнечной панелью. Все это делает данный фонарь абсолютно автономным устройством, позволяющим записывать цветное HD видео проникновений на охраняемую территорию, как днем, так и ночью, и просматривать все это на своем компьютере или ноутбуке.

Фонарь на солнечной батарее хороший помощник для охранников  на автомобильной стоянке, пропускных пунктах, блокпостах, засекает движущийся объект на расстоянии около 6м, предупреждая о вторжении.

Преимущества:

1.     обеспечивает дополнительную безопасность с функцией видеонаблюдения освещаемой территории, отпугивая взломщиков и воров при автоматическом внезапном включении фонаря.

2.     не требует  подключения  к электросети,

3.     полностью заряжается от солнечной энергии;

4.     экономит затраты на оплату электроэнергии;

5.     имеет защищенный от погодных условий корпус.

Принцип работы:

Светодиодный прожектор имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 2200мАч, который в светлое время суток заряжается от солнечной панели. Также Вы можете заряжать фонарь от местной электросети, подключив его через блок питания (в комплекте).

Видеокамера делает запись событий по датчику движения. Днем видеозапись происходит при дневном свете, а ночью при обнаружении датчиком движущегося объекта, включается прожектор и осуществляется видеосъемка.

Система видеозаписи поддерживает TFкарту до 32Gb, на которую сохраняются файлы в формате AVI, и которые  вы можете просматривать  на ПК, ноутбуке, планшете, подключившись через USBкабель (в комплекте). Драйвера устанавливаются автоматически при  подключении к компьютеру. Система поддерживает  запись  времени и даты, поэтому вы точно будете знать, что и когда произошло.

Характеристики:

Светодиоды: 40 LED белый свет

Дальность охвата  луча: 7 м
Формат видео: AVI
Разрешение видео: 1280*720 25-30 кадров/с
циклическая запись: Да
Дальность обнаружения датчика движения: 6 м
TF Карта: Максимальная 32 ГБ (нет в комплекте)
внешний блок  питания: 5 В/1000мA
рабочий Ток: 650mA
Солнечная панель: 6 В/0.3A
Аккумулятор: 2200 мАч
Ток зарядки: 250-300mA
Время зарядки аккумулятора: 9-11 часов
рабочая Температура:-10-50 ° C

Особенности:
100 Вт 720 P HD с высоким разрешением, цветной
 USB 2.0 интерфейс, высокая скорость передачи данных.
поддержка PC-CAM и U-disk function.
 может быть использован в качестве прижектора и камеры видеонаблюдения.
 поддерживает солнечную зарядку и внешний источник питания.
 встроенный высокой емкости литиевая батарея
 обнаружения движения и запись видео и аудио автоматически.
 поддержка функции цикличной записи.
 поддержка записи времени и даты.
 40шт. супер ярких белых светодиодов для освещения.
 для Windows ME/Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7 система.

Инструкция по установке

- Вставьте TF карту в слот перед включением.

- Подключите прожектор через юсб порт к компьютеру и включите прожектор переключателем  ON на кабеле. Установка драйвера начнется автоматически. На появившемся диске откройте файл userconfing.tex.   Исправьте в нем дату и время на текущие и сохраните изменения.  Отключите фонарь от компьютера и закройте крышку отсека. В случае извлечения  TF карты, вы должны выключить питание фонаря, чтобы избежать сбоя даты и времени.

- Установите фонарь  в том месте, где хотите осуществлять видеосъемку с хорошим обзором для камеры, а солнечную панель так, чтобы она собирала максимальное количество солнечных лучей за день.

- Подсоедините прожектор к солнечной панели и включите фонарь. Индикатор на датчике движения станет желтый и это говорит о его готовности к видеозаписи. Красный цвет индикатора говорит о готовности к работе датчика движения.

- Когда датчик движения засекает движущийся объект, начинается видеозапись при этом  индикатор имеет сине-красный цвет. Видео сохраняется каждые три минуты.

- Окончание съемки сопровождается чисто синим цветом индикатора, после чего фонарь переходит в ждущий режим, при этом индикатор горит желтым цветом.

Комплектация:
1 * Прожектор
1 * Солнечная Панель
2 * Кронштейн
2 * Крепежные Винты
1 * Адаптер Питания
1 * USB Интерфейс
1 * Руководство Пользователя (на английском и русском языке)